ADQUISICION CON INSTALACION INCLUIDA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (unidades interiores y exteriores) CON DESTINO A DISTINTAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trata la presente sobre el suministro con instalación incluida de 19 (diecinueve) equipos de aire acondicionado tipo Split, en las distintas Dependencias. La distribución de dichos equipos se detalla en planilla adjunta.

Todos los equipos deberán ajustarse en capacidad térmica de los locales que  van a acondicionar y contaran con:

- Sistema Split, frio-calor de montaje mural o piso techo según el caso.

- Compresor rotativo de alto rendimiento.

- Control remoto inalámbrico con pantalla de cristal liquido programable.

- Interruptor termo magnético para seguridad y protección del equipo.

- Interconexión eléctrica y frigorífica entre las unidades.

- Adecuada canalización del desagüe de la unidad evaporadora-interior.

- Mensula metálica para el sustento de la unidad exterior (cuando corresponda), al igual que los metros de electro canal colocado para cubrir las canalizaciones (terminación decorativa).

- Contar con garantía escrita y service por un año que comprenda también la instalación de la unidad.

La cotización incluirá el total de metros de cañería de interconexión entre unidad interior y exterior, no tomándose como valida aquella propuesta que cotice solo instalación básica. Se coordinara previamente con el Área de Infraestructura del M. Interior, una visita a los lugares para establecer la ubicación de estos equipos fijándose día y hora para la misma (indicada en Pliego)

Para un mejor estudio de las ofertas se adjunta un modelo de planilla de distribución, donde se establece  la cantidad, potencia y ubicación de las unidades.