Montevideo, 13  de Mayo de 2016

Ref.: Licitación Pública Int. Nro. 6/2016

“Adquisición de vehículos 0 KM

con destino a la D.N.B.”

ENMIENDA 2

En el marco del procedimiento se informa:

DONDE DICE:  CARRETELES: contara con dos de arrollamiento manual y 50  metros de manguera de 38mm,cada uno con lanza de alta presión.

Contara con las siguientes características técnicas:

| Caudal nominal (bomba de baja) | l/min 3000 |
| --- | --- |
| Presión nominal ( bomba de baja) | bar 10 |
| Bocas de carga de tanque de agua | Mínimo 2 bocas de 75mm con media unión Storz (*) |
| Bocas de succión | Mínimo 1 bocas de 110mm con media unión Storz (**) |
| Bocas de expulsión | Mínimo 2 bocas de 65mm con media unión Storz (***) |

(*) Storz 75 (B) según DIN 14322: D(mm)=75 KA(mm)=89 L(mm)=125

(**) Storz 110 (A) según DIN 14323: D(mm)=110 KA(mm)=133 L(mm)=170

(***) Storz 65 (estandard) / NEN 3374: D(mm)=65 KA(mm)=81 L(mm)=59

DEBE DECIR: CARRETELES:contara con dos de arrollamiento manual y 50  metros de manguera de 38mm.

Contara con las siguientes características técnicas:

| Caudal nominal (bomba de baja) | l/min 3000 |
| --- | --- |
| Presión nominal ( bomba de baja) | bar 10 |
| Bocas de carga de tanque de agua | Mínimo 2 bocas de 75mm con media unión Storz (*) |
| Bocas de succión | Mínimo 1 bocas de 110mm con media unión Storz (**) |
| Bocas de expulsión | Mínimo 2 bocas de 65mm con media unión Storz (***) |

(*) Storz 75 (B) según DIN 14322: D(mm)=75 KA(mm)=89 L(mm)=125

(**) Storz 110 (A) según DIN 14323: D(mm)=110 KA(mm)=133 L(mm)=170

(***) Storz 65 (estandard) / NEN 3374: D(mm)=65 KA(mm)=81 L(mm)=59