ANEXO I
Especificaciones Técnicas

ITEM 1 - Hasta 2 (dos) Espectrómetros con las especificaciones:

Se adquirirán hasta 2 espectrómetros con accesorios para realizar tareas de mantenimiento de equipamiento de RF y sus respectivas instalaciones, realizar validaciones de campo para cobertura de señales Celulares y comprobación de equipos WiFi y Wimax.

Características/Funcionalidad/Requisito
Mediciones para rango de frecuencias de 500KHz hasta 6GHz mínimo.
Mediciones de ROE, pérdidas de retorno, distancia de fallo y eficiencia de antena.
Análisis de espectro con sensibilidad no superior a -130dbm
Antena omnidireccional o kit de antenas para mediciones en el rango de espectro especificado
Receptor GPS con Geo posicionamiento de medidas en reportes
rango dinámico > 60db
Equipo portátil con peso no superior a 4,5 kilos incluyendo kit de sustentación.
Batería litio-ion integrado para trabajo autónomo no inferior a 3 horas
Cargador de batería externo
Kit de calibración hasta 6GHz mínimo para normalización de medidas, incluyendo documentos de calibración y manuales descriptivos
Kit de cables de red, USB y N macho/N hembra
Caja rígida para transporte
Software para fácil programación de tareas rutinarias y generación de reportes automatizado.
Fuente de alimentación de AC
Arnés de suspensión y protección contra lluvia
Capacitación superior para uso del equipo y software.
Garantía de 3 años con soporte local NBD.
Opcional obligatorio: Kit para mediciones de potencia hasta 6GHz mínimo y hasta 120W. Atenuador o conjunto de atenuadores para realizar las medidas con el espectrómetro. Se medirán potencias de salidas de portadoras Tetra (TDM) de 25khz, equipos VHF/UHF y bloqueadores de señales celulares.
Opcional obligatorio: Sensor de potencia externo para intercalar con equipamiento en operación con capacidad para 120W.
Calibración en fábrica o laboratorio autorizado por el fabricante del equipamiento cada 2 años. Proveer cotización.

Especificaciones Valoradas
Receptor GPS integrado
Batería auxiliar
Decodificador de protocolo TETRA
Decodificador de protocolos celulares 3GPP (GSM, UMTS, LTE) para verificación de calidad de servicio.
Fuente de alimentación para vehículos
Mochila para transporte
Mejoras en opciones de garantía y soporte.