Montevideo, 20 de abril de 2017

ANEXO V

En el marco de la Licitación Pública N° 1/2017, cuyo objeto es la Construcción del saneamiento y adecuación de las lagunas de oxidación ubicadas en el predio del Penal de Libertad, Ciudad de Libertad, Departamento de San José, se responde a la siguientes consultas:

1 - En la consulta numero 3 del anexo IV se esta hablando de trasladar los lodos hasta ciudad del plata, digamos unos 25 km desde el Penal de Libertad?. Tomando en cuenta los mt2 de las lagunas (24.000 mt2), y pensando en excavar 1 mt de profundidad, estamos hablando de unos 2.500 camiones, que en ese kilometraje de traslado, para volcar el contenido (ya asentado y compactado por el recorrido), habría que cotizar tener una retro en el vertedero de forma permanente.

Se ve factible y correcto presupuestar esto?

R: EN ESTA ETAPA SE INFORMA QUE ÚNICAMENTE SE RETIRARÁN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, DADO QUE PARA DETERMINAR LA EXTRACCIÓN DE LODOS SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA IDSJ. DICHOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN SERÁN ENVIADOS AL VERTEDERO DE SAN JOSÉ, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA IDSJ.

2 - En respuestas a consultas anteriores se hace referencia a caminería de mantenimiento, en el plano de planta se detallan dos tramos, acceso a la fosa séptica y acceso a la perforación, existen otros tramos? Deben ser con tosca cemento o sólo balastro compactado?

R: EN EL PLANO SE DETALLAN TRES TRAMOS, FS, PERFORACIÓN OESTE Y PERFORACIONES ESTE (TOTAL 2), TODAS SERÁN DE TOSCA CEMENTO.

3 - En las conexiones a los edificios se exige hierro fundido para las ventilaciones, que altura llevarán estas ventilaciones?

R: LAS VENTILACIONES SERÁN DE 3M.

4 - Las cámaras de 60x60 son de ladrillos y tapas de hormigón?

R: LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y REGISTROS SERÁN DE LADRILLO O AROS Y CONOS DE Hº SEGÚN PLANOS DE OSE Y SUS MARCOS Y TAPAS SERÁN DE FUNDICIÓN.

5 - Cuando se habla de tapa metálica tipo OSE de fácil manipulación, se refiere a aro metálico relleno de hormigón?

R: LOS MARCOS Y TAPAS DE CÁMARAS Y REGISTROS SERÁN CONJUNTO COMPUESTO POR MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE FÁCIL MANIPULACIÓN AL ABRIR Y CERRAR.