Montevideo, 6 de abril de 2017

ANEXO III

RESPUESTA A CONSULTAS

Ref.: Licitación Pública N° 2/2017, cuyo objeto es la Construcción de un Edificio para la Seccional 30, Localidad 18 de Mayo, Departamento de Canelones.

C:

1. En la memoria particular menciona “La explanada de acceso vehicular al estacionamiento, será en carpeta asfáltica con borde cordón cuneta en hormigón armado.” Pregunta: ¿Cuál es el alcance de esta tarea? ¿Se debe realizar solamente la explanada o también la calle de acceso desde la avenida?

R:

El alcance está graficado en el plano AL1. Incluye explanada, la calle de acceso, la estructura sobre cuneta, la canalización de la misma, el vínculo con la avenida, juntas de dilatación, preparación del firme bajo la explanada y calle, compactación con material granular según lo especificado en la MCG del MTOP, canalización de pluviales en el encuentro entre explanada y acceso vehicular, la estructura de paso, etc.

Los recaudos gráficos, memoria y rubrado son complementarios para la definición del alcance de los trabajos.

C:

2. En la memoria particular se especifican recaudos mínimos a presentar con la oferta, a su vez en el pliego particular se indica que deberán presentar todos los recaudos proporcionados por el área de infraestructura validados con la firma del oferente, la consulta es:

….. Si el proyecto cotizado por la empresa es en base al sistema constructivo propuesto por el Ministerio no se presupuesta una variante a este, es necesario incluir planos nuevos en la oferta?

R:

Se deberá presentar en la oferta lo solicitado en Memoria y Pliego, esto incluye todos los planos, planillas, memoria y rubrado firmados.

Las empresas podrán ampliar la información con los complementos o anexos, que consideren pertinentes, para la clara comunicación de su oferta.

C:

3. Para indicar sistema de fundaciones es necesario determinar el firme, existe algún estudio de suelos hoy en los que podamos basarnos?

R:

No disponemos de estudio de suelos.

Las empresas si lo estiman necesario podrán realizar cateos en el terreno existente.

C:

4. En esta etapa licitatoria, y en caso de no existir estudio de suelos, se puede suponer un sistema de cimentaciones explicitando esto en una aclaración? Es necesario presentar un esquema?

R:

El sistema de cimentación lo propondrá la empresa en su oferta. Este sistema de fundación (incluyendo la fundación del pavimento) debe ser coherente con el movimiento de suelos, los rellenos, su tipo y compactación.

No se admitirán sobrecostos o sobreplazos por este motivo.

Se solicita esquema estructural como parte de la oferta.

Se aclara que se pide estructura de los niveles de fundaciones, sobre planta baja y corte. Se podrá entregar también esquema de modelo funcional y detalles considerando en zócalo rehundido perimetral en las fachadas (mínimo 10cm).

C:

5. Basta con validar los planos de eléctrica y sanitaria que forman parte de los recaudos o se solicita nuevos planos?

R:

En la presentación de la oferta se pide como mínimo los recaudos proporcionados por esta Administración, estudiados, y firmados.

Se reitera que las empresas podrán ampliar la información con los complementos o anexos que consideren pertinentes, para la clara comunicación de su oferta.

C:

6. A qué hace referencia el rubro 17.7?

R:

El rubro 17.7 Murete de bloque de hormigón, corresponde a muros de espacios exteriores con sus correspondientes fundaciones, revocados con hidrófugo y terminados ídem fachada.

Estos muros aparecen como cierres laterales de las circulaciones y plataformas exteriores.

En caso que la empresa considere que estos muros se computan en su totalidad dentro de su propuesta como muros de contención, revocados con hidrófugo y con la misma terminación, este rubro podrá afectarse a cero aclarando el rubro en donde se incluye esta tarea (no se elimina el rubro 17.7).