ANEXO II

FUNDAS

CARACTERÍSTICAS:

TIPOS:    Funda Táctica: destinada al uso de Policías uniformados

Funda Corta: destinadas al uso de Policías que visten de particular.

CANTIDADES Y COLORES: Habiéndose considerado como total a adquirir la cantidad de hasta 15.000 fundas,  se desprende que sería necesaria la adquisición de fundas según el siguiente detalle:

- Fundas Negras Diestras,     78%    hasta     11.700 Unidades

- Fundas Negras Izquierdas,   7%    hasta         1050 Unidades

- Fundas Blancas Diestras,     6%    hasta           900 Unidades

- Fundas Blancas Izquierdas,  1%   hasta           150 Unidades

- Fundas Cortas Diestras,        7%   hasta         1050 Unidades

- Fundas Cortas Izquierdas,     1%   hasta           150 Unidades

MATERIALES:

Polímero inteligente (con memoria: deforma y vuelve al lugar).

No podrá contener piezas metálicas visibles.

No se aceptará otro material (cuero etc.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Acción de seguro dual (botón y tapa de botón)

- Dos alturas regulables (cintura y muslo)

- Doble posición con regulación de 90º (Facilitando la extracción a chóferes o personal en moto)

- Posibilidad de extensión de altura mediante acople (muslera) a media pierna

ESCUDOS BALISTICOS

CARACTERÍSTICAS:

- Altura entre 1 y 1,50 m

- Ancho entre 65  y 90 cm.

- Peso  entre  10  y 15 Kg.

- El aparato de sujeción deberá estar colocado de forma ascendente a 45ª de forma tal que se pueda colocar el antebrazo, debajo de la mirilla, finalizando con una abrazadera para una toma manual.

- Mirilla de 10cm x  30cm.

CANTIDADES Y COLORES:

25 unidades

Color negro mate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nivel balístico 3A