MEMORIA PARTICULAR DE CONSTRUCCION

IMPERMEABILIZACION EN  AZOTEA DE UIPPL Nº20_SALTO

CONDICIONES PARTICULARES

- Generalidades

1) La presente Memoria sustituye en lo que se contradiga a la Memoria Descriptiva y Constructiva General del MTOP, la cual se tomara como referencia general.

2) ADVERTENCIA: Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable al INR, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo del Departamento de Arquitectura del INR. Además, éste brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

3) Las obras que figurarán en los planos aún cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

4) Será de cuenta del INR únicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles (de ser necesarios), tomándose en cuenta los procedimientos y consideraciones, indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva General del MTOP. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita del Departamento de Arquitectura del INR. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

5) Estará a cargo de la empresa constructora la gestión con las autoridades del Establecimiento para el suministro de agua potable y energía eléctrica, siendo el costo de su consumo de cargo del INR; para resolver satisfactoriamente la utilización de estas instalaciones, el Departamento de Arquitectura acordará previamente dicho uso debidamente con la Dirección del Establecimiento.

  - Objeto

El objeto de la presente licitación refiere a la ejecución de una Impermeabilización de aproximadamente 1600 m2 sobre la totalidad del edificio que ocupa la Unidad de internación de personas privadas de libertad N°20. Salto, según el siguiente detalle:

    - Descripción

Impermeabilización de azotea, por medio de membrana asfáltica, con terminación que permita el transito de personas.

Todas las especificaciones referentes a esta Licitación Abreviada, no invalidan sistema similar o mejoras propuestas por cada oferente, estas quedaran sujetas a la aprobación del Departamento de Arquitectura del INR.

    - Dirección de Contacto:

Oficina Responsable: Departamento de Arquitectura del INR

Contacto: Arquitecto Daniel Vasques

Teléfonos: 094030493 (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs)

    - Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro Nº 1-A (Ítem A), del Punto II de la Parte I y detallados en la Parte II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente  podrá agregar “otros rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

II.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección I - Memoria Constructiva General.

Todas las medidas se rectificarán en obra, los valores indicados en el Cuadro N°1-A, son aproximados.

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  al Cuadro N°1-A.

La Empresa podrá realizar tareas UNICAMENTE dentro del predio de lunes a viernes, de 8 a 16 horas ó en días y horarios a determinar con la Dirección del Establecimiento.

El Contratista solicitará a la Dirección del Establecimiento, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con El Departamento de Arquitectura del INR, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

- Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las etapas de la misma.

- Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

- Será responsable por la presentación del Estudio de Seguridad y aplicación del Plan de Seguridad los cueles corren por su cuenta.

II.1.1. RUBRADO

II.1.1 Item A - Impermeabilización

Rubro 1.- Implantación y Replanteo.

IMPLANTACIÓN

INSTALACIONES PARA LA OBRA

De ser posible la Dirección del Establecimiento ofrecerá, dentro de sus posibilidades, los servicios que se necesitaren, pero de no contar con esa posibilidad será de cargo del oferente instalar el obrador, depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra de Departamento de Arquitectura y con responsable del Establecimiento.

No se podrá  pernoctar en las instalaciones de la UIPPL N° 20 Salto.

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½” sin cargo desde un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua, es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso razonable y responsable del mismo.

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. El INR no se responsabilizará por los robos o faltantes de materiales y/ó equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección del Establecimiento, a fin de que no se distorsione el funcionamiento interno del mismo.

REPLANTEO

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y especificados en los planos y Memoria Particular.

En todos los casos el Departamento de Arquitectura del INR deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Rubro 2.- Calidad del sustrato/ preparación de sustrato

Se deberá verificar la calidad del sustrato donde se procederá a aplicar la capa impermeable. El mismo deberá estar firme y liso evitando los cantos vivos que puedan dañar la membrana.  De ser necesario se ejecutara un alisado de arena y Cemento Pórtland para lograr la terminación superficial deseada.

Se deberá asegurar una pendiente mínima del 2% hacia las bajadas pluviales.

Rubro 3.- Imprimación:

Se realizara con emulsión asfáltica o pintura asfáltica, dependiendo de lo establecido por el fabricante de la membrana asfáltica a colocar. Modo e indicaciones serán los establecidos por el fabricante. Previo a su ejecución se deberá verificar que la superficie se encuentre seca y libre de polvo.

El material de Imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.

Rubro 4. Ejecución de capa impermeable

La misma será en base a membrana asfáltica, con un mínimo de 4 mm de espesor, que sea capaz de soportar el uso de una azotea transitable. Esta etapa implica extender la membrana, colocando una faja al lado de otra, superponiendo la zona reservada a la soldadura, que debe efectuarse desde la zona de menor nivel hacia la de mayor nivel, de modo que las superposiciones se realicen en sentido de la pendiente, el solape no deberá ser menor a 10cm. La soldadura se realizara con soplete, y luego se deberá ejercer una suave presión sobre ella a los efectos de lograr una distribución uniforme del asfalto en toda la zona de contacto.

En los encuentros con planos verticales o pretiles, en la junta de los edificios que componen la Unidad, se debe subir la membrana no menos de 20cm, en forma de media caña, con un radio no menor a 4cm o un chaflán a 45°, estos perímetros deberán estar perfectamente pegados al sustrato.

Rubro 5. Protección e imprimación

En este caso al realizarse sobre la capa aislamiento humídica, se deberá colocar una capa separadora para independizar la capa impermeable, del mortero. La misma podrá ser por ejemplo un film de polietileno no menor a 100 micrones o membrana geotextil. Luego de su ejecución se procederá a la elaboración de un alisado de arena y cemento Pórtland (4x1), de 3cm de espesor, colocado sobre el separador mecánico anteriormente mencionado. Se deberán realizar juntas de dilatación de 15mm cada 1.5m en ambos sentidos, sellados con asfalto, o sellador elástico.

Rubro 6. Canalones

Cabe agregar, que sobre los patios internos, se tienen canalones de hormigón armado, los cuales juntan las aguas pluviales, estos se cubrirán con la impermeabilización, pero no con la protección antedicha.

Los mismos se han contabilizado en los metros cuadrados a cubrir.

Rubro 7. Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó, el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de la Dirección de Establecimiento.

Rubro 8. Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014 -MTSS

Según lo establecido en el DECRETO  DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  M.T.S.S. N° 125/2014 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro.

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

#### El Contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construcción de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014) deberá llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realización de la etapa posterior en el proceso de trabajo se deberá solicitar la inspección y aceptación del Departamento de Arquitectura. En caso contrario se correrá el riesgo de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorización a su entero costo nuevamente.

Cuadro Nº 1-A: Cuadro de rubrazo de obra

|  | MONTO IMPONIBLE SEGÚN EMPRESA | LEYES SOCIALES |
| --- | --- | --- |
| RUBROS | U | CANT. | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |  |  |
|  | A) Impermeabilización Azotea transitable |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Implantación y Replanteo | GL | 1 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2 | Calidad y preparación de sustrato | GL | 1 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 3 | Imprimación | M2 | 1600 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 4 | Ejecución de capa impermeable | M2 | 1600 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 5 | Protección | M2 | 1474 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 6 | Canalones | M2 | 126 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 7 | Limpieza y Retiro de Obra. | GL | 1 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 8 | Medidas y Elementos de seguridad según decreto 125/014. | GL | 1 |  | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Sub Total 1 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Imprevistos 3% | $ 0,00 |  |  |
| Sub Total 2 | $ 0,00 |  |  |
| IVA 22 % | $ 0,00 |  |  |
| Sub Total 3 (INCLUIDOS IMPUESTOS) | $ 0,00 |  |  |
| MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTOS) | $ 0,00 |  |  |
| TOTAL SUMA RUBROS | $ 0,00 |  |  |