COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº1215/2017.

RESPUESTA A CONSULTAS TÉCNICAS REALIZADAS POR OFERENTES

Se responden las consultas de carácter técnico-constructivo realizadas por los oferentes hasta el 6/11/2017. Algunas respuestas incluyen en si consultas de igual tenor, por lo que algunos oferentes no encontrarán transcripta su duda, pero se entiende que han sido respondidas en otras. Se aclaran también algunos planteos realizados en oportunidad de la visita de obra del día 27/10.

- Respecto a la forma de evaluación del precio en el pliego indica que se dará un puntaje máximo de 30% al menor precio y los restantes serán determinados por regla de tres, solicitamos indicar como se realizará esta proyección.

R: El puntaje resultará del cociente entre la menor oferta presentada (MOP) sobre la oferta a ponderar (OAP), dicho cociente se multiplica por 30, el resultado obtenido será el puntaje de ponderación (PP).

(MOP/OAP) x 30 = PP

- Solicitamos aclarar cómo se realizarán los prorrateos de puntaje para el caso de la evaluación de aislamiento acústico, térmico y mecánico.

R: Se aplicará regla de tres para aquellos ítems donde el mayor valor es la mejor prestación. Donde el menor valor sea el más favorable, se aplicará la fórmula del ítem anterior.

- Solicitamos indicar si hay valores máximos de aislamiento térmico a cumplir.

R: No.

- Solicitamos indicar si hay valores mínimos de aislamiento acústico a cumplir.

R: No.

- Dentro del punto sistema constructivo, solicitamos aclarar que se entiende por sistema de construcción alternativo o mixto.

R: Toda variante al proyecto ejecutivo entregado como referencia debe venir acompañado de la información técnica correspondiente. Por ejemplo, si lo único que se cambia es la cubierta, en vez de isodec se plantea otra solución; entonces debe entregarse información por esa cubierta (sobre todo lo referente a Resistencia al fuego, Aislación Térmica, Acústica, resistencia mecánica, etc.). Las variantes al original pueden llegar a la totalidad del edificio, por tanto la información a aportar deberá ir en consonancia con lo propuesto.

- En caso de cotizar la oferta básica, solicitamos indicar si también se evaluarán sus aspectos técnicos de acuerdo a lo indicado en el punto 4.5 del pliego.

R: Si.

- En el caso que se coticen ofertas alternativas, solicitamos aclarar que recaudos se deberán presentar junto a la propuesta. ¿Será necesario ajustar todos los recaudos o basta con indicar detalle de lo que se modifica?

R: Toda variante al proyecto ejecutivo entregado como referencia debe venir acompañado de la información técnica correspondiente. Por ejemplo, si lo único que se cambia es la cubierta, en vez de isodec se plantea otra solución; entonces debe entregarse información por esa cubierta. Las variantes al original pueden llegar a la totalidad del edificio, por tanto la información a aportar deberá ir en consonancia con lo propuesto.

- Solicitamos aclarar para cada tipo de edificio el alcance de las instalaciones sanitarias que hay que considerar dentro del alcance de nuestra propuesta.

R: Como se indica en gráficos, en caso de la sanitaria será hasta la cámara de inspección indicada, dejando previsto un sifón para futura conexión al sistema de desagüe colectivo. Para el abastecimiento se dejará una llave esférica, en una cámara de 40 x 40 al exterior de cada edificio, a la espera del sistema de abastecimiento de agua. Por más precisiones remitirse a los recaudos de la licitación.

- Solicitamos aclarar para cada tipo de edificio el alcance de las instalaciones eléctricas y tensiones débiles que hay que considerar dentro del alcance de nuestra propuesta.

R: De similar manera a la sanitaria, se dejará un registro donde se pueda realizar la conexión al tendido general del predio.

- Solicitamos aclarar para cada tipo de edificio el alcance de las instalaciones de extinción de incendio que hay que considerar dentro del alcance de nuestra propuesta.

R: Completa para el edificio en cuestión, con el certificado de la DNB acorde al Decreto 150/2016

- Si el oferente cotiza el proyecto entregado en el llamado y no presenta variantes a ese proyecto, ¿es necesario presentar algún recaudo técnico adicional?

R: No. Solo deben presentarse las variantes al proyecto ejecutivo original. La Administración entenderá que si con la oferta no se entregan recaudos técnicos alternativos al proyecto ejecutivo que forma parte del presente pliego, se está cotizando la construcción tal cual fue publicada.

- Solicitamos se confirme que únicamente se debe presentar anteproyecto en el caso de proponer variantes constructivas.

R: Confirmado.

- Solicitamos se confirme que recaudos gráficos y escritos debe incluirse en el anteproyecto a presentaren caso de proponer variantes constructivas.

R: Las necesarias que permitan la correcta comprensión del sistema propuesto, junto con los datos solicitados para poder realizar las ponderaciones.

- Solicitamos se confirmen las características de las luminarias que se deben incluir en la propuesta.

R: Expresadas en la Memoria correspondiente.

- Partiendo de la base que los edificios a cotizar forman parte de un proyecto mayor, solicitamos se confirme si se debe incluir en la propuesta el costo de los trámites de aprobación de las instalaciones de energía, bomberos, saneamiento y demás habilitaciones municipales y nacionales.

R: No se gestionarán los permisos municipales. Respecto a la DNB, ya fue expresado. El resto de las instalaciones serán verificadas por los técnicos del Ejército Nacional acorde al proyecto ejecutivo, no se exigirán otras certificaciones.

- Solicitamos se confirme si se debe incluir en la propuesta el suministro de los calefones. En caso afirmativo indicar las cantidades y las capacidades que se deben considerar.

R: Incluirlos. Las capacidades las debe proponer el oferente, incluyendo el cálculo que lo justifique.

- Solicitamos se complemente la información sobre las características de las tres cámaras de frío que se deben suministrar y que tipo de puerta se debe considerar para estas cámaras.

R: En gráficos se denomina la función prevista de las cámaras, en la Memoria (punto 10) se especifica que se debe adjuntar proyecto completo por empresas del rubro.

- En la planilla de la abertura A11, parece que el cielorraso de los SS.HH. del Alojamiento tiene partes móviles.

R: No es cielorraso. Lo que se indica en la planilla es una porción en planta, para graficar el funcionamiento en conjunto.

- Solicitamos se confirme si se deben incluir las canalizaciones para la instalación de telefonía y datos, o se debe cotizar la canalización con el cableado y los terminales.

R: Como con el resto de las instalaciones, se deberá realizar la instalación completa al interior del edificio, lo que incluye canalización, cableado y terminales, los que se expresan en la Memoria correspondiente a cada edificio.

- Solicitamos se confirme si los muros tipo M6 deben ser revestidos en ambas caras con paneles de poliestireno, como se establece en la memoria, o solo serán revestidos en una cara como figura en el detalle de muros.

R: Se deduce que la pregunta al edificio “Comedor”, lo que expresa la memoria es que en aquellos casos que se utilice el panel de poliestireno como revestimiento de muros(se trata del panel de 50mm), el que va revestido en ambas caras es el mismo panel, la intención es no dejar la espuma de poliestireno expuesta.

- Solicitamos se envíe información sobre las características de las dos campanas que se deben suministrar y colocar en la cocina. Confirmar si debe incluir sistema anti incendio, anti derrame de grasa, etc.

R: Afirmativo. Se trata de una cocina industrial, que preparará alimentos para 600 personas, por lo que todos los equipamientos que se solicitan deben tener las previsiones y seguros para funcionar sin accidentes.

- Solicitamos se confirme si la cubierta isodec del Comedor debe ser de 15 o 10cm.

R: Será de 15cm de espesor

- Solicitamos se confirme si los muros exteriores de la Guardia de Prevención deben ser dobles de bloque y aplacado de ladrillo, o deben ser bloque con terminación revoque.

R: Cotizarlos como reza en la Memoria.

- Solicitamos se confirme si el cielorraso de la Guardia de Prevención debe ser revocado o la terminación es pintura sobre losa.

R: Pintar sobre la losa, por tanto debe realizarse con esmero el encofrado. Aprovecho la pregunta para definir que la terminación exterior de la cubierta es como se indica en la Memoria.

- Solicitamos se confirme si la terminación de los muros exteriores del Alojamiento de Personal es con ladrillo visto o se debe considerar revoque exterior como en los demás edificios.

R: Los Alojamientos de Personal y los Pabellones Comando irán al exterior con ladrillo con junta al ras, bolseado y pronto para pintar.

- ¿Qué previsiones de accesibilidad se deberán tomar en cada uno de los edificios?

R: Ninguna

- No se indican diámetros de cañerías de abastecimiento de agua, ¿estos datos lo envían o lo diseñamos nosotros?

R: Lo entregado de Sanitaria es un anteproyecto, la empresa adjudicataria deberá entregar un proyecto ejecutivo de la instalación sanitaria que será verificado por técnicos del Ejército, por lo que el presupuesto debería ajustarse a una instalación

- En cuanto a la estructura, ¿es correcto considerar estructura de hormigón para todos los edificios excepto para la del comedor que es estructura metálica?

R: Correcto. El Comedor es un edificio distinto a todos, en el proyecto se pide que sea la empresa la que propongo el sistema constructivo.

- Según memoria de Pabellón Comando Unidad los pisos serán de cerámica de dureza PEI 5, pero no aclara el tipo de cerámica ni color que se debe cotizar. ¿Se debe proponer un material y entregar folleto e información de lo propuesto?

R: PEI 5 refiere a la calidad deseada, una vez en obra la empresa sugerirá algunas 	muestras y se decidirá en esa instancia.

- De la Guardia de prevención y Guardia de Prevención Alojamiento, contamos con 2 versiones de plantas y alzados y planillas de aberturas. ¿Cuál de las dos versiones se debe considerar como correcta?

R: En los PDF están numerados, si existieren dos versiones del mismo proyecto, tomar el número más alto. Probablemente haya sido una modificación solicitada con posterioridad.

- ¿Qué criterio se adopta para determinar el cero de obra?

R: El cero de obra de cada edificio será el nivel de piso interior terminado. Estará como mínimo 10cm por encima del nivel natural del terreno más alto. En obra podrá darse alguna concesión de compensar mínimamente la nivelación, sobre todo en el edificio “Pabellón Comando Unidad” del Regimiento de Caballería Nº2, el más próximo al casco de estancia, que a priori es el que presenta la pendiente más pronunciada.

- ¿Qué alcance tiene la adecuación del entorno del edificio?

R: Se pedirá que en una faja perimetral de 5m de ancho se deje el terreno aplanado, que permita transitar con normalidad, no se exigirá otro tratamiento especial a esa faja (como tendido de balasto u otro). También dependerá  del sistema o solución constructiva que se adopte, puede que este requiera de un talud para el relleno, este tendrá una pendiente máxima del 60%, se dejará aplanado y apto para poder plantar césped que permita su contención y evite su erosión (no se exige la plantación de césped).