DEPARTAMENTO LOGISTICO -

SECTOR COMPRAS-

ANEXO VI

### Montevideo, 08 de noviembre de 2017.-

Memoria descriptiva corregida.-

Memoria descriptiva de reparación de tramo de línea Nº 1 y línea Nº 4

1-Se colocaran luminarias LEDs  tipo vial, con un mínimo de 110 Watts  a 135 Watts.

La cantidad de luminarias será distribuida de la siguiente forma:

En línea 1– Se instalaran en 23 columnas con un total de 46 luminarias, a razón de dos por columna, de la siguiente manera:

Serán instaladas en las 17 columnas de hormigón existentes y las otras 12 luminarias se instalaran en las 6 columnas a colocar, las cuales  deberán ser  alimentadas con una línea aérea de aprox. 250 mt de preensablado.

En línea 4- Se instalaran  en  19 columnas existentes y 1 columna a colocar, a razón de  dos luminarias por columna.

Se deberá realizar la alimentación aérea de 2 columnas aprox. 150 Mt de preensamblado.

2- Cada columna deberá llevar un interruptor termomagnético con su correspondiente amperaje y caja estanco.

3-Características de las luminarias y garantías

- Especificar marca modelo y datos del fabricante

- Deberán  contar con protección contra descarga atmosférica

-Cada luminaria deberá estar protegida contra sobretensiones hasta  10 KV

-Grado de hermeticidad. (Grado IP de protección recomendado IP65)

-Características emisión luminosa en función de la temperatura exterior rango mínimo -10 a 35ºc

-Vida útil de la luminaria en horas

-Grado de protección mecánica IK8

4-El oferente especificará claramente la garantía ofrecida para la luminaria en su totalidad con todas sus partes, incluyendo funcionamiento, pintura, Driver, y flujo lumínico.

-Si una  luminaria se considerará en falla  deberá ser sustituía, si por causas atribuibles al fabricante, cualquiera de sus partes se encuentra defectuosa. Desde el punto de vista lumínico, la luminaria se considerará defectuosa cuando, por cualquier  tipo de causas el flujo lumínico de la luminaria haya descendido más de 30% (aceleración de la depreciación por falla térmica, perdida de propiedades de los elementos ópticos, falla catastrófica o eléctrica de algún LED, etc.)

5- Muestras

-Presentación

El oferente deberá incluir una luminaria en carácter de muestra en el Departamento de Infraestructura  del INR en la calle Andes 1611.

En el acto de apertura de ofertas, se deberá presentar el original de la constancia de haber presentado la muestra, y se acompañará copia de la misma a la oferta.

La no presentación de las muestras implicará la desestimación de la oferta.

6- La luminaria debe ser reconocida, debiendo cumplir con la normativa local e internacional vigente.

7-Se debe realizar un estudio fotométrico, procurando una iluminación uniforme, la luminaria deberá tener una eficacia lumínica con un  rendimiento mayor de 100 LM/W (Lúmenes/ watts), y un nivel lumínico de 40 luxes mínimo en el piso. En el caso que se considere conveniente se deberán colocar nuevas columnas, no debiendo quedar puntos ciegos entre ellas.

8-Se deberá refaccionar a nuevo y poner a punto el tablero existente, con sus correspondientes  protecciones térmicas, sistemas de encendido automático y la conexión al grupo electrógeno existente.

9-Se solicita una garantía de reposición contra defecto de fabricación de la luminaria de 5 años, y se debe establecer una garantía de los trabajos realizados minima de 2 años. Los materiales utilizados deberán ser de comprobable durabilidad.

10-Se adjunta plano a escala 1/3000 de la UIPPL Nº 4, mostrando la ubicación de las columnas existentes, a efecto de realizar la evaluación del proyecto en base a este plano, el cual deberá informar de forma adicional línea a utilizar con sección adecuada y calculo de caída de tensión.

11-Además de lo establecido en el numeral anterior, se debe presentar un estudio de resultados esperados de la obra y mejoras que la misma otorgara en función a iluminación y disminución de consumo, en base a los datos obtenidos por proyecto, además de información de calculo dialux o similar ( excluyente a ser incluido en el proyecto).

12- El contratista y el director de obra son los responsables  solidarios de todos los trabajos realizados, como así también de materiales de la obra en general, indicándose todos los materiales que se utilizaran en la obra.

Memoria descriptiva de reparación de tramo de línea Nº 2

En línea 2

1-Se deberá desconectar línea 2 de la centralización automática.

2-De la misma manera, el contratista y el director de obra son los responsables  solidarios de todos los trabajos realizados, como así también de materiales de la obra en general, indicándose todos los materiales que se utilizaran en la obra.

Se coordinara una visita al Establecimiento de carácter obligatorio antes de presentar las  ofertas.