MEMORIA DESCRIPTIVA Y  CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

Establecimiento: HOSPITAL DE RIVERA

Obra:   AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL

Ubicación:  Ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

GLOSARIO

M.C.G. - Memoria Constructiva General

M.C.P. -  Memoria Constructiva Particular

PByC. –Pliego de Bases y Condiciones

D. de O. – Director de Obra

M. de O. – Mano de Obra

ASSE – Administración de Servicios del Estado

MTOP – Ministerio de Transporte y Obras Públicas

BSE – Banco de Seguros del Estado

UNIT – Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

CAPITULO I  .- CONSIDERACIONES GENERALES.

Artículo 1 -  Las presentes especificaciones  complementan la información expresada en planos, planillas, detalles a los efectos de realizar la  Ampliación y Reforma del Servicio de Salud Mental del Hospital de Rivera.

A su vez se complementará con la M.C.G. del MTOP y  las Normas UNIT  correspondientes.

Artículo 2 – Las obras que figuren en los planos, aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, están de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.

Cualquier duda en la interpretación de planos se consultará  de acuerdo a lo establecido en el PByC de ASSE.

Artículo 3  –  Toda modificación a cualquier elemento del proyecto se hará de acuerdo a lo establecido en el PByC de ASSE y deberá contar con la aprobación de la D. de O.

Artículo 4  - Los licitantes tendrán libertad de inspeccionar el predio y Servicio  existente a fin de verificar obras, rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso, previa cooordinación con la Dirección del Hospital. No se admitirán diferencias por desconocimiento de la situación de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma. Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista. NOTA:Los trabajos se realizarán con el Servicio de Salud Mental existente en funcionamiento ocasionando el menor perjuicio posible a la actividad del mismo. Se coordinará con la Dirección del Hospital de Rivera la organización de los trabajos y obrador, asegurando la seguridad, circulación y acceso de funcionarios y usuarios.

Artículo 5  - El Contratista es responsable  del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Artículo 6  - Se tendrá en cuenta el  Rubrado que se adjunta, marcando precios unitarios, metrajes, cantidades y porcentaje de incidencia de M. de O. en cada rubro.

Toda consulta u observación sobre el mismo se hará de acuerdo a lo establecido por el PByC de ASSE.

Artículo 7 – Los trabajos se realizarán en 3 sectores indicados en la lámina A0 de  los planos de Albañilería. Éstos son:

Sector A: Obra nueva. Ampliación. Nuevas Salas de Internación  (170 m2 aprox.)

Sector B: Reforma. Actual pabellón de Psiquiatría (170 m2 aprox.)

Sector C: Reforma. Consulta externa de Psiquiatría. (70 m2 aprox.)

A modo de punteo  no exhaustivo  (Ver Art. 2 de esta Memoria) se hace una enumeración de las tareas a realizar en cada uno de los Sectores, las que se ejecutarán  de acuerdo al arte del buen construir, las especificaciones indicadas en los siguientes capítulos de esta Memoria y demás recaudos técnicos del proyecto  integrantes de este llamado.

Trabajos a realizar en SECTOR A

- Construcción del nuevo Sector de acuerdo a todos los recaudos técnicos del proyecto integrantes de este llamado.

- Vereda perimetral  sobre contrapiso armado según lo indicado en los planos de albañileria  y la presente Memoria (art. 7 Cap. V)

- Se retirarán los postes y tejido del muro perimetral de bloques existente. Se aplacará  su interior con ticholos de 12x25x25 y luego será revocado y pintado. En el exterior se aplacará con chorizos realizando un trabajo de ladrillo visto. Estos aplacados de cerámicos al muro de bloques  tendrán las sujeciones  indicadas en los planos de albañileria (tipos de muros) . En el pasaje lindero (continuación de calle Migliaro) se retirará la tierra del cantero existente a fin de impermeabilizar convenientemente el muro.

- Debajo de la losa de hormigón se colocará un cielo raso de yeso pintado con registros que alojará las canalizaciones indicadas en los respectivos proyectos de acondicionamiento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trabajos a realizar en SECTOR B

- Demoliciones

Se harán las demoliciones indicadas en los planos y aquellas que sean necesarias para materializar lo proyectado. Se tomarán las precauciones necesarias de apuntalamiento, el trabajo será hecho por personal capacitado bajo responsabilidad del Contratista.

- Refuerzos estructurales

Previo a las demoliciones de muros portantes se harán los refuerzos estructurales indicados en los planos de Estructura ( perfiles UPN en ambas caras del muro conformando un dintel).  Se picará primero una cara y se colocará el perfil  en sus  apoyos (dados de hormigón en el muro o perfiles metálico según lo indicado) Una vez amurado el primer perfil se procederá a picar la otra cara del muro y a colocar el segundo perfil UPN, vinculándolo al primero con planchuelas y pernos si así estuviera indicado.

- NOTA: A efectos de la oferta el contratista cotizará los refuerzos estructurales indicados en los planos de Estructura. En el transcurso de la obra se verificará mediante cateos si éstos son los apropiados a juicio de la D. de O.

- Reparación y reposición de revoques

Se repararán todos los revoques que se encuentren dañados, fisurados o manchados. Si se nota la presencia de hongos en el paramento, previo a todo trabajo, se eliminarán primero con una mezcla de alcohol y éter y se lavará luego con una mezcla de 1 parte de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua, utilizando cepillos duros.

Revoques flojos y pinturas en mal estado se removerán con espátulas, rasqueta, cepillo de alambre según los casos. En caso de existir fisuras estas se picarán y repararán. Se colocarán llaves en caso de ser estructurales, en caso contrario se picarán y se recompondrá el revoque correspondiente, si esta es grande, se complementará con un metal desplegado, sobre el que se colocarán las capas de revoque correspondientes.

Las aristas salientes se terminarán con cantoneras de acero galvanizado, que quedarán perdidas en el revoque.

Cortes y canalizaciones

Las excavaciones o cortes, canaletas, perforaciones en paredes, losas y vigas para la colocación de cañerías de: agua, teléfonos, luz eléctrica, etc., previstos en los planos serán ejecutados por oficiales albañiles, debiendo realizarse previo trazado en obra.

- Sustitución de cielos rasos existentes

Se cambiarán los cielos rasos  por nuevos cielos rasos de yeso según lo indicado por los planos de albañilería.

Serán de placa de yeso de 12,5 mm de espesor con los registros necesarios para la alimentación de la red de iluminación. En los baños y Enfermería sucia se utilizará “placa verde” resistente a la humedad. La estructura será de soleras fijadas a las paredes existentes y montantes transversales cada 40 cm. a las que se fijarán las placas de yeso. Estos montantes estarán vinculados entre sí por soleras que contarán a su vez con las fijaciones necesarias a la estructura del techo existente.

- Sustitución de pisos existentes y nuevos pavimentos

Se sustituirán los pisos existentes según lo indicado en la planilla de terminaciones. Se revisará el contrapiso manteniendo los sectores firmes y rehaciendo las partes hundidas o dañadas

Se realizará el relleno y apisonado de los sectores afectados con balasto, el que será compactada por medios mecánicos. Sobre ésta se colocará una capa de arena sucia de 20 cm igualmente compactada  la que será la base de la primera capa del  nuevo contrapiso . La misma podrá ser de ladrillo partido,  escombro limpio y zarandeado sin basura, balasto o tosca. Tendrá un espesor mínimo de 5 cm y será apisonada, regada y nivelada para recibir el nuevo contrapiso de hormigón de cascotes , de 5 cm de espesor.

Sobre el nuevo contrapiso se colocará el pavimento definitivo, manteniendo los niveles existentes y dejando transcurrir una semana desde la terminación del mismo.

- Tabique divisorio entre Sala y nuevo baño. Será de ticholos de 12 x 25 x 25, revocado y pintado de una cara y revestido hasta 1,80 m del otro lado. Por encima del nivel del revestimiento cerámico  e interponiendo una buña de 1cm x 1 cm será revocado hasta el cielo raso. El tabique se levantará sobre la riostra de 15 x 15 cm indicada en el plano de Estructura. Será coronado por una carrera de hormigón armado de iguales dimensiones. Se vinculará a los muros perpendiculares mediante bigotes cada  tres hiladas. Contará con la impermeabilización de cimientos descrita en esta Memoria.

- Nuevos tabiques de yeso. Según plano de albañilería y lo indicado en esta Memoria. La solera superior se fijará a los PNI10 indicados en el plano de Estructura.Estos perfiles irán anclados a las paredes existentes según el detalle indicado y se unirán entre sí con soldadura a cordón continuo.

En los tabiques donde se coloquen mesadas o lavamanos las placas serán resistentes a la humedad (“placa verde”). Se preverán los debidos refuerzos en la estructura del bastidor para la colocación de muebles aéreos, barandas, termotanques, etc.

- Reparación de aberturas existentes

Las aberturas existentes que se mantengan en el proyecto deberán ser reparadas en caso de ser necesario, Serán lijadas, masilladas, pintadas. Se repondrán los herrajes dañados o en mal funcionamiento, reposición de vidrios rotos, enchapados de madera dañados etc. Las aberturas existentes que se mantengan se pintarán con al menos dos manos de esmalte, color a elección de la D. de O.

- Las aberturas al exterior existentes entre la nueva Tisanería y el Depósito serán tapiadas retirando las hojas y colocando placa de yeso al interior y placa cementicia al exterior con sus  respectivas terminaciones.

- Mesadas y muebles bajo mesada

En la Enfermería, Enfermería Sucia y Tisanería se colocarán los muebles y mesadas indicados en las planillas respectivas.

- Mostrador  de Enfermería. Se colocará un nuevo mostrador en la Enfermería según la planilla respectiva, para lo cual se hará las demoliciones de muretes y refuerzos estructurales indicados. Se colocará una cenefa de yeso con las dimensiones indicadas en planos y planillas y la estructura de perfilería necesaria, la que contendrá  la iluminación indicada en el  respectivo proyecto.

- Pintura general. Una vez reparados los revoques se pintarán totalmente todas las paredes nuevas y existentes de acuerdo a lo indicado más adelante en esta Memoria. En caso de no estar indicado en la planilla de terminaciones se utilizará con pintura látex lavable para interior y el cielo raso con pintura para cielo raso anti-hongos, color a elección de la D. de O.

- Instalación sanitaria.

Se realizará de acuerdo a los recaudos del proyecto respectivo. En los casos que sea necesario las tapas de cámaras de inspección o bocas de desagüe afectadas por la ubicación de mamparas o tabiques se desplazarán de acuerdo a lo indicado en planos.

- Instalación eléctrica.

Se realizará de acuerdo a los recaudos del proyecto respectivo.

- Acondicionamiento térmico.

Se realizará de acuerdo a los recaudos del proyecto respectivo.

Reparación de revoques exteriores

A la fachada principal, lateral y posterior del pabellón, así como las del lavadero y sala de calderas que dan hacia el patio interior de aire y luz, y tanque de agua existente se le hará hidrolavado, verificándose que las superficies queden firmes, bien secas, limpias y libres de grasitud, y en el caso de que los muros presenten señales de humedad, deberán ser eliminadas las mismas cualquiera sea su origen. No se iniciarán los trabajos de pintura sin antes tener la certeza de la extinción total de las humedades. Se eliminarán las partes flojas de pinturas viejas, hasta obtener una superficie firme. En el caso de la existencia de cales o polvillo suelto, se deberá proceder a su limpieza mediante cepillado, rasqueteado, etc. Y posteriormente se aplicará una mano de fijador. Si se estuviera en presencia de gruesas capas de cal, remover la mayor parte de este material ya que el fijador tiene una capacidad de penetración limitada.En todos los casos se hará una revisión general de los revoques, desprendiendo el material flojo y en caso de existir fisuras estas se picarán y repararán.

Reparación de las fisuras que se generen o existan

Donde existan fisuras, grietas o juntas de dilatación deberán rellenarse según su tamaño con material elástico como mezcla de una parte de pintura impermeable (tipo INCAFRENT) y 3 partes de arena fina o carbonato de calcio, hasta obtener una consistencia de masilla.

Se podrá resolver también con Sikadur 32gel ( 2 componentes), o similar consultando específicamente con los Técnicos correspondientes.

En el caso que la fisura sea muy grande, utilizar el mortero de albañilería que corresponda. Dejar secar bien para pintar posteriormente.

En caso de que haya desprendimiento de revoques que hayan dejado expuestas las armaduras expuestas serán tratadas eliminando las partes flojas mediante remoción mecánica delimitando la zona a reparar, mediante un corte superficial con amoladora del sector. Limpiara con cepillo de acero la armadura en toda su sección  eliminando las capas de laminación. Cuantificar la pérdida de sección de las armaduras para valorar la necesidad de reforzar la estructura. Aplicar sobre las armaduras limpias Sikatop Armatec 108 o Sikatop Armatec110 Epocem o similares. De acuerdo a las dimensiones de la zona a reponer, se hará con mortero polimérico Sika top 122 o Sikatop 121 o similar.

En el tramo horizontal de la fachada bajo la puerta de acceso se sustiuirán en su totalidad las plaquetas de gres existentes por una terminación de revoque fino. Se tendrá especial cuidado en los detalles de impermeabilización.

Pintura

Una vez preparadas las superficies se pintarán las paredes con un mínimo de 2 manos de pintura impermeabilizante para exteriores, color a determinar por la Dirección de Obra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Trabajos a realizar en el SECTOR C

- Demoliciones

Se harán las demoliciones indicadas en los planos y aquellas que sean necesarias para materializar lo proyectado. Se tomarán las precauciones necesarias de apuntalamiento, el trabajo será hecho por personal capacitado bajo responsabilidad del Contratista.

- Reparación y reposición de revoques

(ÍDEM lo indicado en Sector B)

- Sustitución de pisos existentes y nuevos pavimentos

Se sustituirán los pisos existentes indicados en la planilla de terminaciones. Se revisará el contrapiso manteniendo los sectores firmes y rehaciendo partes hundidas o dañadas.

- Nuevos tabiques de yeso.

Según plano de albañilería y lo indicado en esta Memoria.

- Reparación de aberturas existentes

Las aberturas existentes que se mantengan en el proyecto deberán ser reparadas en caso de ser necesario, Serán lijadas, masilladas, pintadas. Se repondrán los herrajes dañados o en mal funcionamiento, reposición de vidrios rotos, enchapados de madera dañados etc. Las aberturas existentes que se mantengan se pintarán con al menos dos manos de esmalte, color a elección de la D. de O.

- Pintura general.

Una vez reparados los revoques se pintarán totalmente todas las paredes nuevas y existentes de acuerdo a lo indicado más adelante en esta Memoria. En caso de no estar indicado en la planilla de terminaciones se utilizará con pintura látex lavable para interior y el cielo raso con pintura para cielo raso anti-hongos, color a elección de la D. de O.

- Instalación sanitaria.

Se realizará de acuerdo a los recaudos del proyecto respectivo. En los casos que sea necesario las tapas de cámaras de inspección o bocas de desagüe afectadas por la ubicación de mamparas o tabiques se desplazarán de acuerdo a lo indicado en planos.

- Instalación eléctrica.

Se realizará de acuerdo a los recaudos del proyecto respectivo.

- Reparación de revoques exteriores

(IDEM lo indicado en Sector B)

Pintura

Una vez preparadas las superficies exteriores del sector a intervenir se pintarán las paredes con un mínimo de 2 manos de pintura impermeabilizante para exteriores, color a determinar por la Dirección de Obra.

CAPITULO II  .- TRABAJOS PRELIMINARES .

Artículo 1 – LIMPIEZA DEL TERRENO.

El Contratista  deberá proceder a la limpieza adecuada del terreno, para poder realizar los trabajos con prolijidad. Deberá realizar el vallado de obra, según normas de seguridad.

1.1.- ARBOLES .- En caso que corresponda, el Contratista está obligado a extraer los árboles, troncos y raíces que eventualmente existan dentro del perímetro de la construcción. Se mantendrán expresamente los árboles y arbustos indicados en planos, siendo responsabilidad del Contratista su conservación y cuidado durante la obra.

1.2 .- HORMIGUEROS.- Se deberá eliminar en forma definitiva los hormigueros existentes que afecten a la obra.

1.3 .- POZOS A CEGAR .-  El Contratista  denunciará, cegará o rellenará todo pozo existente en el terreno, agotando y desinfectando con cal aquellos que contengan materias fecales.

1.4 .- DEMOLICIONES .- Se deberá realizar la demolición de la vereda perimetral posteriordel pabellón existente, la que se rehará completamente según lo indicado en el proyecto.

Artículo 2 – DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA.

El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo dentro de la cual deberá organizar todas las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc, debiendo ser sometidos a la aprobación de la D. de O.

Se tomarán las debidas precauciones para no interferir con los predios vecinos.

Artículo 3 – CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se construirá en forma prolija una casilla de obra, con mesa de trabajo para una eventual reunión y estanterías para carpetas y papeles.

Se incluirá una habitación independiente para el sereno.

Se construirán servicios higiénicos  provisorios (retrete y ducha aparte), debidamente  cerrados y con  su correspondiente ventilación,  que deberá mantenerse en condiciones  de higiene  satisfactoria. En caso de que se estime conveniente, el o los retretes podrán ser sustituidos por  baños químicos.

Los locales cumplirán como mínimo con las siguientes  especificaciones:

- - El  techo será perfectamente impermeable  y el nivel de  piso se hará de 30 a 50 cm por encima del nivel de terreno.

- La altura del cielorraso no será inferior a los 2.40m de altura. Las paredes serán de mampostería de ladrillo o bloque.

- La superficie total de las ventanas no será inferior  a 1/6  del área ocupada  por el local.

- Estas construcciones  quedarán de propiedad  del Contratista  después de terminada  la obra y efectuada  su recepción provisoria;  debiendo retirarla cuando se le indique, dejando el terreno perfectamente nivelado, libre de materiales  y escombros, etc.

El Contratista está obligado a establecer un depósito de dimensiones adecuadas, perfectamente seco  e impermeable, para el almacenaje de los materiales  que requieren protección contra la acción  de los agentes exteriores.

El Contratista está obligado  a mantener un botiquín  completo para los primeros auxilios. Podrá  estar ubicado en el local destinado a oficina.

El Contratista gestionará ante OSE, el agua corriente necesaria para el aseo del personal y la obra propiamente dicha. (Ver Capítulo III, Art. 2.1) El Contratista está obligado a suministrar  agua potable, considerando el aseo   personal de los operarios de la obra, en la cantidad mínima de 25l/día/ persona.

La empresa adjudicataria solicitará provisorio de obra ante UTE.

- Previo a la implantación del obrador, se delimitará el área asignada con vallado de seguridad para que no existan interferencias con predios vecinos.

NOTA: Se acepta la opción de colocación de  containers, sustituyendo las construcciones provisorias, siempre y cuando se cumpla con la normativa vigente.

Artículo 4 – CARTELERAS.

Cartel de Obra.

Se adjunta diseño de Cartel de Obra requerido. Su ubicación será definida en obra.

El Contratista hará preparar y colocará en obra el cartel.

Los elementos de sostén deberán estar  prolijamente realizados, cumpliendo a satisfacción del D. de O., las condiciones  de estabilidad  y estética.

No se permitirá la colocación de ningún cartel  tablero o aviso de cualquier naturaleza, sin la autorización de la D. de O.

Artículo 5 – IMPLANTACION Y REPLANTEO.

5.1.- El lugar en que se implantarán las obras se entregará  al Contratista en su estado actual, correspondiéndole  a este, adaptarlo a las condiciones necesarias para ejecutar la obra

5.2.-  La construcción será  implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los planos. El replanteo será  realizado por el Contratista  con estricta sujeción a los mismos  y verificado por la D. de O., para los cual deberá suministrar los aparatos y útilies necesarios.

5.3.- Se señalarán en el terreno los ejes principales  de los elementos constructivos  como columnas, pilares  y muros, disponiendo a tal efecto de alambres bien asegurados  y tendidos  con torniquetes sujetos a caballetes de madera, que aseguren la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos.

Todas las diferencias que surgieran entre los recaudos  y la realidad, que afectaran a la obra, deberán ser planteadas a la D. de O.

Artículo 6 – COTAS Y NIVELES.

6.1.- Las cotas y niveles de  las distintas partes del terreno, son las que se indican en los planos, ajustándolas de acuerdo con las operaciones  de trazado  y replanteo.

Se establece como Cero de Cotas Altimétricas, el NPT interior del nuevo sector de internación  a construir.  Este a su vez será el NPT del pabellón de internación existente en el predio

En el caso de que surjan diferencias al inicio o durante la realización de las obras,  se consultará a  la D. de O.

6.2.- Se construirán mojones de hormigón para establecer niveles de referencia, si así se requiriera,  en los lugares que se establezcan por la D. de O.

Artículo 7 – MOVIMIENTOS DE TIERRA.

7.1 .- El  Contratista realizará a su costo todos los movimientos de tierra necesarios  para adaptar la altimetría del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo estudiar  previamente a la presentación de su propuesta, la magnitud de dichos trabajos.

7.2 .- EXCAVACIONES .-  Se harán de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta  la D. de O. Todas las excavaciones  serán efectuadas prolijamente con sus caras bien planas y sus fondos perfectamente nivelados, limpios, rectos  y de las dimensiones mínimas exigidas para el buen rendimiento de los obreros  No se procederá a su relleno si no han sido  aprobados por la D.de O.

Los materiales extraídos de las excavaciones, deberán retirarse trasladándolos  fuera de los lugares donde se practiquen las mismas, con excepción  de los que se utilicen en rellenos autorizados por la D. de O.

Si al practicarse las excavaciones se encuentran que en algún lugar las características del terreno difieren de las previstas, a fin de evitar demoras en la determinación de modificaciones necesarias, se dará cuenta de inmediato a la D. de O..

En todos los casos, el Contratista  deberá denunciar a la D. de O. los accidentes de suelo encontrados.

7.3 .- RELLENOS  Y  TERRAPLENES:-

-Se realizarán los rellenos necesarios para implantar la nueva policlínica según lo indicado en los planos.

- El relleno será limpio de basura, desperdicios o materia orgánica.

- Se procederá realizando capas de 20 cms de espesor, se apisonará, se compactará a máquina, se regará y posteriormente se colocará la siguiente.

- las dos capas  previas al contrapiso armado y veredas perimetrales serán las indicadas en el plano de estructura (tosca sucia compactada, e=15cm y arena sucia compactada, e=15cm)

- En caso de dudas, la D. de O. podrá pedir  ensayo de laboratorio para verificar compactación.

Al finalizar la obra  el terreno exterior resultante contiguo al nuevo sector de internación   será sembrado con césped sobre una capa de tierra negra de 10 cm de espesor

Artículo 8 – MEDIOS AUXILIARES.

8.1 .- MAQUINARIA .-  El Contratista deberá disponer de maquinarias adecuadas para sus fines; grúas, hormigoneras, sierras, montacargas, elevadores, etc., y así  facilitar los trabajos que se realicen. Será  responsable de  tomar  las precauciones  necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo.

8.2 .- ANDAMIOS Y BARRERAS .-  El Contratista construirá los andamios y barreras según las necesidades y de acuerdo con las disposiciones en vigencia , contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, Reglamento del BSE  y Normas UNIT.

Los andamios se construirán sólidamente  y deberán tener  en su forma, dimensiones  y enlaces  de sus partes, las condiciones  necesarias para garantir la seguridad de los operarios  e impedir  la caída  de materiales que pueda producir  cualquier  daño . Se prohíben los andamios  provisorios  para pintores, etc., en el interior  de la construcción, debiendo en este caso, armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Los andamios que cumplan los requisitos de seguridad arriba mencionados, pueden ser de los llamados tubulares.

Toda observación que la D. de O. haga sobre construcción, disposición, refuerzo, cambios de piezas, distribución de carga, etc., será cumplida de inmediato.

Artículo 9 – PERSONAL .

9.1 .- CAPATAZ . La obra deberá estar atendida por un capataz eficiente, honesto y que tenga condiciones de mando. El capataz deberá tener presencia permanente en la obra. Salvo casos de fuerza mayor, deberá ser el mismo en todo el transcurso de la misma.

La Dirección de Obra  podrá determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o negligencia..

Artículo 10 – TRAMITES Y HABILITACIONES .

La empresa deberá realizar en tiempo y forma y a su costo, los trámites y habilitaciones requeridas en las Memorias Particulares de los diferentes proyectos (Eléctrica, Sanitaria) y los que sea necesario realizar durante la obra para el funcionamiento y abastecimiento de servicios públicos.

10.1 – Si existieran otros trámites necesarios que no fueron mencionados antes, deberán estar incluidos.

10.2 - Se incluye el trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos.

CAPITULO III  .- MATERIALES DE CONSTRUCCION .

Artículo 1 – GENERALIDADES.

En general, para los materiales y procedimientos  constructivos, regirán las Normas UNIT.

Si la D. de O. por causas fundadas creyera conveniente el ensayo  de materiales  o muestras de fábrica, el Contratista  proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo.

1. 1 – ACEPTACIÓN.- La  D. de O., podrá examinar  cada muestra de material, artículo o producto  que estime oportuno y proceder a su aceptación provisoria o rechazo por motivos fundados

Los materiales  que suministre  el Contratista deberán ajustarse estrictamente a muestras aprobadas.

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto  no excluye al Contratista  de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algún defecto.

Los artículos  a los que corresponda el envase, llegarán y se depositarán  en la obra en sus envases originales,  determinándose  el rechazo de aquellos  que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten envases que no se encuentren en buenas condiciones.

1.2 – CALIDAD, NATURALEZA  Y PROCEDENCIA.- Todos  los materiales destinados  a la Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se detallen en esta Memoria, y la debida aprobación de la D. de O.

El Contratista tendrá la obligación de justificar ante la D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia  y calidad  del material que va a emplear. A su efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, además la cantidad  de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo.

1.3 – DEPOSITO Y PROTECCION.- El Contratista deberá depositar en sitios adecuados  y proteger debidamente el material, artículo  o producto acopiado  en el recinto de la obra. Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales,  artículos o productos que no tengan  utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O..

1.4 – ENSAYOS.- Además de lo indicado en el Articulo 1  de este Capitulo,  la D. de O.  podrá  requerir  la realización  de un  estudio de cualquier  material, artículo  o producto  siendo a cargo  del Contratista  el suministro de la cantidad necesaria  de dicho material y los gastos que se originen en ese estudio o ensayo.

1.5 – ENVASES.- En general los materiales, artículos  o productos  deberán depositarse en al obra en sus envases originales correspondiendo el rechazo de cualquier material articulo o producto cuyo envase no se encontrara en perfectas condiciones.

1.6 – RETIRO DE LOS MATERIALES RECHAZADOS.- El Contratista está obligado a retirar del recinto de la obra los materiales, artículos  o productos rechazados  dentro del término de 2 (dos) días contados a partir de la fecha de notificación, inclusive.

En caso contrario la D. de O.  se reserva  el derecho de disponer el retiro del material, artículo  o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado será demolida de inmediato y rehecha a entero costo del Contratista..

Artículo 2 – DESCRIPCIÓN DE MATERIALES.

2.1 .- SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA..- Será únicamente potable; si la obra se halla situada dentro del radio del Servicio Público de aguas corrientes, el agua a utilizar será exclusivamente  de esta procedencia, siendo de cuenta del Contratista los trámites, conexiones provisorias y los gastos que su empleo origine, así  como lo serán las instalaciones, provisiones, depósitos, mangueras, etc., necesarios  para su uso en la construcción.

2.2 .- ARENAS .- Las que se emplean en hormigones y morteros serán silíceas de granos duros y resistentes  al desgaste  y de tamaño adecuado a su uso. Serán trozos  regulares, ni finos ni alargados.

Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios  que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.

2.3 .- PIEDRA PARTIDA  O PEDREGULLO, GRAVA Y GRAVILLA  .-  La piedra para la composición de hormigones  se empleará fragmentada en pequeños trozos  regulares, de forma esférica, ni finos ni alargados. Se empleará  pedregullo granítico (piedra partida).  Serán resistentes  al desgaste; cuyo ensayo normal en el aparato Reval, no dará un desgaste superior a 31/2 % .

Para el Hormigón armado su dimensión será variable entre 1 (uno) y 3( tres) centímetros.

Los tamaños  de los fragmentos variará  entre los siguientes límites: Gravilla (0m.005 a 0m.010),  Grava (0m.010 a 0m.020), Piedra Partida (0m.020 a 0m.040).

Deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre  de arena, tierra  detritus de cantera u otra sustancia nociva.

Cuando no haya contraindicación, podrá usarse pedregullo tipo “Melilla”, que estará perfectamente limpio y exento de limo arcilloso.

Se admitirá piedra de otra  composición  siempre que sea de resistencia adecuada a juicio de la D. de O. Regirá la Norma UNIT 44-46.

2.4.- HIERRO REDONDO.-   Será acerado, de características en las especificaciones  y recaudos de Hormigón armado. Rigen las condiciones de las Normas UNIT. Las barras estarán limpias  de pinturas, grasas y herrumbres excesivas.

Para aceros  de alta resistencia  se especificarán  en planos  y planillas las normas  especiales que se deberán cumplir  en cada  uno de los tipos a usar.

2.5.- CALES.-   Las cales serán  grasas , bien cocidas  y no alterada por el aire  o la humedad, obtenidas mediante la calcinación  de carbonato de calcio  que no tengan impurezas  extrañas  en su composición normal.

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en piedras, apagadas por fusión, siete días por lo menos antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas  dobles con mallas de 1 mm como máximo. No deberá emplearse  líquida, sino en  pasta  de consistencia  normal al dosificarse  para la composición de morteros.

La cal para revoques será apagada con un mes de anticipación en depósitos de dimensiones necesarias par el cumplimiento de esta disposición debiendo tamizarse previamente a su empleo. Se emplearán en pasta o en polvo y siempre que no haya otra especificación,  se entiende que el producto a emplearse será en pasta.

2.6.- CEMENTO PORTLAND.-    El cemento deberá ser ANCAP  o de marca equivalente en calidad, pudiendo  la D. de O.,  exigir las garantías que acrediten  su procedencia  y reciente  fabricación, así como sus buenas condiciones de fraguado, seguridad y resistencia.

No se admitirá  ningún cemento cuyo fraguado empiece antes de una hora desde la preparación del hormigón.  En casos especiales  podrá  utilizarse cemento  de alta resistencia inicial  previa  aceptación  por la D. de O. .

Será rechazado  si presentase la más pequeña  avería o deficiencia en su envase. No se admitirá cemento a granel, salvo casos especiales a juicio de la D. de O. quien autorizará expresamente su utilización. Se conservará en obra en sitio seco y protegido.

(Normas UNIT 20- 45, 41- 45, 21- 45 y 22 – 45)

2.7.- HIDRÓFUGOS.-    Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, en pasta. Se utilizarán  disolviendo bien el hidrófugo  a razón de 1kg. De pasta por 10lts. de agua . La solución así obtenida se empleará para el empaste del mortero respectivo.

2.8.- LADRILLOS, TEJUELAS, LADRILLOS HUECOS.-    Serán de arcilla de primera calidad, bien cocidos, sonoros y con caras regulares  y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no presentan buenas  condiciones.

No deberán contener en su masa partículas de cal. Los ladrillos de campo deben ser de primera calidad, color y textura homogéneos. Si los muros son portantes, la resistencia de los ladrillos será la indicada en los planos de estructura. Serán  de prensa o de campo, con una resistencia  mínima de 40 kg/cm.

Previo a su empleo, los ladrillos se mojarán hasta su saturación en agua.

Los ladrillos  partidos  o cascotes para contrapisos serán limpios  y de tamaño equivalente al del pedregullo del hormigón.

2.9.- MADERA.-  Las maderas en general deberán ser perfectamente secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas en las vigas que se saquen y serán aserradas de manera de conservar la rectitud de sus fibras. No se admitirán maderas  enfermas con grietas, úlceras, lagrimales, sámagos, etc. Tampoco se admitirán nudos pasadizos en la carpintería, siendo su ausencia condición absolutamente necesaria para la aceptación de la madera en cuestión.

2.10.- MARMOLES Y GRANITOS.- Se emplearán mármoles y granitos nacionales sanos, sin oquedades de color gris y de 2cm de espesor. En procedimientos constructivos se indicarán  forma de colocación.

2.11.- POLIESTIRENO EXPANDIDO.-   Se utilizarán  en planchas según se indique  en procedimientos. Estará constituido por resinas  sintética, termoplástica a base  poliestireno que tendrá las siguientes características tecnológicas:

-Peso específico de 15 a 20 k/m2.

-Resistencia compresión de 1 a 1.5 k/m2.

-Resistencia flexión de 1 a 1.2 k/m2

2.12.- VIDRIOS.-  Serán perfectamente planos, de espesor uniforme sin manchas, ampollas u otro defecto en su interior, de espesores de tipos indicados en las planillas correspondientes.

Será rechazado todo vidrio que produzca distorsión de las imágenes en algún sentido.

Serán de clases y características  que se indican en planillas.

2.13.- PINTURAS.- Los materiales que se emplean en los trabajos de pintura, serán de buena calidad debiendo reponer  a las especificaciones de  Normas UNIT, cuando no existan Normas Técnicas se aplicarán  métodos universales conocidas.

2.14.- CERÁMICAS, PORCELANATOS Y OTROS.- Serán de primera calidad, de los colores y dimensiones  que se indique en la planilla de terminaciones, rigurosamente planos, bien calibrados y de tonalidades  uniformes.  En su recepción en caso de que las partidas no sean las mismas, o por diferencias de color, etc., el Contratista deberá efectuar el control  y efectuar un rechazo . En caso de que ello no sucediere y la D. de O. tiene la potestad de poder rechazar dichos materiales.

2.15.- OTROS MATERIALES  .-  En cuanto a otros materiales que no fueran tratados específicamente con anterioridad, de tecnologías alternativas placas de yeso y estructura de acero galvanizado, policarbonato, ladrillos de vidrio, perfilería metálica, chapa doblada , acero inoxidable , aluminio, vinílico, granito, morteros unicapa, colas cementicias, etc; deberán ser de primera calidad. Se suministrarán  y controlarán en su ingreso en obra por parte del Contratista y la D. de. O. , en caso de que se estime, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados se efectuará su rechazo inmediato.

CAPITULO IV .- OBRAS DE ESTRUCTURAS.

Artículo 1 – FUNDACIONES

1.1.- EXCAVACIONES - COTAS.- Las excavaciones de los cimientos tendrán la profundidad mínima que se indica en el plano respectivo y serán horizontales en su fondo. El nivel de la fundación definitivo será sometido a la aprobación de la D. de O..

Las variaciones que puedan surgir en el mismo y durante su ejecución  por considerarse insuficiente las indicaciones o como resultante del cateo, serán notificadas y aprobadas por la D. de O

1.3.- DESMORONAMIENTO.- El contratista tomará todas las precauciones  necesarias para evitar el desmoronamiento, así como la penetración de agua en las zanjas de las fundaciones.

En el caso de que los pozos contengan agua de cualquier procedencia, se procederá a aplicar robadores con bombas, los que funcionarán por lo menos  hasta 8 (ocho) horas después del hormigonado.

Podrá usarse otro procedimiento distinto de este, siempre que a juicio de la D. de O. garantice  el resultado perseguido.

1.4.- LLENADO DE FUNDACIONES.- Antes de iniciarse el hormigonado, se solicitará con la debida anticipación, por lo menos  48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada, la respectiva inspección por parte de la Dirección de Obra para dar conformidad a la preparación de las armaduras y de los cofres.

Artículo 2 – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

2.1.- GENERALIDADES.-  Todos los materiales a emplearse en la fabricación  de la  estructura de Hormigón Armado  reunirán las características que se detallan en el Capitulo III, además de las condiciones  y tratamientos  que se indican a continuación.

Se entiende por estructura el conjunto de elementos de fundación, pilares, riostras, vigas y losas de hormigón armado. Regirán además las especificaciones para todos los elementos resistentes y arquitectónicos de Hormigón Armado.

Para la ejecución de la estructura  se tendrán en cuenta:

- Las presentes especificaciones.

- Los recaudos gráficos y escritos, de albañilería, en todo lo que se refiere a ductos,  pases, pozo, etc. El Contratista deberá conocer a fondo todos los proyectos de instalaciones para así prever los pases y demás.

- Los planos,  planillas y detalles de Hormigón Armado y otros.

- Todas las obras de estructura están expresadas en los Recaudos Gráficos correspondientes; en base a ello y a las especificaciones generales se realizará la obra.

- En caso de contradicciones o falta de entendimiento se recurrirá a la D. de O., quien será la encargada de realizar las aclaraciones correspondientes.

2.2 .- HORMIGÓN.- Los elementos de hormigón  se realizarán  estrictamente de acuerdo a  los planos correspondientes y a las indicaciones que efectúe la  D. de O. en cada situación. Para  su preparación se aplicará la Norma UNIT 104 – 55.

Los materiales a emplearse cumplirán con las especificaciones de las Normas UNIT, correspondientes: 20 – 62, 82 – 51, 84 52, 102 – 54, etc .

Los hormigones en todos los elementos  de la estructura serán del tipo que se indique por el calculista registrado en los gráficos adjuntos.

Los ensayos de hormigón se efectuarán siempre que lo indique el calculista, y la realización de los mismos según las Normas UNIT correspondientes: 37 – 48, 25 – 48, 40 – 48.

Sin perjuicio  de lo establecido anteriormente, la D. de O. podrá solicitar la realización de ensayos toda vez que lo considere necesario.

Al comenzar una etapa de hormigón el Contratista, en base a los ensayos ya realizados, acordará con la D. de O. , la dosificación  a emplear. Esta deberá ser mantenida mientras la D. de O. No autorice su modificación.

En cada ensayo se romperán 3 ejemplares como mínimo, haciendo la extracción de la muestra, la preparación y curado de las probetas y la realización del ensayo según Normas UNIT  correspondientes (37-48, 25-48, 40-48).

Los ensayos se realizarán a los 28 días, pudiéndose hacer  ensayos  adicionales a menor plazo, para obtener una información  anticipada de las calidades exigidas.

Para ser aceptado cada ensayo deberá  cumplir las dos condiciones siguientes:

- La media aritmética de las resistencias (Sigmarc.28) de todos los ejemplares que constituyen el ensayo, no podrá ser menor que la resistencia exigida.

- Solamente uno de los tres ejemplares podrá tener una resistencia menor que la exigida, siempre  que sea mayor que el 90% de la misma.

Cuando  el ensayo no fue  aceptado, el Contratista podrá realizar , a su costo, ensayos complementarios  (A y/o B) con el fin de proporcionar nuevos elementos  de juicio  a la D. de O., para que ésta , resuelva sobre la aceptación  o el rechazo  de la zona  de la estructura construida con el hormigón, cuyo ensayo cumplió las condiciones de aceptación.

Ensayo complementario A .- Se romperán probetas extraídas en la zona de estructura en cuestión. La Dirección determinará la ubicación, cantidad y dimensiones de las probetas.

Ensayo complementario B .- Se realizarán  pruebas de carga de la zona de estructura en cuestión, observando la Norma UNIT 31-46.

2.3 .- ARMADURAS.- Los materiales a emplearse cumplirán con las especificaciones de la M.C.G. del MTOP. y las contenidas en las Normas UNIT  correspondientes.

La preparación  y colocación de las armaduras se hará  de acuerdo con lo establecido en  las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT, siempre que las especificaciones  en ellas contenidas no se opongan  a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Las armaduras de diámetro 6mm para estribos de vigas y pilares serán barras lisas redondas de acero  estructural, según  las Normas UNIT 36-46.

El resto de las armaduras serán  barras de acero  con  nervaduras  longitudinales  retorcidas en frío  según la Norma UNIT 145-61 y/o barras de acero retorcido en frío  de sección cuadrada con aristas redondas según la Norma UNIT 179-67.

La preparación  y colocación  de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT 118-56 y 104-55 siempre  que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

El doblado de las barras de acero retorcido en frío deberá hacerse en frío  y con rodillo deslizante.

Se permitirán empalmes siempre que el Contratista demuestre que es imposible obtener  en plaza los hierros  de las dimensiones  necesarias. En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros con ganchos para las barras en tracción y de 40 diámetros sin ganchos  para las barras en compresión.

2.4.-  DOSIFICACIONES  -

Las dosificaciones serán las que indique el calculista en su memoria descriptiva general y particular de cada obra.

Deberá estar establecido  el tipo de hormigón con su resistencia característica,  de acuerdo a lo establecido por las Normas UNIT correspondientes.

2.5.- MANO DE OBRA.- Se utilizarán siempre obreros especializados para cada una de las funciones  especificadas de fabricación  y puestas en obra del hormigón  en conformidad con el proyecto y las instrucciones de  la D. de O..

2.6 .- EJECUCIÓN  DE OBRAS - Se realizará   de acuerdo con lo determinado por  la M.C.G.  del MTOP, Normas UNIT 204 - 55, siempre que no se indique lo contrario en las  especificaciones en planos  y planillas correspondientes.

Se complementará la citada Norma con las siguientes especificaciones.

2.6.1 .- Los errores admitidos en la ubicación  y dimensiones de las piezas serán como máximo de 1(un) cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas  y de 5 (cinco) mm en la verificación de  aristas  y caras de pilares, considerados entre losas y siempre que la reproducción del defecto no signifique  el descentramiento de la pieza.

2.6.2 .- El hormigón se  colocará inmediatamente  después de mezclado y en ningún caso de usarán hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes  dentro de los 30 minutos subsiguientes a la iniciación de la canchada en la hormigonera.

2.6.3 .- No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón que alteren  la homogeneidad del mismo  y/o  afecten la rigidez del encofrado  o la obra hecha. En ningún caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 1.50 metros, ni depositarlo en cantidades grandes  y luego hacerlo correr hacia los costados. Se tratará  de colocar directamente sobre el lugar donde será su posición definitiva.

2.6.4 .- La D. de O. no admitirá en absoluto las superficies  cascadas de hormigón lavado  que se formen en la parte inferior  de las vigas, ni partes de la construcción  en las que el hormigón resulte con huecos, poros y otros defectos que a juicio sean inconvenientes para la misma.

En este caso, el  elemento afectado será quitado  o reemplazado   a costa del Contratista.

2.6.5 .- El Hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas de un espesor  no mayor de 10 ( diez) cm. Las capas deberán fundarse de forma tal que cada una sea colada  y apisonada antes que la precedente empiece a fraguar  para evitar la superficie de separación  entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigón  ya fraguado  se rasquetearán  y lavarán  prolijamente dichas superficies, previo colado  de una lechada  de cemento Pórtland  a modo de mordiente o Sika – Dur  32 o similar, según indique la D. de O. n su oportunidad.

Mientras el hormigón esté blando, no se le debe fretazar o  enlucir con la llana.

2.6.6 .- No se admite el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del hormigón reservándose a la D. de O. el derecho de admitir sustancias  y/o procedimientos que mejoren  la trabajabilidad de las mezclas y/o  su velocidad  de fraguado  y endurecimiento.

2.6.7 .- Se evitará el mayor número posible  de juntas de construcción no pudiéndose dejar de llenar  completamente ningún elemento importante  a juicio  de la D. de O.

2.6.8 .- Si al cabo de la jornada de trabajo queda un elemento a medio llenar, se hará en forma tal que la superficie  de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitándose la formación de una capa delgada de escurrimiento que daría luego  origen a una superficie cascada.

En todos los casos las juntas de hormigón deberán ser aprobadas por la D. de O..

2.6.9 .- La D. de O. se reserva  el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado,  retiro  de encofrados,  y apuntalamientos  señalados en la Norma citada.

2.6.10 .- Los encofrados  y apuntalamientos serán calculados para resistir  sin deformación alguna presión de un fluido de 2500 Kg/m, sobrecarga  y además los golpes a que se le somete durante el llenado.

2.6.11 .- En todos los casos de fundaciones  y de muros de contención se preverán  los apuntalamientos de los encofrados  necesarios  para contrarrestar  cualquier  clase de empujes sin que se produzcan desmoronamientos  y deformaciones.

2.6.12 .- Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente los alambres salientes y se eliminarán las  rebarbas, huecos  y otras irregularidades,  de manera  de obtener una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstos una terminación posterior  o no.

2.6.13 .-  El hormigón se mezclará   perfectamente a máquina. Se colocarán los moldes de manera que recubra  totalmente las armaduras, manteniéndose  húmedo  el tiempo  que la D. de O. estime necesario. Para las obras de hormigón  armado, se empleará el hormigón que indique el calculista.

2.7.- COMPLEMENTOS - El Contratista  deberá  tener en cuenta las terminaciones, el funcionamiento y/o colocación previa al llenado  de los siguientes rubros:

2.7.1 .-  PASES DE HORMIGÓN  - Se realizarán todos los pases que se indiquen en la estructura, así como los que indiquen en obra la Dirección de Obra. Por ejemplo,  pases  para cañería menores de diversa índole, para canalizaciones de eléctrica, sanitaria, etc.

2.7.2 .-  BIGOTES  - Los muros , la carpintería, etc., deberán vincularse  con la estructura mediante bigotes.  En el caso de los pilares, estos llevarán hierro Ø8 cada  0.30mm. para trabarlos  con los  muros adyacentes.

2.8.- RECUBRIMIENTO - Las armaduras deben protegerse  con un recubrimiento de hormigón no menor de:

- 10mm en losas y muros interiores

- 15mm en losas y muros exteriores

- 15mm en vigas y pilares interiores.

- 20mm en vigas y pilares exteriores

- 50mm en piezas en contacto directo con el suelo.

2.9.- COLOCACIÓN DE HIERROS - La colocación de hierros en el encofrado, sus respectivas secciones  y dimensiones, deben responder en todos sus aspectos a lo establecido en los planos, planillas  de hormigón  armado, detalles particulares o en las disposiciones del Proyecto. se utilizarán los dispositivos adecuados que garanticen la correcta ubicación de los hierros mientras se procede al llenado con hormigón en los cofres, de tal forma que no se alteren las distancias de los mismos entre sí o respecto a los encofrados, lo que se regulará por medio de separadores. Deberá ponerse especial cuidado en que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, sea por la ubicación de las plataformas de Servicio, pasaje de operarios, carretillas y otras causas.

2.10.- ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO - Los encofrados se realizarán en un todo de acuerdo con las indicaciones dadas  en los planos para las piezas que correspondan, siendo proyectados de manera que éstas formas  no se alteren al ser sometidas a los esfuerzos que se producen durante la colocación  y compactación  del hormigón  y resistir  la presión de un fluido de 2500 Kg./m3.

Los encofrados se realizarán con una contra flecha de 1mm por cada metro de luz. Se construirán de forma tal que se evite la filtración de la lechada de cemento, por medio de sellado  de las  juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la resistencia y el buen aspecto de la obra.

Los puntales  a utilizar tendrán como dimensión mínima  75mm de Ø para una longitud libre no mayor de 2.50m; para longitudes superiores la dimensión mínima será proporcional.

Los puntales deberán arriostrarse en dos direcciones normales como mínimo  y serán triangulados con cruces de San Andrés.

En los puntales se deberán evitar los empalmes siempre que sea posible, pero en caso inevitable, no se permitirá más que uno por cada pieza, el que no podrá situarse en el tercio central de la misma.

Terminados los moldes, construidos perfectamente y limpios, el Contratista solicitará la aprobación de la D. de O.

2.11.- DESENCOFRADO - Se seguirá las normas universales de la materia  y las instrucciones que imparta la D. de O., no procediéndose  al desencofrado   sin su expresa autorización.

No obstante, cuando se utilice cemento común, se establece que en general se seguirá el criterio, previa autorización de la D. de O.:

-Costado de columnas y vigas 7 días.

-Vigas  y losas hasta 3.5 m luz, 14 días.

- Vigas y losas mayores, 21 días.

- Grandes losas y vigas, 28 días.

Cuando se produzcan heladas, estos días se descontarán de los plazos indicados. Se tendrá especial cuidado en el curado del hormigón, regándose diariamente según el clima, pudiendo indicar la D. de O. si lo estima necesario, la colocación  de protecciones durante los primeros 20 (veinte) días, sin perjuicio de lo indicado anteriormente. Se establece que en el centro de vigas  y losas se dejarán puntales de seguridad que solo se retirarán cuando el Director lo indique.

En resumen, deberá lograrse con el hormigón una roca artificial compacta densa uniforme, lisa, sin poros y sin alabeos.

En los canalones, dinteles y antepechos que vayan terminados en hormigón visto se exigirá una perfecta terminación, debiéndose realizar con tablas cepilladas, canteadas, dispuestas según indicaciones que dará la D. de O.. Para los goterones y amure de guías se dejará en el hormigón canalones formados  por listones de 2” y de 1”. En su defecto se hará el goterón con una tabla de encofrado con pendiente de unos 30° aproximadamente.

CAPITULO V .- OBRAS DE ALBAÑILERÍA.

Artículo 1 – GENERALIDADES.

Para Albañilería rigen sólo los planos específicos de albañilería en vigencia.

Artículo 2 – MORTEROS.

2.1.- GENERALIDADES - Los componentes  de las mezclas para los morteros se medirán en volumen, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batirán a máquina  hasta que resulten homogéneas, y se verterán sobre una cancha enladrillada, plana y limpia. Los morteros en cuya composición entre cemento deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.

- Se impermeabilizará el arranque de los muros nuevos de mampostería, hasta la tercera hilada sobre el Nivel de Piso Terminado, con arena y cemento pórtland con hidrófugo, de acuerdo con las dosificaciones de la tabla.

2.2.- DOSIFICACIONES - Las dosificaciones  de los morteros  para sus distintos usos se especifican en este articulo o a sus defectos  en la M. C. G. del M.T.O.P.. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a modo reseña general. Se podrá considerar los nuevos productos que se encuentran en el mercado y que facilitan su preparación, siempre previa consulta  con la D. de O.

| MORTEROS DE CAL | 1 parte de cal 3 o 4 partes de arena gruesa | “Mezcla Gruesa” |
| --- | --- | --- |
|  | 1 parte de cal 21/2 a 3 partes de arena fina | “ Mezcla Fina” |
| MORTEROS DE CEMENTO DE ALBAÑILERÍA | 1 parte de cemento de albañilería 6 a 7 partes de arena | Elevación de muros |
|  | 1 parte de cemento de albañilería 4 a 5 partes de arena | Revoques gruesos y colocación de pisos |
| MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND | 1 parte de cemento pórtland 3 partes de arena gruesa o terciada | Capa aisladora de cimientos 1ª capa de revoques exteriores (aditivada con hidrófugos) 1ª capa sobre el metal desplegado Amures: grapas , bigotes Protección de tuberías de acero Azotada de cielorrasos de hormigón Alisado para pisos o bases de impermeabilización Frisos |
|  | 1 parte de cemento Pórtland 4 partes de arena gruesa o terciada | Alisados Elevación de muros Mortero de toma para ladrillo visto. |
| MORTEROS CON MÁS DE UN AGLOMERANTE | 1 parte cemento Pórtland 5 partes de mezcla gruesa | 2ª Capa de revoques exteriores 2ª Capa s/ metal desplegado |
|  | 1 parte de mezcla gruesa 1/10 de cemento pórtland | 1ª capa de revoques interiores 2ª capa de cielorraso Mortero de toma para mampuestos , baldosas, tejas |
|  | 1 parte de mezcla fina 1/10 de cemento pórtland | 2ª capa de revoques interiores 3ª capa de cielorraso 3ª capa de revoques exteriores Colocación de cerámicas, pétreos, mesadas, zócalos |
|  | 2 partes de cemento blanco 1 parte de carbonato 2 partes de marmolina 2 partes de grano de mármol | 3ª capa de revoques exteriores |
|  | partes de pórtland blanco 7 a 10 partes de mezcla fina | 3ª capa de revoques exteriores (otra) |

Artículo 3 – MUROS  Y TABIQUES

3.1.- GENERALIDADES - Todos los muros tendrán los espesores que se indiquen en  los planos.

Los cerramientos verticales exteriores serán de mampostería, los interiores se realizarán de mampostería y en tabiquería de yeso.

Los muros y tabiques de mampostería se asentarán sobre tres hiladas de ladrillo prolijamente impermeabilizados con mortero de arena y portland con hidrófugo en todas sus caras a fin de evitar el ascenso de humedad de cimiento por capilaridad.

- Tipos de Muros:

M1 – Muro exterior doble con cámara de aire. Espesor 30 cms.

Se levantará el muro interior con ticholos de 12x25x25 y el muro exterior con ladrillo de campo. La hoja exterior será arriostrada a la interior con alambre galvanizado de 4 mms. en forma de Z  a razón de 2 por m2.

En cara interior,  la terminación será de revoque a dos capas ( grueso y fino), enduído y pintura.

Una vez levantada la cara interior, por fuera de ésta,  se procederá a realizar la impermeabilización, mediante un revoque impermeable de arena, pórtland e hidrófugo, aplastado a cuchara y sobre él se colocarán por lo menos dos manos de emulsión asfáltica.

Se tendrá especial cuidado en los arranques de muros, perfectamente impermeabilizados, en las mochetas y demás lugares donde sea posible el ingreso de agua.

Luego se levanta el muro exterior de ladrillo, trabado al anterior como se pide anteriormente.

La terminación del muro exterior será de ladrillo visto, protegido con impermeabilizante transparente tipo “Incabrick”.

M2 – Muro exterior – aplacado a muro perimetral existente. Espesor 35 cm

Se levantará el muro interior con ticholos de 12x25x25 aplacado al muro perimetral de bloques existente,  arriostrado con alambre galvanizado de 4 mms. en forma de Z  a razón de 2 por m2. Se utilizará mortero impermeable de arena, pórtland e hidrófugo, aplastado a cuchara sobre el muro perimetral entre el muro interior de ticholos y el muro de bloques existentes.

En cara interior,  la terminación será de revoque a dos capas ( grueso y fino), enduído y pintura.

En la cara exterior del muro perimetral existente se procederá a realizar la impermeabilización, mediante un revoque impermeable de arena, pórtland e hidrófugo, aplastado a cuchara y sobre él se colocarán por lo menos dos manos de emulsión asfáltica.

Luego se levanta el muro exterior de chorizos, trabado al anterior como se pide anteriormente.

La terminación del muro exterior será de ladrillo visto, protegido con impermeabilizante transparente tipo “Incabrick”.

M3 – Tabique interior de albañileria

Será de ticholos de 12x25x25 y la terminación de ambas caras  será de revoque a dos capas ( grueso y fino), enduído y pintura.

Se tendrá especial cuidado en los arranques de muros los que serán perfectamente impermeabilizados. (Impermeabilización de primeras hiladas)

T1 –Tabiques interiores de Yeso. Espesor 10 cms.

Es el caso de los tabiques que separan los Consultorios entre sí, Consultorios y Baños y de la Sala de Esperas de Publico.

Tabiques de yeso con emplacado simple en ambas caras. Colocación según  recomendación del fabricante.

Conformado por un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de acero galvanizado por inmersión en caliente, de 0.51 mms de espesor (calibre 24). El galvanizado responderá al  grado ZAR 230 de la Norma IRAM IAS U 500-214.

Las soleras de 70 mms de alma, se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de PVC con tope Nº 8 y tornillos de 10 x 1½” o disparos de clavos. Entre las soleras y la losa o piso, se colocará una banda de material elástico,  con la finalidad de mejorar la estanqueidad y absorber los movimientos del tabique.

Los montantes se dispondrán cada 40 cm medido a eje. Las uniones solera/montante se realizarán con tornillos autorroscantes T1.

Sobre ambas  caras del bastidor se colocarán dos  Placas de yeso Standard de 12.5 mms de espesor, en posición vertical, fijándolas con tornillos autorroscantes T2.  La colocación de las placas será en forma alternada y según recomendaciones del fabricante. El espesor total del muro será de 10 cms de ancho.

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y cinta de papel microperforada de 50 mms de ancho y premarcada al centro, recibiendo luego dos capas más de masilla al igual que las cabezas de tornillos.

En el caso de encuentro con mampostería tradicional la cinta se tomará únicamente al emplacado de yeso, terminando el borde contra la mampostería. Se deberá respetar el tiempo recomendado de secado entre cada capa de masilla aplicada.

Deberá lijarse el excedente de masilla con lija fina al agua, dejando la superficie lista para recibir la pintura.

Una vez armada la estructura se realizará el pasaje de todas las instalaciones, en caso de que las hubiere.

Se colocarán refuerzos realizados con dos montantes y dos soleras en dinteles, antepechos jambas de aberturas.

Se deberán prever para fijación  de equipamiento pesado y se colocarán todos los refuerzos estructurales necesarios en paredes o cielorrasos.

Normas de Calidad:

Las placas de yeso deberán cumplir con las Normas NBR 14715 (Características generales de las Placas), NBR 14716 (Verificación de las Características Geométricas), NBR 14717 (Determinación de las Características Físicas), o Normas análogas.

Los perfiles de Acero Galvanizado deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500-243.

Se colocarán cantoneras de acero galvanizado con doble rebaje para proteger los cantos vivos formados por placas de yeso. En caso de que haya un encuentro de tabiques que no forme ángulo recto se resolverá la cantonera con cinta papel tipo con fleje metálico tipo “Flex Corner”.

Se colocará aislación termo-acústica en el interior del tabique y ocupando el espacio  libre entre  los montantes, compuesta por lana de vidrio en rollo de 13kg/m3 de densidad y 50 mms de espesor.

Podrán tener ambas caras revestidas, una sola cara revestida (tipo T2) o ninguna.(tipo T1)

El tabique tipo T3 será aplacado a pared de mampostería existente a fin de aumentar su espesor para el amure del tablero general.

Ver Plano Terminaciones.

3.2.- ELEVACION DE MUROS - Se levantarán rigurosamente  a plomo, con una perfecta trabazón  y manteniendo bien limpias las juntas.

Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos,  en las que se marcarán  las hiladas que se harán horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendrán en cuenta la trabazón con los elementos de hormigón, según se indica en los planos respectivos.

3.2.1.-  Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en agua limpia, de modo  que al colocarse en obra estén empapados  y no simplemente mojados.

Deberán asentarse sobre un lecho de mezcla y se la aplastará hasta que esta refluya  por las juntas. Las juntas verticales  se llenarán con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante  y si aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una mampostería maciza.

Todos los muros  que no sean portantes, se detendrán  antes de llegar a losas o vigas  para poder acuñarlos  posteriormente. Esta tarea  se realizará después que pasen 10 días  de levantado los  muros y tabiques.

Se usarán ladrillos de primera calidad, de acuerdo  con las especificaciones particulares y las indicaciones de los planos de estructura cumpliendo con las condiciones genéricas establecidas en el  capitulo  de materiales.

3.2.2.-  MUROS DE PIEZAS CERÁMICAS Las hiladas se harán perfectamente horizontales u de una altura uniforme. Las juntas  no podrán ser mayores de 8mm. Las piezas se mojarán perfectamente en las pilas, previo  a su empleo.

Los muros dobles se conformarán con mampuestos   de un ladrillo de espesor cada uno, separados por un cámara de 5cm  o de lo contrario un espacio menor que será ocupado por placas de poliestireno expandido de alta o poliuretano proyectado en sitio. Ambos muros se arriostrarán con hierros de Ø6 mms en forma de Z, a razón de uno por metro cuadrado, salvo en los lugares o donde corren aberturas  y en aquellos que indique la D. de O..En general serán de este tipo todos los muros exteriores.

Se construirán levantando primeramente el tabique interior,  el que se terminará exteriormente con mortero  indicado en el cuadro del Cap. IV, Morteros, Art. 2 , Dosificaciones, adicionándole hidrófugo  donde sea necesario.

3.3.- AISLACIÓN  DE MUROS Y TABIQUES - Los muros en contacto con el terreno, irán asentados  y revocados en ambas caras con  mortero de cemento pórtland  (3x1) aditivado con hidrófugo, hasta el nivel del piso interior mínimo; se dará una capa de  emulsión asfáltica  y se continuará  luego asentándose en mortero de albañilería  (6o7x1). Se dejarán los espacios para las canalizaciones de las instalaciones en la cara hacia el interior de la cámara,  en caso de que el muro sea doble y  según  se establezca en las memorias de los correspondientes acondicionamientos, antes de realizar la impermeabilización.

Las paredes perimetrales en elevación de la edificación serán preservadas  de la humedad utilizando como aislante Emulsión Asfáltica Plástica, siguiendo las indicaciones del Director  y las especificaciones del fabricante.

Todos los muros exteriores por debajo del nivel del piso exterior, se impermeabilizarán  con este procedimiento, previo mortero con hidrófugo.

3.4.- CORTES  Y CANALIZACIONES – Los cortes, canalizaciones o perforaciones en paredes, losas y vigas para la colocación de cañerías de: agua, teléfonos, luz eléctrica, etc., previstos en los planos, serán llevados  a cabo  por oficiales albañiles, quedando expresamente prohibido el empleo de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra.

3.5-  DINTELES - Todos los vanos que lo requieran y así quede establecido en los recaudos gráficos, llevarán dinteles de hormigón armado.

.

3.6-  ANTEPECHOS - De acuerdo a los detalles  de los planos. Sobre los muros dobles exteriores bajo las ventanas se construirá una plancha de hormigón armado de 7(siete) cm. De espesor, del ancho del muro y 20 (veinte) cm. más larga que la ventana a la que pertenece..

En general serán de HºAº y su terminación será revoque para exterior (3 capas) con pendiente del 2% hacia el exterior.

3.7-  COLOCACIÓN DE MARCOS - Todos los marco se colocarán  bien aplomados y nivelados engrampados al muro cada 60 (sesenta) cm. Serán protegidos con tablillas para evitar su deterioro. Se tendrá especial cuidado para que no queden espacios vacíos entre ellos  y el muro al cual van colocados.

Cuando las aberturas sean metálicas  o de aluminio se dejarán los vanos correspondientes en los muros para su colocación posterior.

En caso que se indique se colocarán pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y no colocarlas antes de que la albañilería esté finalizada.

3.8- MOCHETAS – Todos los caños interiores de desagües y/o ventilaciones serán incluídos dentro de los muros o mochetados.

Las mochetas podrán ser realizadas con metal desplegado y revoque, con igual terminación a los paramentos linderos, o en tabiquería de yeso, con igual terminación que los tabiques linderos.

Artículo 4 – REVOQUES

4.1 .- GENERALIDADES -

No debe revocarse ningún paramento antes que la pared esté   suficientemente seca, a efectos de no producirse eflorescencias.

En el momento de proceder  al revocado,  debe humedecerse superficialmente en forma adecuada, salvo los de arena y cemento pórtland gris.

En ningún caso podrá usarse  morteros de cal recién preparados, debiendo tener un prudencial tiempo de almacenamiento para evitar  el estallido de posibles residuos o granos de cal mal apagados, en los paramentos a revocar.

Antes de su aplicación, los morteros destinados a capas de terminación se zarandearán a través de mallas de 1mm x 1mm. Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas  y sin presentar alabeos ni fuera de plomo, fretachadas, no debiendo presentar manchas, rugosidades, rayaduras, ni uniones defectuosas.

Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos  y la intersección de dos superficies planas será  una línea  recta. Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando   se aplique más de una capa de revoque, la capa anterior deberá estar completamente seca, salvo indicación expresa en contrario.

4.2.- REVOQUES EXTERIORES:  (en jambas, dinteles, antepechos, aleros,   etc).

- Se efectuarán en 3 capas: la primera en forma de azotada, de arena, cemento y pórtland con hidrófugo, planchada a cuchara. La segunda con revoque grueso y la tercera con revoque fino.

4.3.- REVOQUE COMUN PARA INTERIORES - Todos se efectuarán en dos capas rigiéndose por el cuadro del Capitulo IV Morteros, Articulo 2  Dosificaciones:

- La primera empleando mortero con más de un aglomerante, con una dosificación de 1 parte mezcla gruesa  y 1/10  parte de cemento pórtland.

- La segunda empleando un mortero con más de un aglomerante, con una dosificación de 1 parte de mezcla fina y 1/10 partes de cemento Pórtland; previo rayado  de la capa anterior.

No podrá ejecutarse la  segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del fraguado. Todos los muros interiormente se terminarán con enduído y pintura, salvo aquellos sectores que lleven revestimiento u otro tipo de acabado indicado en Plano de Terminaciones.

4.4.-  REVOQUE EN ELEMENTOS DE HORMIGON - Todos los elementos de hormigón armado deberán ser azotados previamente a su revestimiento, con un mortero de arena y Pórtland con mucho agua, en su primera capa.

4.5.- CIELORRASOS - Serán realizados de acuerdo a los detalles  indicados en los planos y especificaciones de la planilla  de terminaciones. Irán revocados a 3 capas.

Artículo 5 – REVESTIMIENTOS

5.1 – GENERALIDADES - Los revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales, formas, dibujo  y calidad que en cada caso se estipula  y a las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la D. de O..

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos en su colocación, cuando así lo entienda  el D. de O., a los fines de su aprobación.

Las superficies deberán resultar perfectamente planas,  uniformes; guardando las alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto será realizado con total limpieza y exactitud.

Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfección requerida para la clase de material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el Contratista está obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Tanto en baños, locales, enfermerías, circulaciones etc. o donde corresponda, deberá preverse la colocación de accesorios, los que corresponda de acuerdo a las indicaciones,  tales como jaboneras, toalleros, perchas, portarrollos, agarraderas, guardacamillas, etc., los que serán  de los materiales y colores indicados en detalles o  memoria descriptiva particular. Se dejarán  los cortes  y agujeros para pasos de cañerías  o llaves,   de tamaño adecuado  y perfectamente ejecutados.

Las piezas del material cerámico deberán estar saturadas de agua antes de su colocación, manteniéndolas por lo menos 24 horas antes sumergidas en agua.  Irán adheridos con mortero rigiéndose por el cuadro del Capitulo IV Morteros, Articulo 2  Dosificaciones, empleando mortero con más de un aglomerante, con una dosificación  de 1 parte de mezcla fina y 1/10 parte de cemento Pórtland ( puede ser colocado con cola cementicia , tipo Binda). Su colocación  será efectuada  por personal especializado, debiendo ser las juntas continuas en ambos sentidos, evitándose los dientes o irregularidades.

- En todos los  Servicios Higiénicos, se colocará revestimiento hasta una altura de 2.10 mts.

- En Enfermería,Consultorios, Estar de Funcionarios,  se colocará revestimiento cerámico hasta una altura igual o superior a 60 cms por encima de las mesadas o lavamanos.

- El revestimiento a colocar será de tipo cerámico, de color claro, mate, de 30x30 o 30x40 cms, grado de dureza 4 certificados.

La elección del mismo se coordinará con la D. de O.

- Se terminará tanto horizontal como verticalmente con “u” de aluminio de 1x1 cms.

- En algunos sitios, como es el caso de: Estar de Funcionarios, el revestimiento abarcará solamente la superficie de muro donde se apoya la mesada, frontal y lateralmente, desde nivel de piso  hasta 60 cms por encima del nivel de la mesada.  Como terminación del revestimiento, tanto en horizontal como en vertical, se colocará “u” de aluminio de 1x1 cm.

El resto del local tendrá las terminaciones indicadas en plano correspondiente.

Artículo 6 – RELLENOS Y CONTRAPISOS

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en el Art, 7.3 del Capítulo II

1.  Exteriores:  bajo veredas y rampas.

Se hará según lo indicado en el proyecto de estructura. Se respetarán los niveles indicados en Planos y se colocarán los pavimentos especificados en Plano de Terminaciones.

2.   Contrapisos interiores

- Se realizarán de la misma manera que los contrapisos exteriores. Ver detalle Planos de Estructura.

Artículo 7 – PISOS

7.1.- GENERALIDADES.

Los pavimentos presentarán  superficies regulares dispuestas según las pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado  en la planilla  de terminaciones debiendo el Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos  de su colocación cuando así se le exija, a los fines de su aprobación.

Pavimentos interiores:

- En general los pavimentos serán de porcelanato de 60x60, terminación mate o semi mate, grado de dureza 5 certificados.

Pavimentos exteriores:

-Se realizará el pavimento exterior, en todo de acuerdo al Plano de Terminaciones.

Sobre el contrapiso armado se realizará un alisado de arena y portland con juntas realizadas  cada 3 metros con baldosas de piedra laja de 10 x40 cms.

.

Artículo 8 – ZÓCALOS

Se especificará su material y dimensión en la planta de terminaciones. Todos los zócalos se terminarán prolijamente debiendo presentar una superficie continua y sin sobresaltos.

Se colocarán zócalos en todos aquellos locales que no lleven revestimiento cerámico.

- Serán del mismo material que el pavimento.

- Serán de 10 cms de altura x 60 cms de largo x el espesor de la baldosa.

Artículo 9 – RETENES

Todas las puertas  batientes tendrán retenes consistentes en una pinza de bronce con resorte, atornillada a  hoja y un perno  de bronce embutido en el pavimento. El Contratista los hará colocar prolijamente.

Todas las puertas llevarán retenes tipo “Boca de Sapo”.

Artículo 10 – GRANITOS

Se empleará granito, sano, sin fisuras, lustrado en sus partes vistas color gris Mara

- Todas las mesadas serán de este tipo de  granito,  y de acuerdo a las Planillas respectivas se verificarán las medidas en obra.

- Los colores serán los indicados y las muestras deberán ser aprobadas por la D. de O. previo a su colocación.

Artículo 11 – ENTREPUERTAS

- Solamente se colocará entrepuerta en los accesos desde el exterior.

- Se empleará granito, sano, sin fisuras, lustrado en sus partes vistas color gris Mara

- Sus medidas serán del 0.30 de ancho x el largo del vano y 2 cms de espesor.

Artículo 12– CIELOS RASOS

Se colocarán cielos rasos de yeso debajo de la losa de hormigón de la circulación en el sector de las nuevas Salas de internación. Contarán con los registros necesarios que indiquen los planos del subcontrato respectivo.

Los cielos rasos existentes en el actual  pabellón de internación serán sustituidos por cielos rasos de yeso pintado.

Artículo 13 – CUBIERTAS.

13.1.-  AZOTEA HORIZONTAL:

Azoteas de HºAº  (techo de circulación en nuevas Salas de internación)

- Sobre la losa de HºAº , se dará una lechada de cemento puro, de tal forma de llenar todos los poros.

- A continuación sobre la terminación de la losa se coloca una barrera de vapor, que podrá ser papel de aluminio o film de polietileno de no menos de  100 micrones.

- Se colocará sobre ella el aislamiento térmico que podrá ser poliestireno expandido , de no menos de 3cm de espesor de alta desidad.

- Sobre la aislación  se dará  un alisado de arena y portland con malla de polipropileno.

- Sobre ella se colocará membrana asfáltica de por lo menos 4 mms de espesor.

- Se terminará la superficie con un alisado de arena y pórtland, tambien con malla de polipropileno.

- Se construirán dos gárgolas de hormigón visto para desagüe pluvial por derrame libre, para las que se exigirá una perfecta terminación, debiéndose realizar con tablas cepilladas, canteadas, dispuestas según indicaciones que dará la D. de O. Deberá lograrse con el hormigón una roca artificial compacta densa uniforme, lisa, sin poros y sin alabeos. Estos elementos deberán tener sus correspondientes gargantas,  continuando al interior del canalón la impermeabilización de la losa  y al exterior del mismo proteccion con pintura impermeabilizan seal coat

13.2.- CUBIERTA GENERAL DE LAS NUEVAS SALAS DE INTERNACIÓN

Será del tipo Isodec de Bromyros (o de características y/o prestaciones similares) de 20 cm de espesor, con núcleo de poliestireno expandido y revestimiento en ambas caras de  chapa de acero galvanizado, prepintado epoxi y terminado poliéster color blanco.  La sujeción de la cubierta se hará mediante anclaje en las carreras y vigas de hormigón, con los elementos, dispositivos y procedimientos especificados por el fabricante. La D. de O. recibirá una copia del  manual técnico respectivo y controlará que las especificaciones se apliquen estrictamente en  todo el procedimiento de colocación ( estiba y manipulación de los paneles, sistema de anclajes, empleo de todos los accesorios indicados, etc.)

Artículo 14 – JUNTAS DE DILATACIÓN.

Juntas de Dilatación:

- En pavimentos exteriores se deberán realizar juntas de dilatación cada 1.50 mts. aproximadamente o según lo indicado en Plano de Pavimentos Exteriores.

- También se construirán en las uniones con cordonetas de Hormigón y en los cambios de pavimentos.

Artículo 15– ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES.

El Contratista proporcionará la complementación necesaria de albañilería a todas las instalaciones que sean realizadas por los Subcontratistas e Instaladores.

Facilitará andamios, maderas y material de albañilería necesarios para colocar y asegurar las diversas instalaciones previstos por el proyecto. Cuidará que todas las instalaciones queden prolijamente amuradas, haciendo revestir con  mortero de arena y cemento, en un espesor de 15mm (quince), todas las cañerías de hierro que estén embutidas en los muros , evitándose de cualquier forma el contacto de ellas  con morteros  que tengan cal o yeso.

Todos los elementos serán puestos en obra perfectamente aplomados y nivelados. Serán protegidos contra golpes, cubriendo sus caras para evitar cualquier deterioro.

15.1.- ALBAÑILERÍA DE LAS OBRAS DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA  -  Están comprendidos  bajo este rubro la colocación de marcos, tacos, grampas y en general, toda la obra de Carpintería  y Herrería.

El mortero a emplearse en el amure de grapas  será de cemento  (3x1), arena gruesa o terciada.

Los elementos de Carpintería y Herrería  serán puestos en obra, aplomados y nivelados  perfectamente  y serán  protegidos  contra golpes.

15.2.- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS  -  Con esta denominación se designa a las obras complementarias necesarias a estas instalaciones y que serán ejecutadas por el Instalador.

Estas obras son: pases, cajas para los caños conductores y sus cierres, nichos para llaves de corte, tacos para artefactos, colocación de marcos para tableros y en general toda la obra y trabajos complementarios correspondientes estas a instalaciones.

15.3.- ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS  -  Con esta denominación se entienden las siguientes obras, pases, y capas necesarias para cañerías y sus cierres, colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio, bocas de desagües, contadores y en general toda obra y trabajo complementario relativo a la instalación sanitaria.

CAPITULO VI .- CARPINTERIA.

Artículo 1 – GENERALIDADES.

Para las obras de carpintería regirán las especificaciones de los planos, detalles y las que la D. de O.

Comprende:

- Suministro colocación y ajuste  de todos los tipos de aberturas  indicadas en planillas.

- Colocación de todos los herrajes  indicados en planos  y detalles.

- Suministro, colocación y ajuste de guardacamillas indicados en planos. Serán de cedriño de  1” x 6” con cantos redondeados. (Ver Capitulo IX. Art. 2)

Todas las medidas serán rectificadas en obra.

Toda pieza deteriorada, será retirada de la obra de inmediato.

Artículo 2 – MATERIALES.

Las maderas serán de primera calidad  y aserradas con cuatro meses de anticipación  a su empleo, como mínimo. Serán secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos, zámagos, grietas o fallas que afecten  su buen aspecto, construcción y resistencia. No se admitirán  empatillados.

Los tipos y espesores se indicarán en los planos respectivos.

En el caso de aluminio  se controlará los calibres, las series y todos los accesorios solicitados.

Artículo 3 – PROCEDIMIENTOS.

3.1 - CARPINTERÍA DE MADERA –

a) Los marcos llegarán a la obra  en el caso de las maderas con una mano de aceite, excluyéndose terminantemente la pintura o tinta, con las grapas de amure atornilladas.

b) Todas las uniones se harán  por medio de  espigas o ensambladuras encoladas, quedando absolutamente excluido el lavado.

c) Cualquier pieza  de carpintería que llegase  a alabearse, contraerse o hincharse dentro del plazo de un año  a partir de la recepción provisional, será sustituida totalmente a entera cuenta del Contratista.

e) Dentro del monto de la propuesta el Contratista preverá el monto para herrajes que se indica en el cuadro de cómputos métricos.

Los herrajes serán del tipo indicado en las planillas respectivas y de características, calidades y medidas similares   as lo indicado en ellas. La D. de O.  podrá rechazar aquellos herrajes que no cumplan las condiciones antedichas.

Se incluyen las siguientes puertas, ventanillas, muebles bajo mesadas, etc,  según Planillas de Carpintería(C0).

C01: Puerta batiente. Consultorio. Cantidad: 1

C02: Puertas batientes SS.HH., Enfermería,  Consultorio . Cantidad:8

C03: Puertas batientes (hacia afuera). Salas de internación, baño accesible. Cantidad: 7

C04: Puerta batiente (hacia afuera). SS.HH. accesible. Cantidad: 1

C05: Puertas batiente. Apartados. Cantidad: 2

C06: Puerta corrediza.  Enfermería. Cantidad: 1

C07: Mueble bajo mesada. Tisanería. Cantidad: 1

C08: Pasaplatos. Tisanería. Cantidad: 1

C09: Mueble bajo mesada. Enfermería. Cantidad: 1

3.2 - CARPINTERÍA DE ALUMINIO –  Se respetará estrictamente lo indicado en las planillas.

- Se incluyen puertas, ventanas,  según Planillas de Aluminio (Al).

Al01: Puertas Batiente-fija. Salida a Patios. Cantidad:2.

Al02: Ventanas fijas y ventilación. Salas de internación y SS.HH. Cantidad: 24

Al03: Ventanas fijas y ventilación. Salas de internación. Cantidad: 4

Al04: Ventana corrediza. Enfermería sucia. Pasillo. Cantidad: 2

Al05: Ventana corrediza. Consultorio. Enfermería.  Cantidad: 2

Al06: Ventana fija.  Apartado. Cantidad:1.

Al07: Puerta batiente. Sala de Espera de Consulta externa. Cantidad:1.

3.3 -   CARPINTERÍA DE HIERRO –  Se respetará estrictamente lo indicado en las planillas.

Se incluyen rejas y otros,  según Planillas de Herrería (H).

H01: Reja sobre AL02 (Ventanas de Salas de internación y SS.HH.) Cantidad: 24

H02: Reja (tubulares 10x10cm y malla galvanizada electrosoldada) Cantidad: 1

H03: Reja y portones depósito caldereta y garrafones GLP

CAPITULO VII.- PINTURAS

Artículo 1 – MATERIALES

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad, debiendo someter a la aprobación  y análisis de la D. de O.,   los distintos componentes, marcas de pinturas, esmaltes, lustres. Barnices, etc.

Artículo 2 – SUPERFICIES

Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberán limpiarse y lijarse con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Artículo 3 – ACABADO

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación  y color  uniformes, sin trazos de pincel, manchas, acordamientos,  chorreaderas, elementos extraños  adheridos. Se presentarán  superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

Artículo 4 – TERMINACION

Le será exigido  al Contratista fina terminación en todos los detalles de las  obras de pintura, así como todos los retoques que fuera necesario practicar, por desperfectos ocasionados  durante la ejecución  de los distintos trabajos.

Artículo 5 – CONTROL

El Subcontratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en los envases originales, a medida que se realicen los trabajos,  y con la entrega de documentos que justifiquen  la procedencia en caso de dudas osiasí lo solicitara la D. de O.

Artículo 6 – MUESTRAS

Antes de empezar los trabajos, se presentarán las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. Se harán tantas muestras como la D. de O solicite.

Artículo 7 – PERSONAL OBRERO

Los trabajos se ejecutarán con el personal competente y hábil en el oficio, en cantidad  suficiente como para terminar los trabajos en el menor tiempo posible.

Artículo 8 – MANOS

Al mencionar “manos”  se entiende la cantidad mínima de pintura a darse  a cada superficie, pero si a pesar  de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos elementos  por pintura demasiado líquida o acordonada  o por mala preparación del fondo, o mal pulido del la superficie o aristas, se  aplicarán tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizará  el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista. Si las diferencias provinieran de los  elementos sobre los que se aplica, la D. de O., decidirá en definitiva si deben subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.

Artículo 9 – PROTECCION

Deberá proteger los pisos  y demás superficies que puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen, los que deberán entregarse perfectamente limpios.

Artículo 10 – EN GENERAL

Todo trabajo que no se ajuste a las que se desprenden de los elementos gráficos entregados a tales fines, deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones de la D. de O., sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

- En general, remitirse a Plano de Terminaciones.

- En Carpintería y Herrería, remitirse a Planillas Correspondientes.

CAPITULO VIII.- VIDRIOS

Artículo 1 – GENERALIDADES

Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, burbujas u otros defectos. Deberán ser del tipo y espesor que se especifique en las planillas correspondientes y/o ítem aberturas. Serán siempre nacionales y de primera calidad.

Artículo 2 – COLOCACION

No se procederá  a la colocación de los vidrios hasta después  de haberse aplicado  a las obras  de carpintería  o herrería,  las dos manos de pintura  y hasta  después desperfecto secado.

Artículo 3 – TIPO Y ESPESORES

Se  seguirán las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasía  se colocarán con la parte lisa hacia afuera.

Artículo 4 – MASILLA

En  los casos en que los vidrios se coloquen  con masilla, esta será plástica, de primera calidad y de fabricación  perfecta  y será  compuesta  de una pasta bien amasada de polvos de tiza  y aceite  de linaza  cocido  en proporciones adecuadas para obtener una plasticidad correcta, confeccionada con 48 horas de anticipación a su empleo en obra  y antes de cubrirlo con pintura , se dejará secar y limpiará cuidadosamente.

Se prohibe la preparación mediante el empleo de cola.

Artículo 5 -   LAMINADO

En los casos indicados en las respectivas planillas los vidrios llevarán laminado de seguridad.

- Se seguirán las especificaciones de las Planillas de Carpintería, Aluminio, etc.

CAPITULO IX.- ACCESORIOS

Artículo 1– CARTELERÍA

El Contratista proveerá  todos aquellos carteles que se indiquen, para señalización dentro y fuera de los locales. Se respetará el diseño y materiales solicitado de acuerdo  a detalles y especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocarán donde indique la D. de O.

- Se cotizarán 5 carteles de 40x15 cms de acrílico cristal de 2.4 mms de espesor. Los textos serán en vinilo color de 3 cms de altura. Se colocarán con separadores de aluminio o acero inoxidable y tornillos de cabeza redondeada y retirados de la pared. Se suministrará el texto oportunamente. La altura y ubicación se definirá en obra.

Artículo 2 – GUARDASILLAS, BARRAS DE AYUDA Y OTROS

El Contratista proveerá  todos aquellos elementos  solicitados  para  dar terminación a los locales.

Se respetará el diseño y materiales solicitado de acuerdo  a detalles y especificaciones en la memoria descriptiva particular. Se colocarán donde indique la D. de O.

- En los sitios indicados en Plano de Terminaciones y Alzados, se colocarán guardasillas de cedriño lustrado, de 15cms. x 1” de espesor. Los bordes serán redondeados.

- La fijación se realizará con tornillos y tacos de expansión del tipo que corresponda de acuerdo al cerramiento donde se fijen.

- Los tornillos serán de cabeza plana, fresados y tarugados.

- Irán alternados a una distancia no mayor a 30 cms.

- La terminación será tipo barnizado mínimo 3 manos o lustrado.

- En Baño Discapacitados, se colocarán barras horizontales y verticales fijas y rebatibles de acero inoxidable según Normas.

Espejos:

- Se cotizará 2 espejo de 0,60 x 0.80. mts. para Baño de Estar de Funcionarios y Baño de Ginecología.

- Se cotizará 1 espejo de iguales dimensiones para Baño de Discapacitados. Este último se colocará inclinado según Normas.

CAPITULO X.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Artículo 1 – CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS

A los efectos  de evitar  durante la construcción la entrada de agua o de lluvias que puedan perjudicar la obra, se procederá, donde la D. de O.  lo crea conveniente, el cierre provisorio de aberturas, empleándose  lonas, chapas  o tablas clavadas a marcos provisorios y colocados por el lado interior. Se tendrá especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, pues si por esta  u otra causa fueran dañados, serán  sustituidos a entero costo del Contratista por otros nuevos.

Artículo 2 – HUMEDADES

El Contratista realizará a  su costo todas las obras necesarias para asegurar una completa impermeabilización, no tolerándose la presencia  de manchas de humedad en pavimentos, cielorrasos, muros, etc.

Artículo 3 – LIMPIEZA DE OBRAS

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución,  quitándose los restos de materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto desagradable.

A la entrega de la obra se efectuará una limpieza general y parcial de todos los elementos y locales que constituyen el edificio  y de la cañería de la Instalación Sanitaria. Esta  limpieza estará a  cargo del Empresario  por personal  especializado  y deberá efectuarse con el mayor cuidado  y sin que se dañen las obras, evitándose rayaduras, salpicados, etc.

Los elementos rayados serán sustituidos  y, en general, toda obra dañada será repuesta por el Empresario.

CAPITULO XI.- INSTALACIONES

Artículo 1 – ELECTRICA

Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demás especificaciones de M.C.G. y normas de U.T.E.

- Todas las especificaciones particulares de eléctrica, están incluidas en los recaudos gráficos y escritos que se adjuntan. En caso de contradicciones u omisiones, se hará saber a la D. de O. quien se encargará de hacer las aclaraciones necesarias.

- Se pide adjuntar con la propuesta económica, toda la folletería y especificaciones técnicas de los materiales y equipos que se cotizan, en forma obligatoria.

Artículo 2 – SANITARIA

Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demás especificaciones de la M.C.G. y ordenanzas municipales vigentes.

- Todas las especificaciones particulares de sanitaria, están incluidas en los recaudos gráficos y escritos que se adjuntan. En caso de contradicciones u omisiones, se hará saber a la D. de O., quien se encargará de hacer las aclaraciones necesarias.

- Se pide adjuntar con la propuesta económica, toda la folletería y especificaciones técnicas de los materiales y equipos que se cotizan, en forma obligatoria.

Artículo 3 – ESPECIALES

Aire Acondicionado

Se realizara de acuerdo a planos y M.C.P. del proyecto respectivo y demás especificaciones de la M.C.G. y ordenanzas vigentes.

- Todas las especificaciones particulares de Acondicinamiento Térmico y equipos de Aire Acondicionado, están incluidas en los recaudos gráficos y escritos que se adjuntan. En caso de contradicciones u omisiones, se hará saber a la D. de O., quien se encargará de hacer las aclaraciones necesarias.

- Se pide adjuntar con la oferta toda la folletería y especificaciones técnicas de los materiales y equipos que se cotizan, en forma obligatoria.

CAPITULO XII.- OBRAS EXTERIORES.

Artículo 1 – CERCOS

Se colocará una cerca entre el patio de aire y luz y el área destinada a depósito de la caldereta a gas y los garrafones de GLP. Tendrá una estructura de tubulares de hierro de 10x10cm con fondo antióxido pintados con 2 manos de esmalte y malla galvanizada electrosoldada. El contratista presentará muestras a ser aprobadas por la D. de O.

Artículo 2 – SENDAS PEATONALES Y ESPACIOS LIBRES PAVIMENTADOS

En el patio posterior del pabellón existente (Sector A) se demolerá la vereda perimetral existente, se rehará (y ampliará en el caso de la vereda posterior) de acuerdo a lo indicado en los planos. Tanto las veredas nuevas como aquéllas a rehacer se realizarán de acuerdo al detalle indicado en los planos de Estructura, y con la misma terminación de hormigón lustrado con juntas según lo indicado en el Art.15.

CAPITULO XIII.- MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Artículo 1 – PROPUESTA DE PRECIO

Las Empresas Oferentes deberán presentar una cotización  para el Proyecto de Defensa Contra Incendio para el edificio licitado, el cual deberá contemplar todos los ítems de acuerdo al proyecto respectivo. Deberá realizar trámite para la habiltación de la caldereta a gas ante la D.N.B.

CONTENIDO

CAPITULOS :

CAPITULO I.-     CONSIDERACIONES GENERALES ............ 	Pág. 1

CAPITULO II.-   TRABAJOS PRELIMINARES....................... 	Pág. 2

CAPITULO III.-  MATERILES DE CONSTRUCCION.............. 	Pág. 5

CAPITULO IV .-  OBRAS DE ESTRUCTURA.......................... 	Pág. 9

CAPITULO V.-     OBRAS DE  ALBAÑILERIA ....................... 	Pág.12

CAPITULO VI.-   CARPINTERIA .........................................	Pág. 21

CAPITULO VII.-  PINTURAS............................................... 	Pág. 23

CAPITULO  VIII.- VIDRIOS ...............................................	Pág. 24

CAPITULO IX.-     ACCESORIOS ........................................	Pág. 25

CAPITULO  X .-   OBRAS COMPLEMENTARIAS ....................    Pág. 25

CAPITULO XI .-   INSTALACIONES .....................................    Pág. 26

CAPITULO XII .-  OBRAS EXTERIORES................................   Pág. 26

CAPITULO XIII .- MEDIDAS CONTRA INCENDIO …...............   Pág. 27