ANEXO LUMINARIAS

L1

Luminaria de adosar

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.

Reflector: acrilico opal

Portalámparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130,

2G11 en PBT 2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT

resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.

L2

Luminaria de adosar

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de

policarbonato inyectado.

Reflector: doble parabólico brillante con

laterales de aluminio anodizado brillante de alta pureza y transversales de aluminio estriado mate.

Portalámparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130,

2G11 en PBT 2A / 250V T140 o G24d3 en PBT 2A / 500V T140.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT

resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.

. L3

# Luminaria Led Redonda Embutir Slim 28w Blanco Frío

Medidas: 230x85

Cuerpo: inyección de aluminio

Difusor: en PMMA

Equipo: driver externo

Vida útil: 25000hs

L4

Material: Die Cast Aluminum + Glass
Lampara: Led.
3U 20W Max.
Finish: White
IP44

. L5

# Luminaria Led Redonda Embutir Slim 9w Blanco Frío

Medidas: 90x53,5

Cuerpo: inyección de aluminio

Difusor: en PMMA

Equipo: driver externo

Vida útil: 25000hs

L6

Luminaria de adosar

Aparato compuesto de:

cuerpo, aro, reja, visa y reflector de tecnopolimero

difusor de cristal satinado interna y externamente

reflector de aluminio

tornillos de cierre de acero inox

gomas en EPDM

lámpara led

EN 60598-1:2004

IP 54

L7

Proyector LED

Descripción:
- Potencia: 70W
- Tensión: 220V-240V
- Blanco Frio: 5700K
- Duración: 30000hs


- Tamaño aproximado:
Alto: 23,2 cm
Ancho: 31,5 cm

L9

IP65 Clase I

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con

burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5.

Reflector: concentrante de aluminio anodizado y abrillantado

de alta pureza 99.85.

Difusor: en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos

UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

Equipo: balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación

230V/50Hz.

Portalámparas: en policarbonato. 2A / 500V / T130.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.

Montaje: apto para realizar bandas luminosas continuas.

E1

NOMBRE Aestetica CÓDIGO DARKO BE95319 CÓDIGO PROVEEDOR 12510 PROVEEDOR Beghelli UBICACIÓN Interior SUPERFICIE Pared MONTAJE Adosar ORIGEN italia DESCRIPCIÓN Artefacto de emergencia Aestetica 544 8SE 1n 8W IP40 duración 3h no permanente. Medidas (L x A x H): 33,4 x 4,7 mm

L14

Cuerpo/marco: en inyección de aluminio. Color blanco

Reflector: de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza.

Difusor: vidrio arenado de 4mm.

Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia.

Versión G24d3: portalámparas en PBT GF, 2A / 250V, y código de temperatura T140. Cableado rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVC-HT resistente a 90ºC. Bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.. Alimentación 230V/50Hz.

Versión E27: portalámparas cerámico, 4A / 250V, código de temperatura T210.

Montaje: empotrar.

Lámpara Led