Montevideo, 22 de enero de 2018.

ANEXO IV

RESPUESTA A CONSULTAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y ACLARACION

LICITACION PUBLICA 20/2017 _ “Construcción de alojamientos de internos de mínima seguridad en el Departamento de Canelones – Ruta 107 Km. 23.500”

1- En memoria se indica la instalación de equipos Split en locales de Guardias y Oficina Administrativa, en planos de sanitaria aparte de los locales mencionados también se indican AA, en locales 039-Área Frezzer y 042-Deposito Alimentos. Consultamos si en estos locales deben colocarse equipos Split?

R: Se deberá cotizar los equipos split para locales de la guardia y oficina administrativa.

2- En memoria se indica el suministro de equipamiento: en el caso del Frezzer no se indica capacidad del mismo, solo la temperatura que debe mantener, solicitamos se indique que capacidad tiene que cumplir.

R: Se debe proponer un freezer de capacidad de 300 litros o superior.

Rubrado:

3- No se encontró un rubro de Aire acondicionado, se debe incluir en el rubro: “19.1- Trabajos de albañilería relacionados con instalación de aire acondicionado” o “19.2-Suministro e instalación de extractores para cocina y baños”.

R: Se incluirá en el rubro 19.1 trabajos de albañilería relacionados con instalación de aire acondicionado

4- No queda claro el rubro “21.1-Subcontrato de equipamiento”, se deben incluir las ayudas en este rubro, porque en los rubros siguientes se encuentran los equipos detallados.

R. En este rubro efectivamente se deben incorporar los apoyos del subcontrato.

5- El rubrado se puede modificar: texto y/o unidades de medida? Se debe agregar las unidades faltantes del rubrado subido a la web de Compras?

R: El rubrado existente no se puede modificar, si se puede completar con los datos que el oferente considere necesarios. Si se agregan rubros o datos se deben explicitar al final.

6- Terminación interior celdas: - Memoria 3.2.2.2 paramentos: bloque visto pintado - Memoria 3.2.2.3 terminaciones, revoques interiores: gruesa y fina. Que terminación es correcta?

R. Las terminaciones interiores de las celdas son bloque pintado con latex de colores intensos.

7- Calle de acceso, en memoria dice pavimento firme de balasto compactado como terminación. Es correcto o es de bitumen como indican las láminas?

R. La calle de acceso debe ser  igual a la existente, pavimento de bitumen con iguales características a esta.

8- Tejido perimetral a reparar y suministrar, en la lámina A02 no queda claro el metraje a reparar. Solicitamos se defina un metraje para igualar ofertas.

R. El sector a reparar será de por lo menos 550 metros, se debe considerar esta medida a la hora de pasar el presupuesto.

9- Lagunas de tratamiento a limpiar, en la visita se constataron 3 lagunas no 2 como se indica. Que se considera? Por limpiar se entiende: “se limpiarán los bordes de las lagunas por la existencia de maleza en todos sus perímetros hasta dos metros de ancho” No se excavaran las mismas.

R: Las lagunas a limpiar son 3, para su limpieza, se debe seguir exactamente todo lo que dice la memoria y lo expresado en consultas anteriores: “Para la limpieza de las fosas sépticas, se deberá limpiar desde pelo de agua y dos metros por debajo de ese nivel”.

10- Por donde se define la acometida de OSE y UTE?

R. Las acometidas serán ubicadas en el lugar donde se indica en planos de sanitaria

11- Confirmar que el nivel no inundable es 47.5 indicado en lámina A01.

R. Este dato tal como se indico en visita y circular 1, se deberá verificar que  la cota altimetría como nivel 0,00 de obra se encuentre en la caminería del predio militar, se deberá indicar en plano de ubicación cuánto se modifica del nivel existente

12- Confirmar que el ingreso a la obra se puede hacer por predio del vivero como se hizo en la visita y por el trayecto donde ira la calle.

R: El ingreso será por el sector de la Cárcel de Canelones.

13- Confirmar que la obra es totalmente independiente a la cárcel, que el personal no debe registrarse en la misma para poder ingresar al sector de obra.

R. Se debe coordinar con las autoridades.

14- Confirmar que la obra no se verá afectada por la inconvenientes en la cárcel existente, cambios de turnos personal de seguridad, motines, etc.

R. El ingreso será coordinado con las autoridades competentes para estos efectos.

15- Solicitamos perfilado aproximado de la calle que requieren

R: No se cuenta con dicha información.

Empresa TEYMA ABENGOA

Por la presente solicitamos a Uds. respuesta a la siguiente consulta: Con respecto a la cubierta de los alojamientos; en el rubrado en el rubro 9.1 indica que esta es de Isodec engrafado 100 mm, mientas que en los planos se indica que el Isopanel es de 20 cm de espesor. Solicitamos que nos indiquen cuál de estos paneles debemos considerar.

R: Se debe considerar lo que dice en planos y no lo que dice en el rubrado.