ANEXO II

Objeto : hasta la cantidad de 25 camionetas y/o camiones livianos para primera respuesta con polivalente para extinción de incendio, con las siguientes especificaciones detalladas en el Anexo II de los presentes pliegos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES

VEHICULOS PRIMERA RESPUESTA

Características generales: hasta la cantidad de 25 camionetas y/o camiones livianos para primera respuesta con polivalente para extinción de incendio, con las siguientes especificaciones:

1. Motor nafta o diésel Euro III (no excluyente Euro IV y Euro V, siempre que el oferente garantice el servicio técnico, por un periodo de 5 años a partir de la fecha de entrega).

2. Potencia no menor a 160 HP

3. 4 x 4

4. Carrocería doble cabina  o cabina simple contemplando tres (3) plazas (225 kg), el eje trasero debe ser simple.

5. Asientos tapizados de material impermeable, de color oscuro y lavable.

6. Color rojo de fábrica con ploteo amarillo reflectivo.

7. Contar con barral lumínico Led de color rojo sobre el techo del vehículo.

8. Contar con equipo sonoro FADO de 120 db.

9. Debe contar con implementos de seguridad, herramientas establecidas para el rodado y botiquín de primeros auxilios, todo ello de acuerdo a la normativa nacional de tránsito vigente.

10. Contar con barra antivuelco sobre el sector de la caja de carga del vehículo.

11. Planos acotados de distribución de equipos a instalar (vistas frontal, lateral, trasera y superior del vehículo).

12. Contar con foco de iluminación led sobre el sector de operaciones de equipo polivalente conectado al sistema de energía del vehículo.

13. Contar con compartimiento para herramientas forestales, en material metálico, con tratamiento anticorrosivo y pasador de seguridad, de modo tal que asegure las herramientas (batefuego, mac leaud largo 1.6 mts.), con una capacidad de carga de 80 kg. (Se aceptará este compartimiento en otros materiales de igual resistencia y características).

14. Contar con enganche de trailer esférico (1" y 7/8), el cual debe estar instalado (asegurado) en el chasis del vehículo y sistema de conector eléctrico para tráiler de 7 polos (Conexión eléctrica estándar).

15. Contar con malacate eléctrico, 12 V, fuerza de tracción mínima  de 6000 lbs, mínimo de 20 metros de linga, situado en la parte frontal y central del vehículo,  debe estar instalado (asegurado) en el chasis del vehículo.

16. Ficha técnica: el fabricante del chasis debe establecer la capacidad máxima de carga debiendo aportar claramente tara neta y peso máximo permitido (PBT), además deberá presentar certificado con carga máxima admitida incluyendo pasajeros.

17. Vehículos  0 km fabricación desde Año 2017 en adelante.

18. Garantía: durante el período de garantía ofrecida  el adjudicatario deberá asumir el costo de los services del vehículo tanto para el chasis y motor, así como para el polivalente.

Características del equipo de extinción de alta presión:

En la zona de carga del vehículo se instalará un equipo de extinción de alta presión de las siguientes características:

Peso máximo 200 Kgs, incluyendo todos los accesorios del equipo (cisterna vacía).

Altura máxima del equipo: 700 mm (no excluyente)

Dispondrá de un sistema de seguridad que apague automáticamente el motor cuando quede aproximadamente 10% de agua en el depósito. Una acción voluntaria del operador permitirá arrancar de nuevo el motor, para poder utilizar el agua restante. El grupo moto-bomba deberá acelerase automáticamente cuando se pulse el gatillo de la lanza, volviendo el motor al régimen de ralentí cuando se suelte el gatillo.

Motor:

-Motor de nafta, 2 cilindros, 4 tiempos con un mínimo de 14 CV.

-Arranque de motor eléctrico y manual.

-El equipo dispondrá de su propia batería de 12 V independiente de la del vehículo.

Bomba de Alta Presión

-Llevará una bomba de pistones de alta presión

-El caudal mínimo de la bomba será de 40 l/min y presión mínima de trabajo 100 bar cumpliendo con ambos requisitos conjuntamente.

- El oferente deberá aportar la curva de funcionamiento de la bomba emitida por el fabricante.

-Llevará en la parte trasera una devanadera manual con una manguera semirrígida que tendrá una longitud minima de 40 mt. y máxima de 50 mt. para alta presión.

-Llevará un sistema de mezcla de Espuma optimizando la calidad de la espuma en la impulsión. Se aceptarán sistema de mezcla del tipo venturi o de inyección electrónica. El sistema será de precisión permitiendo aspirar espumógeno entre 1 y 6 %.Un sistema visual instalado en el cuadro de mando ayudará al operador a controlar la dosificación.

Contar con Pistola de extinción 4 efectos con chorro disperso y chorro compacto de larga distancia, chorro pleno y expansión de espuma, con una pistola de repuesto.

Llevará un cuadro completo fabricado en aluminio anodizado que agrupe todos los mandos y válvulas, incluyendo el sistema de dosificación de espuma, un cuenta hora, un manómetro y todos los instrumentos deben estar rotulados con texto indicador en español.

El conjunto de moto-bomba será independiente a la cisterna de agua, apoyado en sistema que amortigüe las vibraciones.

Todas la válvulas del sistema deben de ser de material anticorrosivo.

Cisterna de agua:

La cisterna de agua estará fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y Kevlar, o de material de igual resistencia (serán aceptabas cisternas de polipropileno, plástico o acero).

La cisterna será ignífuga, y resistente a las llamas.

Una vez colocada en el vehículo deberá conseguir un centro de gravedad lo más bajo posible y el montaje será tal que las deformaciones del bastidor no transmitan esfuerzos torsionales a la estructura del tanque.

La capacidad de la cisterna de agua será de un mínimo de 350 litros y de un máximo de 500 litros.

Capacitación Técnica

Se dará curso de capacitación por parte de la empresa adjudicada para equipo de alta presión y con despiece del mismo, en fábrica, para dos personas y una capacitación de seguridad del vehículo y conducción con tracción 4x4, in home, para dos conductores por vehículo adquirido.