Montevideo, 9 de mayo de 2018

Aclaraciones a Licitación Abreviada 10/2018 (Reparación de filtraciones en varios edificios del M.I.), realizadas luego de la visita de obra.

1-Edificio Dirección Nacional de Policía:

Para este edificio se debe considerar que: se dispondrá de un baño químico para uso de la empresa durante la obra.

1.1. SECTOR B- Edificio de la Casona:

- Para el sector de la Casona se solicita reemplazar las dos ventanas existentes por una dimensiones (1,90 x 1,10 m aproximadamente) de aluminio anodizado común corrediza, serie mecal plus o superior, vidrios simple común de 5mm y elevar hidrofugando en 12 cm el nivel de antepecho. Se retirará además la reja y se re colocara en el mismo lugar. Se deberán recomponer las mochetas y todo el revoque afectado.

- Se aclara que los sectores a colocar pintura impermeabilizante de fachada son todos los muros exteriores que dan hacia la azotea nivel +0,00 (área aproximada 50 m², pretiles cara interna).

-Se deberán reparar todas las fisuras existentes de pretiles con Sika flex, previo a la colocación de la membrana.

-Se deberá sacra todos los losetones existentes, verificar pendientes y luego se deberá colocar la membrana.

1.2. SECTOR A- Personal

-En este sector se deberá cotizar remoción de todo el techo existente (tiranteria, chapas y el cielorraso existente) y suministro y colocación de nuevo techo de isopanel (de 15 cm o mayor de acuerdo al cálculo del proveedor) cuya conductividad térmica del poliestireno expandido sea de 0,035 o inferior, según folletería de proveedor.

-Se cotizará subir los tabiques existentes del nivel superior en tabiquería de ladrillo, revoque y pintura en unos 50 cm, se colocara un perfil perimetral de separación entre el isopanel y los muros .

-Se pintará e hidrofugara el sector de la cámara de aire actual.

-La eléctrica será vista de hierro galvanizado tipo DAISA

-Se deberá proteger todos los equipos existentes (rack y aires acondicionados).

-La empresa adjudicataria deberá indicar un plan de desmantelamiento del techo

2- Edificio Seccional 14 de Montevideo

-Para el tratamiento de la junta de trabajo y dilatación, se efectuará una propuesta técnica detallada para el tratamiento de la misma.

-Se deberá considerar que el sector de pretil de acceso a la seccional se deberá tratar los hierros  vistos, reparar el revoque y la fisuras y colocar membrana liquida en todo el sector.

En este edificio

-En este edificio considerar la verificación de pendientes en toda las áreas.

-Para este edificio no considerar baño químico ni obrador.

-Considerar caminero transversal para acceso a la antena

-

3- Edificio DINALI

-Para este edificio considerar baño químico y obrador.

-No considerar el suministro y la colocación ni de barandas ni de escaleras ya que las mismas se fijarán a la fachada y al piso con anclajes químicos por parte de personal del Ministerio.