DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                   TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa     56 /2018                                                        Expediente: 2018-11-0016-0649

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: hasta 8 de Junio del 2018 hasta las 14:00 hs.

Montevideo  1° de Junio del 2018.-

Asunto: Acondicionamiento general del ascensor de la Escuela Nacional de Danza

Prórroga a la fecha de presentación de ofertas

Apertura de ofertas el día 15 de junio de 2018 a las 14:00, sólo se admite la ofertas ingresadas al portal de compras estatales.

Aclaración 1:

- Albañilería.                                                                                                                                    Foso. Aplicar una pintura impermeabilizante en todas las superficies del foso (paredes y losa) hasta el nivel de planta baja (cubrir posible ingreso de agua desde subsuelo del padrón vecino). Azotea Sala de Máquinas. Membrana soldada con aluminio gofrado de 4 mm subiendo por pared medianera en la que se realizara una "caja", que se terminara con una babeta de hierro galvanizado. Escalera de acceso y Barandas reglamentarias (el diseño se ajustara a lo que nos soliciten los técnicos del SIME).

- Cotizar el retiro y suministro de una puerta nueva (de iguales características a la existente) correspondiente al nivel de subsuelo. Su costo se tomara como base en caso de ser necesaria la sustitución de algunas de las puertas superiores.

- Actualizar la Instalación Eléctrica en su totalidad (incluir la linea y su elemento de protección en Tablero General, Tablero en Sala de Máquinas e instalación eléctrica de la misma).

- Verificar situación general del Equipamiento del Ascensor (mecánico y eléctrico) y Actualizarlos.

Anexo 1

Constancia de visita obligatoria

Dejo constancia de la visita al local___________________________________________ del SODRE,

por parte de la empresa____________________________________________________________________,

para presentar oferta en el llamado a compra directa 56/2018 por acondicionamiento

general de ascensor.

Fecha----------------------------

Funcionario SODRE------------------------------------------------------------------------------