SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/44618

Montevideo, 13 de julio de 2018.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2018/44618 cuyo objeto es la “Adecuación y suministro de sistemas y elementos electrónicos de seguridad y servicio de monitoreo y mantenimiento para los componentes instalados y a instalar en locales del BPS”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa ROLI SA.

Consulta:

En el punto 10.2.1 se refiere al Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Alarma de Incendio y Sistema de Alarmas de Bombas

En el cuadro de Clasificación de Sistemas de Seguridad, categoría B, no se incluye como elementos a computar los correspondientes a Sensores de parámetros de las bombas ( Fase eléctrica, Nivel de agua, Tension de alimentación, ect.)

Sugerimos su inclusión

Respuesta:

En virtud de la consulta realizada entendemos conveniente acceder a la sugerencia de la empresa y aclarar que los elementos componente del Sistema de Alarmas de Bombas, (bomba principal en marcha, bomba Jockey en marcha, falta de fase, inversión de fase, falta de energía en el comando de partida, bajo nivel de reserva de agua.) deben ser computados como elementos del Sistemas de Alarma de Incendio, categoría B.