UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:                CONSTRUCCIÓN DE TALLER PARA DESARME DE COLECTORES

SERVICIO:          DEPARTAMENTO DE FÍSICA, CENUR LITORAL NORTE SALTO

LABORATORIO ENERGÍA SOLAR. FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION:      Ex Ruta 3 y Accesos a Represa Salto Grande - Salto.

FECHA:               Junio 2018

GENERALIDADES

1. OBJETO.

La presente Memoria tiene por objeto la construcción de un local con destino a “Taller de Desarme de Colectores” del Departamento de Física de Facultad de Ingeniería que funciona en el Laboratorio de Energía Solar, ubicado en el predio de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (ex Ruta 3 y Accesos a Represa Salto Grande), departamento de Salto.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos consisten en la demolición, desmontaje y/o retiro de los elementos existentes en el lugar de la obra (con excepción del contrapiso existente), la construcción de tabiques de paneles prefabricados autoestructurales tipo sándwich y cubierta liviana, un sector de contrapiso, la colocación de aberturas e instalación eléctrica, a los efectos de asegurar el correcto desarrollo de las actividades previstas por el Departamento de Física.

Las obras comprenden la mano de obra, suministro de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta realización de las tareas, en cuanto al proyecto en general así como en las terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES.

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, última edición, y rige en todo lo que es aplicable, con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes ajustándose a lo requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra, así como también en lo que se refiere y especifica en los manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

a) Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos e indicaciones que  formule la Dirección de Obra durante la ejecución de las mismas.

b) Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamación alguna.

c) Regirá en todo lo que no contradiga las indicaciones de los Planos presentados y esta Memoria, la última edición de la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

d) Las obras a realizar implican la totalidad de los trabajos necesarios para dar solución a la propuesta planteada e incluyen todas las tareas que correspondan, de acuerdo a las reglas del arte, aun cuando no hayan sido especificadas en los recaudos. Corresponde al Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido existieran.

e) Si hubiera contradicción entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolverá la Dirección de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista preverá sus costes de implantación para las distintas etapas.

5. PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Será de cuenta del Contratista la demolición y/o eliminación de elementos de cualquier naturaleza, que impidan o perjudiquen la realización de las obras de referencia objeto de la licitación.

Los materiales resultantes que por sus características puedan ser reutilizados serán acopiados adecuadamente en el lugar que indique la Dirección de Obra. Los materiales de desecho, serán retirados de la obra inmediatamente.

No se autorizará el “voleo” de ningún material de obra, ya sea nuevo o de demolición.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio existen actualmente servicios universitarios, que no detendrán sus tareas durante la realización de las obras, por lo que deberán extremarse los cuidados para no afectar su funcionamiento.

Se deberá coordinar con la Dirección de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Días y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionará corriente eléctrica y agua potable.

La empresa deberá encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las áreas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ámbitos de trabajo donde se genere polvo y escombros.

-La empresa constructora deberá presentar un responsable técnico, encargado de la obra,  quien será el interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR.

7. INSTALACIONES EXISTENTES.

Cuando por razones de ejecución de obra se requiera afectar las instalaciones sanitarias, eléctricas, calefacción, etc. existentes, se solicitará con la debida antelación la autorización correspondiente.

En los sectores afectados a la obra se tomarán las precauciones necesarias para evitar dañar las  construcciones existentes.

Luego de finalizados los trabajos, las instalaciones deberán quedar en las mismas condiciones existentes al inicio de la obra.

8. VISITA AL SITIO.

El Contratista inspeccionará el lugar donde se llevará a cabo la obra y comprobará el estado general del predio verificando las condiciones a que deberá atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

La visita al lugar es de carácter obligatorio. No se admitirá ningún tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situación vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberán ser acompañadas, de una nota donde el oferente declare conocer el lugar, las condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del hecho.

Se fijará una fecha de visita en coordinación con la Dirección de Obra.

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo y de la realización de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinará los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no produzcan atrasos en el ejecución total de la obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA.

Durante los trabajos de construcción, el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) y M.T.S.S., sobre prevención de accidentes de trabajo.

11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos los Recaudos Gráficos y Escritos, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y/o uso de aparatos de música en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa, deberá igualar o superar las características sugeridas y ha de contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

b) Estándar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista deberá, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las especificaciones técnicas requeridas en la presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los artículos manufacturados, materiales, equipamientos, deberán ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por el proyecto y las directivas del fabricante, dicha discrepancia será comunicada a la Dirección de Obra que lo resolverá antes de que el trabajo se realice.

d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construcción, etc. sea diferente de lo especificado o señalado en los planos, su costo adicional será de cuenta del Contratista y su propuesta deberá incluir dicho costo. Ningún adicional será por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.

El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la ejecución de las obras y retocar toda superficie que haya sido dañada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retirados a cargo del Contratista. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.

Al finalizar, el Contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera efectuado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las Ordenanzas Municipales, y Servicios Públicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las Leyes y Reglamentos gravan las Obras Públicas.

Serán responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los Servicios Públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

- IMPLANTACIÓN DE OBRA

1.1 Generalidades

El Contratista deberá contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construirá los andamios, servicios, oficinas, depósitos necesarios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes del MTSS, BSE y la Memoria Constructiva General del MTOP, siendo responsabilidad del mismo la gestión de los permisos ante los organismos correspondientes, así como el registro e intervención del Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podrá hacer uso de ningún material ni instalaciones pertenecientes al predio existente así como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexión de agua y luz serán brindadas por el Centro.

Se utilizarán los servicios existentes de agua y electricidad del edificio construido, bajo la responsabilidad del Contratista durante la obra.

Deberá tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del Centro.

La empresa realizará las gestiones que fueran necesarias para el desarrollo de las obras ante los organismos correspondientes de acuerdo a las exigencias que los mismos establezcan.

Se deberá colocar cartel de obra en el acceso al predio expresando claramente nº de BPS.

1.2 Construcciones provisorias

Instalaciones para el personal obrero: El Contratista deberá prever las instalaciones necesarias para servicios higiénicos, vestuarios, comedor, etc. para el personal obrero.

Se adaptarán a las exigencias dispuestas por el MTSS, BSE y la Memoria Constructiva General del MTOP.

Depósito de materiales: El Contratista deberá almacenar los materiales que requieran protección de los agentes exteriores en un depósito perfectamente seco e impermeable. Su ubicación será coordinada con la Dirección de Obra.

Este local estará debidamente protegido y tendrá puerta con cerradura. La llave quedara en poder del sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Dirección de Obra.

1.3 Verificación y Acta de medianería

La empresa realizará las verificaciones de las condiciones de las medianeras afectadas por las obras a modo de prevenir inconvenientes con vecinos. Se labrará Acta de Medianería dispuesta por un profesional Escribano a cargo de la empresa y las partes interesadas.

1.4 Replanteos

Concluidas la limpieza, demoliciones y retiros a satisfacción de la Dirección de Obra, se procederá al replanteo de obra.

Se realizará el replanteo general y de instalaciones con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto y de acuerdo a las reglas del arte y a las prescripciones de la Memoria Constructiva General del MTOP.

Se deberá ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un lugar de fácil ubicación.

Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Dirección de Obra.

Una vez aprobado por Dirección de Obra el replanteo se podrá continuar con las tareas.

2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Marco Normativo:

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción y a las prescripciones de la MCG.

Se demolerá lo expresado en los recaudos correspondientes. El Contratista tomará las precauciones necesarias de modo de evitar accidentes a su personal como a terceros.

Los escombros serán retirados del predio inmediatamente.

Los materiales producto de la demolición que a consideración de la Dirección de Obra tengan valor de reúso deberán ser acopiados en el lugar dónde se indique.

Limpieza:

La limpieza del terreno incluirá el retiro de vegetación que interfiera con el planteo del pavimento proyectado.

Muros:

Deberá retirarse el cerramiento vertical perimetral existente, compuesto de malla o lámina plástica y/o chapones de madera, la estructura de madera, etc.

Techos:

Se desmontará la cubierta de chapa y la estructura de madera que la soporta, ubicada en la zona de obra.

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES

3.01 Estructura de Hormigón Armado.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de un contrapiso con malla (espesor 10cm) sobre base de suelo cemento.

Luego de retirado el material sobrante producto de la demolición y previo a la ejecución del contrapiso se ejecutará el desmonte de todo el suelo vegetal en toda el área a pavimentar.

Posteriormente, se ejecutará una base de suelo cemento de 10 cm (mezcla en seco de suelo o tierra tamizada, arena y cemento Portland, de modo que la relación volumétrica entre los dos primeros sea 2:1, y a la que se le adicionará cierta cantidad de agua para su fraguado); luego se procederá a su compactación.

El porcentaje de cemento Portland puede variar entre el 7 al 12% dependiendo del tipo de suelo; dicho porcentaje se calcula en peso del material seco. Si el suelo es muy arenoso, va a requerir la incorporación de más cemento y si es arcilloso será necesario agregarle más arena. Los suelos limosos con un 50 % de arena se estabilizan con un 10% de cemento. La humedad debe ser similar a la que tenía el suelo antes de ser excavado.

Se ejecutará por encima del relleno descrito una carpeta de hormigón de espesor 10 cm con una malla electro soldada 15/15/3.2 colocada a media altura.

El hormigón del contrapiso será tipo C-25,0 según Norma UNIT 972-97 de 25 MPa de resistencia característica a la rotura a los 28 días en cilindros normalizados.

Se respetará estrictamente el nivel de piso terminado del pavimento existente, según se indica en planos.  Las superficies de terminación deberán tener un perfecto acabado.

Los materiales componentes para la ejecución de las obras serán de primera calidad entre los ofrecidos en plaza.

4. MUROS Y TABIQUES

4.01 Cerramiento exterior vertical

En este caso particular de cerramiento vertical, realizado con paneles prefabricados

sándwich (PPS) de 100mm de espesor, se deberán acatar las especificaciones particulares que suministre por escrito el fabricante proveedor, según estos criterios generales:

Paneles autoportantes y de acondicionamiento térmico de fabricación industrial en serie.

Ancho estandarizado de 114 cm (aproximado) y largo a pedido. Compuesto por un panel núcleo de espuma de poliestireno expandido, cubierto en sus dos caras con láminas adheridas de acero galvanizado y zincado con recubrimiento de pintura poliéster aplicada

en caliente. El núcleo de espuma debe ser certificado como difícilmente inflamable, autoextinguible, anti-llama. La chapa de revestimiento debe ser Calibre 26, espesor mínimo 0,5mm. Adhesivo poliuretánico bi-componente, apto para la unión de superficies metálicas con poliestireno y con retardantes a la llama.

Muros M01:

Cerramiento interior – exterior e: 10 cm.

5. PAVIMENTOS

No se plantea la colocación de un pavimento interior en el Taller.

6. ABERTURAS

Abertura de aluminio

La abertura será de aluminio anodizado natural, del tipo MECAL PLUS o similar Serie 25.

Anodizado: todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán un tratamiento superficial de anodizado natural de profundidad 10 micras.

Será entregada de acuerdo a las especificaciones de planillas y detalles correspondientes.

La abertura se fijará a los paneles proyectados mediante espuma de poliuretano expansible complementada por tirafondos galvanizados atornillados a un perfil galvanizado U prefijado al contorno del vano para cubrir el núcleo del panel.

Abertura de hierro

Consiste en el suministro y colocación de 1 portón corredizo de dimensiones 2,45 x 2,20 m, cuya ubicación se indica en los gráficos adjuntos.

Se conforma por caños tubulares perimetrales de 40x60mm e intermedios de 40x40mm, con revestimiento de chapa lisa prepintada calibre 22. El revestimiento de chapa contará con dos buñas verticales de 2x2cm, según se indica en planos.

El portón incluirá dos planchuelas que permitan la utilización de candados para garantizar la seguridad del taller.

Los ángulos conformados por las planchuelas no presentarán rebarbas ni irregularidades.

Se aplicará una base de 2 manos de pintura anti óxido, más pintura esmalte sintético color gris grafito -al menos dos manos- cuya superficie será lisa, homogénea y sin grumos.

Será tarea del contratista el suministro y colocación de las aberturas y elementos complementarios que se indiquen en las planillas y planos correspondientes, las que quedarán perfectamente aplomadas, escuadradas y niveladas.

Las aberturas nuevas se realizarán según planillas y planos de albañilería. Se tendrá especial cuidado en su buen funcionamiento y estanqueidad. Estas estarán construidas con materiales de primera, y deberán haberse resuelto los cortes, soldaduras y otras uniones con total esmero, sin dejar huecos ni oquedades. Todos los elementos llegarán a obra con la debida protección, que será retocado en obra.

Los vidrios serán de primera calidad, asegurándose con contravidrio de aluminio o madera, según el tipo de abertura, y ajustados sobre doble lecho de masilla y/o silicona.

En el caso de los elementos proyectados, éstos estarán construidos con materiales de primera, y deberán haberse resuelto los cortes, soldaduras y otras uniones con total esmero, sin dejar huecos ni oquedades. Todos los elementos llegarán a obra con la debida protección anti oxido, que será retocado en obra.

7. CUBIERTAS

La cubierta será realizada con paneles prefabricados autoestructurales tipo sándwich de 100 mm. de espesor. Se instalará con una pendiente mínima del 3%.

Para su colocación se deberán respetar las especificaciones que suministre por escrito el fabricante proveedor.

Características generales:

-Paneles térmicos, autoportantes de fabricación industrial en serie.

-Ancho estandarizado de 114 cm. (aproximado) y largo según proyecto.

-Núcleo de espuma de poliestireno expandido, cubierto en sus dos caras con láminas adheridas de acero galvanizado y zincado, espesor mínimo 0,5 mm.

-Terminación en ambas caras en pintura poliéster aplicada en caliente.

-El núcleo de espuma debe ser certificado como difícilmente inflamable, autoextinguible y anti-llama.

-Adhesivo poliuretánico bi-componente, apto para la unión de superficies metálicas con poliestireno y con retardantes a la llama.

El suministro y colocación de los paneles deberá incluir todos los accesorios de chapa blanca pre-pintada, perfiles de aluminio anodizado para uniones laterales de anclaje y de esquina, remaches, tornillería, vainas de terminación, silicona, etc. que permitan una correcta instalación del sistema.

Los paneles de paredes y techo deberán tener un adecuado sellamiento de las uniones (encastres herméticos) para evitar el ingreso de agua al interior del local; se incluirán las vainas de terminación para protección de la unión de paneles.

La cubierta de film de polietileno que traen los paneles en ambas caras, a fin de proteger su superficie durante el traslado y colocación, deberá retirarse una vez terminada la totalidad de los trabajos.

Se debe tener especial cuidado en el acarreo de los paneles a fin de evitar golpes y/o rayones en su superficie y evitar el deterioro posterior de los recubrimientos exteriores, además de que sus caras van a permanecer a la vista de los usuarios. Debe evitarse el flexionamiento de los paneles, a fin de preservarlos de alabeos y torceduras inaceptables.

Es recomendable acarrear el panel entre dos operarios cuando el largo del mismo no exceda los 5,00 m y entre tres operarios para largos mayores.

La estiba debe hacerse apoyando el panel sobre algún elemento que impida el contacto directo con el suelo, debiendo ser colocado en forma horizontal, nunca sobre sus cantos o laterales. En caso de ser apilados es recomendable no superponer más de 10 unidades. El movimiento de paneles de una misma pila no debe hacerse deslizando una cara contra otra, para evitar la posibilidad de rayones o marcas en su superficie.

La responsabilidad sobre los trabajos es del Contratista quien deberá aportar soluciones alternativas ó complementarias que garanticen el buen funcionamiento del cerramiento.

Éstas serán evaluadas por la Dirección de Obra quien autorizará las propuestas aportadas.

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Alcance.

Las especificaciones relativas a la ejecución de la instalación eléctrica se establecen en la Memoria de Eléctrica.

Los trabajos a realizar corresponden a la instalación eléctrica del local a construir.