Se solicita el sistema de telegestión para 350 luminarias LED, las cuales se alimentan desde dos puestos de comando con una tensión de servicio de 400 V (configuración estrella)

Las luminaras estarán ubicadas en un radio de 600 metros desde cada puesto de comando

El sistema de telegestión solicitado se compone de la siguiente manera:

Nodo de telegestión: dispositivo que se conecta en cada luminaria

Concentrador o Gateway: nexo de comunicaciones entre los nodos y el centro de control

Centro de control: Recibe información y envía órdenes a los nodos a través de los concentradores

El sistema de telegestión deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:

Nodos de telegestión:

Cantidad de nodos telegestionados: 350

Características de los nodos de telegestión:

Medición de parámetros eléctricos: Voltaje, Corriente, Potencia activa, factor de potencia

Modulo GPS: Si los nodos tienen la opción de incorporar un modulo GPS, se deberán cotizar obligatoriamente las dos  opciones: con modulo GPS y sin modulo GPS

Señal de control: 0 – 10V

Potencia máxima de luminaria a telegestionar: 400W

Funcionamiento autónomo y memoria de planes:

Falta de comunicación  entre nodos y concentrador/centro de control: Cada nodo deberá respetar la última programación de planes cargada, sincronizándose a partir de su reloj interno (RTC)

Falta de energía eléctrica: Cada nodo deberá ser capaz de mantener la última programación de planes cargada por un periodo de 5 días sin alimentación eléctrica externa

Grado de protección ambiental: IP67

Conector: NEMA 7

Concentrador o gateway:

Cantidad de concentradores: 2 (Se solicita un concentrador en cada puesto de comando)

Medición de parámetros eléctricos en puesto de comando: Voltaje, Corriente, Potencia activa, factor de potencia

Salidas de comando telegestionadas: las mismas deben permitir el accionamiento de automatismos en forma remota (desde el centro de control), como mínimo 3 salidas

Sensor de nivel de lumínico: debe permitir el encendido y apagado progresivo de las luminarias en función al nivel lumínico. (NO es un sistema ON/OFF)

Puerto de comunicaciones Ethernet

Slot para SIM CARD

Comunicaciones: la comunicación entre cada concentrador y el centro de control se implementara a través de red LTE  o ADSL  (en el caso de no disponer de cobertura LTE ), en cualquiera de los dos casos, la misma  será  provista por la Intendencia y la configuración de las comunicaciones en el concentrador deberá permitir la integración  a la VPN de la Intendencia

En el caso de que el hardware del concentrador no permita realizar esta integración, se deberá incluir todo el equipamiento necesario para la correcta configuración de las comunicaciones.

Centro de control

Características básicas del centro de control:

Mapa: Visualización de la información de cada luminaria suministrada por los nodos de telegestión y los concentradores, presentada sobre un mapa.

Planes: Configuración de los planes horarios de cada luminaria (unitaria o en grupos)

Alarmas: Visualización de alarmas, fallos, etc

Reportes: Generación de reportes (consumos históricos, históricos de alarmas, etc)

Usuarios: Configuración de usuarios y permisos

Acceso WEB

Servidor local: Todas las bases de datos y aplicaciones correspondientes al centro de control deberán quedar alojadas en los servidores de la intendencia de Paysandú

Hardware: Se deberá incluir en la cotización todo el hardware y licencias necesarias para la instalación del servidor para el centro de control en la intendencia de Paysandú.

Opcionalmente se podrá cotizar la instalación del centro de control en el servidor de maquinas virtuales de la intendencia de Paysandú, debiéndose incluir el costo de todas la s licencia necesarias (la instalación de maquinas virtuales quedara sujeta a la disponibilidad de los recursos en el servidor de la intendencia)

SmartFirefly de UVAX :

Se dará preferencia al sistema que permita integrar la comunicación de los concentradores y nodos de telegestión con el software SmartFirefly de UVAX, utilizado por la intendencia.

GARANTIA:

Se deberá detallar tiempo de garantía, siendo ésta no menor a 8 años para todos los ítems.