CARACTERISTICAS TECNICAS DE LUMINARIAS A SUMINISTRAR POR TERCEROS.-

Las luminarias deberán contener las siguientes características:

Diseñadas para trabajar con voltaje de 200-240 V

Factor de potencia mínimo igual a 0.99;

Eficiencia lumínica (lúmenes / watts) mayor a 100 , presentando LM79;

Encendido y re encendido inmediato sin parpadeo a un mínimo del

80% del máximo de potencia.

IRC (Índice de reproducción cromática) >70.

 (Temperatura de color)  4000- 4500º K .

Funcionamiento sin fallas de todos sus componentes mínima por

50000 hs de funcionamiento. Se deberá garantizar mediante ensayos

realizados en laboratorios calificados, el funcionamiento de la lámpara,

sistema eléctrico.

Disminución del flujo luminoso menor al 10% a las 20000 hs de

funcionamiento y menor al 20 % a las 50000 hs de funcionamiento, o la  curva de mortalidad aportada por fabricante ensayada en laboratorios calificados.-

IP (índice de protección) = 65 de acuerdo a los estándares internacionales

de la Comisión Electrotécnica Internacional y con diseño adecuado para su fin.

  Rango de temperaturas de trabajo de -5°C  a + 40°C.

Ser completas en todos sus componentes integrados y armados como una unidad indivisible: carcasa, foco, etc. de forma tal que la luminaria se acople, sin mayor trabajo que el de sujetarlas con las abrazaderas o tornillos necesarios, a los brazos de los postes existentes sustituyendo luminaria entera por luminaria entera.

Se deberá presentar certificado el cual compruebe su inmunidad ante descargas atmosféricas, deberá incluir descargador de sobretensión.

Se deberá presentar garantía mínima de 8 años por el total de producto.

- Tipo de Aislación Class II preferentemente.-

- Tasa de distorsión armónica menor al 20%.-

DE LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS LUMINARIAS.

La calidad de las luminarias se acreditará mediante las certificaciones técnicas

que se dirán.

Deben indicar si cumplen con las normas ANSI

Deberán indicar si poseen como mínimo la certificación internacional FCC y

Certificación internacional UL.

En la oferta se deberá incluir con carácter excluyente si cumplen con dichas indicaciones, y si cuentan con ellas adjuntarlas como documentos.

Deberán cumplir en su defecto con las siguientes normas UNIT-IEC/PAS 62722-2-1:2011 (adopción unit  diciembre 2016), y UNIT-IEC/PAS 62717:2011 (adopción unit diciembre 2016 )

Los datos  técnicos deberán de ser presentados en forma digital y deberán presentar los archivos IES con datos fotométricos correspondientes.

El driver de la luminaria deberá ser dimerizable de 0 a 10V y las luminarias deberán de ser Clase II y deberán de tener conector  NEMA para comunicación.