MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE TAREAS PARA LA REFORMA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL PASO DE FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DE SALTO, CON DESTINO A ALOJAMIENTOS Y OFICINAS PARA LA GUARDIA REPUBLICANA.

La presente memoria refiere a la descripción de las tareas a realizarse para el acondicionamiento del edificio existente en el Paso de Frontera de Salto Grande (coordenadas de ubicación: -31.280898, -57.921712).

1. ALCANCE:

Esta Memoria Constructiva complementa la información expresada en planos, planillas, detalles, y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se procederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera pueda afectar la cotización de los distintos rubros, deberá ser consultada para obtener la aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados, y se exigirá su realización.

Si hubiere discrepancias entre los recaudos del Anteproyecto se deberá consultar al Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior (DPA) para su dilucidación.

2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZO DE OBRA:

Los recaudos entregados para cotizar por parte del Ministerio del Interior constituyen un Anteproyecto, por lo que la empresa adjudicataria deberá realizar el Proyecto Ejecutivo definitivo para la construcción de las obras.

El mismo contendrá todos los recaudos necesarios para una correcta interpretación en obra de todos los elementos (graficados según norma UNIT 1208:2013), y deberá ser firmado por el profesional competente en la materia (ingeniero estructural, eléctrico, sanitario, electromecánico, etc.) así como también por un único técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) quien será el responsable técnico que representará al Oferente.

El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, será de 7 días calendario. Si pasado dicho plazo NO se ha entregado el Proyecto Ejecutivo, comenzará a correr el plazo de obra, aunque NO implique que se puede comenzar la misma.

El plazo máximo de obra será de 60 días calendario.

La obra NO podrá comenzarse bajo ningún concepto, hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo o hasta que se dé autorización expresa por parte del Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS:

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Las obras incluyen:

_reacondicionamiento de servicios higiénicos en planta baja y alta,(Local 001, Local 101, Local 102, Local 117, Local 118).

_ reforma de servicio higiénico, incorporación de duchas (Local 101).

_construcción de sector de duchas en alojamiento femenino (Local 025).

_construcción de dormitorios en tabiquería de yeso(Local 104, local 105, local 108, local 109).

_Reacondicionamiento de instalación eléctrica e iluminación general del edificio.

_Instalación de puestos de red (Local 004, local 005, local 007, local 010, local 011, local 017, local 021, local 113).

_reacondicionamiento e impermeabilización de azoteas canalones de hormigón armado.

Se realizarán las tareas incluidas en la presente memoria y en los gráficos adjuntos.

De encontrarse contradicciones una vez iniciada la obra, el contratista estará obligado a indicar la existencia de las mismas a la Supervisión de Obra del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior, con la antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

3.1.1 TRÁMITES Y PERMISOS:

La empresa contratista es la responsable del cumplimiento de las leyes para todas las construcciones y de todo lo que prescribe la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, IM, etc. Corren por exclusiva cuenta de la misma, todos los impuestos, derechos, conexiones (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la obra, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.

Deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los trámites necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra y deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos, según la NORMATIVA.

La aprobación o no de dichos permisos, será de entera responsabilidad de la empresa contratista y todos los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuestas que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a su costo.

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o autorización para la realización de los trámites necesarios.

3.1.2 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO:

El predio se entregará a la empresa contratista en su estado actual, por lo cual será responsabilidad de las empresas oferentes el reconocimiento del lugar, la constatación de las cotas altimétricas, planimétricas, cateos de suelo, la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc. A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

Las empresas podrán además realizar todas las visitas posteriores que considere necesarias para conformar y elaborar su oferta, previa coordinación con el Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior, de forma de autorizar el ingreso a los lugares donde los trabajos serán ejecutados.

3.1.3 IMPLANTACIÓN DE OBRA. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISORIAS:

Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en cuenta lo estipulado por el MTSS.

Se realizarán todas las construcciones provisorias según corresponda, de entera cuenta del Contratista y de acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Sección,   con la total conformidad del Supervisor de Obra del Ministerio del Interior y en el lugar que éste apruebe.

Se deberá construir:

1. Local para la Dirección de Obra.

2. Depósito de materiales y herramientas.

3. Comedor, vestuario, duchas y baños para el personal obrero. Incluir todas las construcciones necesarias para cumplir con las normas establecidas por el MTSS al respecto, en el Decreto 125/014.

Barreras o Vallas

Al iniciarse el trabajo de construcción, el Contratista colocará vallas según especificaciones y donde sea necesario para la correcta ejecución de las obras, un cerco que tendrá las características adecuadas para asegurar el control y fiscalización de las obras y sus insumos.

Provisorio de Obra Abastecimiento de Agua y Saneamiento

Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisorias de obra, para el abastecimiento de agua potable.

Provisorio de Obra Suministro de Energía Eléctrica

Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisorias de obra y de energía eléctrica, las cuales se coordinaran con la Guardia Republicana.

3.1.4 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

El Contratista deberá proceder a hacer –por su cuenta- la limpieza adecuada del terreno para poder realizar los trabajos con prolijidad.

Es entera responsabilidad del Contratista, lograr los niveles exigidos en los recaudos por lo que no se autorizarán adicionales por este concepto.

3.1.5 REPLANTEO DE OBRA:

Hecha la limpieza, el Contratista procederá al replanteo general de la obra. El trazado y replanteo de muros y vanos, serán realizados con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto.

Estos elementos se medirán siempre respecto al 0,00 de referencia general de obra.

El contratista suministrará en obra los aparatos y útiles necesarios a fin de que la Supervisión de Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

3.1.6 NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE OBRA:

Formará parte de la Documentación de la obra, debiendo permanecer en la misma:

Recaudos de Proyecto Ejecutivo (aprobado por Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Ministerio del Interior)

Libro de Obra (en 3 vías, formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)

Orden de Servicio (formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo por parte del Supervisor de Obra, que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia.

3.1.7 LLUVIAS / PAROS:

Simultáneamente con el avance mensual, la empresa entregará una nota en la cual se mencione los días no trabajados por lluvia, u otros conceptos que impliquen un corrimiento en el Cronograma General de Obras. Los días de lluvia, paro u otro concepto deberán asentarse diariamente – cuando corresponda- en el “Libro de Obra”. Mensualmente se remitirá el resumen de las horas no trabajadas por dicho concepto.

3.1.8 MATERIALES:

Todos los  materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

En general y en lo que sea aplicable, regirán para los materiales las normas adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del Contratista.

El Arquitecto Supervisor de Obra podrá solicitar la realización de ensayos de materiales, cuando lo considere necesario.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta Memoria.

Los materiales acopiados por el Contratista deberán depositarse en el recinto de la Obra, en sitios adecuados y protegidos debidamente, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del producto.

Todo material de terminación estará en un depósito bajo llave o pañol.

3.1.9 SEGURIDAD EN OBRA:

La empresa adjudicataria deberá suministrar al personal información permanente sobre condiciones de Seguridad, accidentalidad, recomendaciones técnicas efectuadas, seguimiento de correcciones e inspecciones.

Se deberá asegurar el cumplimiento de la correcciones recomendadas por el Servicio Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo del MTSS, así como el cumplimiento del Decreto 125/014 y demás legislación vigente, del presente Plan de Seguridad en el Trabajo, y la inclusión de todo el personal afectado en Planilla de Trabajo.

Área de Trabajo: se delimitarán las áreas de Trabajo, donde se realizarán movimientos de materiales. Estas áreas estarán señalizadas debidamente y se indicará la prohibición de paso para quienes no estén vinculados directamente a la obra.

Elementos de protección personal: Se deberá contar con todos los elementos de protección personal de uso obligatorio según el decreto correspondiente tanto para el personal propio como subcontratistas.

Instalación Eléctrica: La instalación eléctrica será realizada por un técnico electricista especialmente habilitado y cumpliendo todas las disposiciones establecidas por UTE al respecto.

El personal asignado al trabajo eléctrico será idóneo y debidamente capacitado.

Andamios: De acuerdo con el Decreto 125/014, se deberá tener en obra una Memoria Descriptiva de los andamios empleados, presentada en la I.G.T.S.S. cumpliendo los plazos y pasos que estipula el Organismo competente.

3.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES:

3.2.1 ALBAÑILERÍA:

Antes de iniciar los trabajos de Albañilería, se verificará totalmente el replanteo de la obra.

3.2.1.1 Impermeabilización de azoteas canalones de hormigón armado

Consideraciones Generales

La membrana a colocar será de doble cara de asfalto plástico, alma central de polietileno y por último film antiadherente de polietileno de 4 mm de espesor con protección de aluminio gofrado, según norma UNIT N° 1058 y se colocará según norma UNIT 1065.

Para su colocación se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se aplicará Imprimación previamente a la colocación de la membrana. La Imprimación se dará en las zonas en las que la membrana irá adherida a la cubierta y pretiles. En la zona de la cubierta se aplicarán manos de Imprimación hasta cubrir 500grs/m2, para lograr una mejor adherencia de la membrana a colocar. El material de Imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.

- Se limpiará toda la superficie, para que ésta se encuentre libre de polvo, suciedad u óxido. Esta deberá estar seca, en caso de que hubiese agua se secará antes de comenzar la colocación de la

membrana. Se prestará atención a que la misma se encuentre perfectamente plana y uniforme no

debiendo existir ningún tipo de fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana a colocar.

Nota: La membrana llevará una solapa de 10cm, entre cada una de sus capas, para lograr una perfecta aislación humídica. Cabe señalar que el ancho de la membrana es de 1,00 m. pero su ancho real de cubriente será de 0.80 m. y a su vez subirá 0.20 m. en cada una de sus caras laterales para evitar las filtraciones como se indicará en el esquema, más adelante.

- Los rollos de membrana se colocarán sucesivamente desde la parte más baja a la más alta de la cubierta. Los mismos se colocarán en forma perpendicular a la corriente de agua, luego se procederá a calentar toda la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, teniendo especial cuidado en que la llama no perfore el alma central.

- Se aplicará una doble solapa en la zona de los pretiles, es decir que se dejará subir la membrana sin aluminio, para después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles

AZOTEAS CANALONES DE HORMIGÓN ARMADO

Se retirarán los sectores de membrana existentes en las azoteas a impermeabilizar y se recompondrán las pendientes de ser necesario, se verificarán y acondicionarán los desagües pluviales de dichas azoteas. Se colocará la membrana asfáltica según las indicaciones mencionadas en las consideraciones generales.

3.2.2.2 Muros y tabiques

Todos los muros y tabiques tendrán los espesores que indican los planos.

T1- Tabique de yeso

Se realizarán tabiques de yeso divisorio de dormitorios en planta alta (Locales 104,105, 108 y 109), placa estándar, con aislación acustica, terminación enduido y pintura, hasta una altura de 2.80m sobre NPT.

T2 – T3 - Muros de mampostería

Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien limpias las juntas.

El T2 será revocado y pintado (color a definir por el DPA) en una cara, y con terminación revestimiento cerámico en la otra.

El T3 será de mampostería, revocado y pintado en ambas caras.

3.2.2.3 Cielorrasos

Se realizarán cielorraso de yeso con aislación termica en los locales  114, 115 y 120.

Será de placas continuas de yeso, espesor 9 mm, montadas sobre estructura de acero galvanizado.

Contarán con tapas de inspección de 60x60 cm, con marco oculto, tipo Durlock o de calidad superior. La construcción de dicho cielorraso garantizará un óptimo acondicionamiento acústico, térmico y estético, acordes a su destino y función.

Se deberá considerar la coordinación de los distintos subcontratos involucrados cuando demanden integración con el cielorraso a los efectos de que no se produzcan alteraciones en las estructuras ya colocadas. Se realizará un replanteo preciso de todos estos elementos al cual deberán ajustarse todos los gremios intervinientes.

La instalación de las luminarias sobre el cielorraso será segura y prolija.

3.2.2.4 Contrapisos

En los servicios higiénicos donde se incorporan nuevas duchas, se retirará el contrapiso existente. Se realizará un nuevo contrapiso recomponiendo las pendientes indicadas hacia los desagües y tendrán la terminación indicada en cada caso. Se deberá garantizar la impermeabilización de los contrapisos con las capas hidrófugas continuas correspondientes.

3.2.2.5 Revoques

En los muros de bloque, donde no exista revestimiento, se aplicará revoque en dos capas, grueso y fino y pintura.

Después de cada fase de la realización de un revoque, será preciso limpiar cuidadosamente los marcos de ventanas y puertas; se repasarán también las salpicaduras y los deterioros producidos por los andamios.

Las aristas estarán bien perfiladas, las uniones con pilares y techo serán regulares y la terminación de las superficies revocadas se ajustarán a lo establecido en las especificaciones particulares.

3.2.2.6 Pintura

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones de la Memoria que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones del Arquitecto Supervisor de Obras del Ministerio del Interior.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser entregados completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras o manchas de polvo; por lo tanto deberán tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y los diferentes artefactos.

Los materiales a emplear serán de primera calidad y de acuerdo a las especificaciones de las normas UNIT; deberán ser llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas provenientes de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que éste especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación.

En todos los casos se aplicarán la cantidad de manos de pintura necesarias a fin de realizar un correcto acabado de las superficies.

Se realizará la pintura de los nuevos cielorrasos de yeso de los locales 114, 115 y 120, de color a definir.

Se realizará también la pintura de los nuevos tabiques de yeso y mampostería, de color a definir.

3.2.2.7 Revestimientos

A- Pavimentos y zócalos:

Todos los pisos presentarán superficies regulares y parejas, sin resaltos y respetando todos los niveles que indiquen los planos.

La elección de pisos y zócalos priorizará condiciones de: alta resistencia al desgaste, al impacto, abrasión a agentes químicos, facilidad de higiene, baja absorción de humedad, alto grado de adherencia al sustrato, tonalidad uniforme y uso especifico para cada local.

En los locales indicados en los recaudos gráficos se colocará porcelanato de 60x60 (local 025 y local 101), y pavimento vinílico en tablas con zócalos de madera, rectos y pintados de color a definir, con una altura de 3”.(local 113).

B- Terminaciones :

Se colocarán los siguientes revestimientos cerámicos de pared: en SSHH irán hasta  2,15 sobre NPT, según lo indicado en gráficos se colocará cerámica de color blanco, de dimensiones 40x30.

La empresa contratista proporcionará muestras de los mismas al DPA del Ministerio del Interior para su elección.

Todos los nuevos paramentos interiores que no sean de yeso, tendrán una terminación de revoque grueso, revoque fino y  pintura.

3.2.2.8 Aberturas

A- Generalidades:

Todas las aberturas se harán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos proporcionados (anexo planillas) y todas las medidas deberán rectificarse en la obra. Se colocarán teniendo en cuenta el buen amure de las grapas y el perfecto plomo, horizontalidad y escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas deben ser compatibles con el sistema constructivo propuesto.

Asimismo se solicita que todas las puertas lleven cerrojo de seguridad y retenes de piso (modelo a aprobar por DPA), según se indica en planillas.

Se realizará un ajuste general de las aberturas existentes, controlando herrajes, movimiento, burletes y vidrios.

B- Carpintería de aluminio:

Cabe agregar que los contravidrios serán rectos e ingleteados, sin aristas redondeadas, según especificaciones en planillas.

Se tendrá especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la colocación por lo que todos los marcos y las hojas deben estar protegidos contra agentes alcalinos o ácidos. Se colocarán todos los accesorios correspondientes a la serie (burletes, cierres, felpillas, etc.).

C- Carpintería de madera:

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las carpinterías serán: resistencia al maltrato y a las agresiones, adecuada aislación termo acústica, facilidad de limpieza y mantenimiento, y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada.

Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción por cambios de temperatura.

Todas las puertas interiores serán sin contramarco (se realizará entre marco y paramento una buña según detalle en planilla) y marco cajón.

La hoja será de tipo placa MDF con terminación melamina color blanco, según se indique en  planillas y cubrecanto perimetral.

Los herrajes de cierre y de movimiento (tipo Haffele o similar, modelo a definir) serán de acuerdo a las planillas respectivas, previa muestra al DPA del Ministerio del Interior.

Cabe destacar que algunas de las aberturas, del lado interior de los servicios higiénicos llevarán zócalos de acero inoxidable AISI304 de 20cm de altura.

D- Carpintería de hierro:

Se seguirá estrictamente las indicaciones de planos y planillas. Si faltaran detalles que pudieran tener más de una forma de resolverse, el Contratista deberá proponerlos al DPA del Ministerio del Interior con los planos de taller, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, etc. a efectos de obtener su aprobación.

Los perfiles deberán estar perfectamente conformados, con soldaduras continuas y pulidas, debiendo quedar todas las superficies limpias, uniformes y lisas. Los perfiles serán de perfecta laminación, sin torceduras ni defectos que puedan comprometer la resistencia y/o aspecto de la abertura. Los escuadramientos y uniones serán prolijamente construidos.

Protecciones: toda la carpintería de hierro llegará con dos manos de antióxido, para luego ser pintadas con esmalte color negro mate. Se aplicará un mínimo de dos manos para aberturas interiores y tres manos para aberturas exteriores.

E- Vidrios -  espejos:

Los servicios higiénicos tendrán espejos de bordes biselados, según recaudos.

Se recompondrán vidrios defectuosos en aberturas existentes.

3.2.5 INSTALACIONES:

3.2.5.1 Acondicionamiento sanitario y contra incendio:

Todos los sistemas serán diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. Para ello se coordinarán las obras con la Supervisión por parte del Ministerio en todas las instancias y así obtener el mejor resultado posible.

La instalación de abastecimiento se hará en caños de termofusión con los diámetros reglamentarios según surjan del cálculo hidráulico a realizar por el Adjudicatario. Los desagües se construirán con tuberías de polipropileno sanitario a unión por O´ring de doble labio autorizado por la Intendencia de Montevideo.

Deberá ser construido por una empresa con experiencia, reconocida en plaza y estará firmada por un instalador sanitario registrado ante la Intendencia de Salto. Su propuesta deberá contener, tipo de materiales a usar (aprobados según normativa U.N.I.T.). También se incluirá todo el material necesario para la instalación de Red de Incendio, extintores, CO2, cartelería, luminarias de emergencia, etc. según lo establecido por la D. N. de Bomberos y normas extranjeras.

Todos los subcontratos al igual que la empresa contratista, presentarán antecedentes de obras construidas.

Se deberá detallar la mano de obra imponible en todos los casos.

Toda aquella opción propuesta que difiera de las pautas básicas expresadas en los recaudos que forman parte del llamado, deberá ser resaltada, teniendo siempre en cuenta que se valorarán soluciones que lleven a los principios de bajo mantenimiento, durabilidad y economía.

Esta Memoria Descriptiva y Constructiva complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se procederá conforme  a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia de Montevideo, y de acuerdo a las normas UNIT. Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera puedan afectar la cotización de los distintos rubros, deberán ser consultados para obtener la aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se exigirá su realización. Si hubiere discrepancias se deberá consultar al Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior. Iniciada la obra el contratista estará obligado a indicar a la Supervisión de Obra del Departamento de Obras del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior, de las eventuales contradicciones u omisiones con antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes para todas las construcciones y de todo lo que prescriben la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, I. de Salto, etc..

Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la obra, etc, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.

La empresa oferente deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los trámites necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra.

La empresa deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos, según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

Para la determinación del punto de conexión al saneamiento Público, el contratista deberá realizar las gestiones y trámites necesarios ante la oficina de Estudios y Proyectos de saneamiento del la Intendencia de Montevideo, con debida antelación para otorgar su aprobación y construcción.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresa Adjudicataria y todas los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuesta que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de la empresa.

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o autorización para la realización de los trámites necesarios.

Se proporcionaran dos juegos completos de Manual de uso y mantenimiento, y se dejarán en obra los manuales de funcionamiento y todo artefacto o aparato automatizado.

A- Instalación de desagües:

Los desagües serán de polipropileno sanitario (PP) tipo Redi o similar calidad, con los diámetros indicados, los que se conectarán a las cámaras de inspección existentes. Se coordinará con la albañilería y estructura a los efectos de determinar el descenso mínimo para alojar las tuberías para evitar afectaciones a la estructura.

Las azoteas canalones de hormigón armado tendrán sus desagües hacia columnas verticales existentes, donde se verificará el correcto escurrimiento y estado de dichas columnas.

Los sifones de bachas, lavabos serán de acero inoxidable de primera calidad de “botella” con rosca inferior para permitir un correcto mantenimiento en caso de obstrucción, serán tipo Blucher o de similares  características.

En todos los empalmes, cambios de dirección, codos, tees, ramales, y en todo punto de la instalación que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su desobstrucción, contarán con sus correspondientes tapas de inspección de cierre hermético de tipo roscada.

Todas las cañerías verticales, se sujetarán a paredes mediante abrazaderas de planchuela de acero protegida con dos manos de antióxido, o de acero inoxidable para tuberías Blucher.

Todos los empalmes y cambios de dirección no accesibles desde los aparatos llevarán tapas de inspección del tipo roscado para PP.

Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas, empalmes de acceso, resumideros de piso, etc. serán de bronce cromado. Todo punto de inspección será cubierto con tapas de PVC o acero inoxidable y fijadas a las paredes con elementos adecuados que permitan la accesibilidad.

Los sumideros en azotea serán de acero inoxidable AISI 304 de saluda vertical y de 150mm de diámetro.

B- Instalación de agua potable:

La red de agua potable asegurará  la provisión y reserva del líquido en todos los servicios higiénicos.

Se distribuirá el abastecimiento de agua potable en los servicios higiénicos desde la red existente.

Se incluirán todos los accesorios correspondientes para el correcto y normal funcionamiento.

El Subcontratista sanitario suministrará e instalará los equipos de bombeo de elevación, los cuales deberán cumplir con lo indicado en los planos correspondientes, y según recomendación del proveedor de las bombas.

Salvo indicación expresa en contrario, todas las tuberías serán embutidas o enterradas, y deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- Hierro Galvanizado para instalaciones a la vista, que se ajustarán a la Norma UNIT134.

- Polipropileno Copolímero Random Tipo III (PPR) para unión soldada por termofusión para las montantes y distribución interna de agua fría y caliente. Las tuberías y los accesorios deberán ser de la misma marca. Queda terminantemente prohibido la unión entre tuberías de polipropileno roscado y polipropileno termofusión.

El cambio de material entre hierro galvanizado y polipropileno se resolverá mediante pieza de transición adecuada.

Las llaves de paso en general, serán del tipo esféricas de primera calidad.

Las ubicadas en los locales serán del mismo tipo e igual terminación que las griferías de los locales donde se encuentren, llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo del usado en el resto de los servicios.

Desinfección de la Instalación.

Luego de recibida la instalación de agua, y antes de la puesta en servicio, se procederá a la desinfección general de la instalación.

Posteriormente deberá verificarse que no queden residuos del desinfectante, para luego dejar librado al uso la instalación.

C- Instalación de desagües de equipos de Aire Acondicionado:

Para los equipos individuales de aire acondicionado se canalizaran los desagües de las unidades interiores y exteriores en conductos circulares de acero inoxidable tipo Altix o Hidrinox de 40mm de diámetro nominal y se conducirán hacia los desagües de la instalación sanitaria interna según se indica en el plano correspondiente, y según se ajuste de acuerdo al Proyecto Ejecutivo.

D- Artefactos, griferías y accesorios:

Los artefactos serán de loza vitrificada color blanco, los inodoros serán de pedestal del tipo Ferrum. Se buscará en plaza inodoro corto y se deberá llevar a obra una muestra para su aprobación. Se verificará en campo que su descarga sea con arrastre total a un solo toque, verificando con ello que no quede materia en suspensión luego de efectuada la descarga.

La grifería de mesada será cromada, del tipo monocomando y temporizador para agua fría y caliente, de la líneas Docol o Acerenza.

En los SS.HH se deberán colocar todos los accesorios que permitan una correcta accesibilidad, siendo los mismos en acero inoxidable (barras, barandas, etc.), cumpliendo la Norma UNIT 200:2014 (Accesibilidad de las personas al medio físico).

Las colillas serán de acero inoxidable, de 13 mm de diámetro y de primera calidad. La ubicación exacta de las distintas salidas desde la red de distribución hacia los aparatos, se coordinará con el ASO.

Los tramos de tubería verticales que las alimentarán, serán embutidos y protegidos con mortero de arena y cemento pórtland para evitar giros o desplazamientos.

Las  bachas serán de acero inoxidable y las suministrará el Contratista general.

En los servicios higiénicos sector duchas, se colocarán percheros de aplicar.

E- Protección contra incendio:

El edificio deberá contar con extintores, luminarias y señalización de emergencia, medidas mínimas necesarias para el combate de incendio, homologados por la Dirección Nacional de Bomberos.

3.2.5.2 Acondicionamiento eléctrico:

Se reutilizará la instalación eléctrica existente. En caso de ser necesario se repondrán elementos que presenten desperfectos.

Se realizará la instalación eléctrica para iluminación interior y exterior indicada en planos, derivada de la instalación eléctrica existente.

A- Sistemas de Canalizaciones:

En el caso de canalizaciones aparentes serán galvanizadas con accesorios tipo Daisa, similar o de calidad superior.

Se emplearán todos los elementos de sujeción, registros y curvaturas que pertenecen a este sistema. Se exigirá que las canalizaciones se encuentren a nivel, sin rebarba y con una terminación prolija. Se incluiran registros en el mismo material para lo coexistencia de lo aparente con la entrada a tablero de cada planta, no se admitirán pases entre muros sin las canalizaciones correspondientes en pvc y con una terminación prolija.

Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se realizaran empleando bujes de conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexión.

B- Luminarias:

Se cotizará el suministro e instalación de las luminarias detalladas en planos y sus lámparas correspondientes.

La empresa Contratista deberá presentar material ilustrativo, descriptivo y muestras de las mismas al Departamento de Proyectos Arquitectónicos para su aprobación.

C- Telefonía:

La empresa contratista deberá cotizar el suministro e instalación de las línea telefónicas necesarias, una acometida con canalización desde la bornera de Antel hasta el rack.

Se deberá dejar una línea de cable UTP desde la bornera de Antel hasta la ubicación del teléfono, en caso de no haber bornera se dejará en el rack de comunicación.

D- Red Informática:

La empresa contratista será responsable de proveer los materiales y garantizar los siguientes detalles técnicos: El cableado estructurado será todo categoría 6; Se aplicará la norma T568B (Anaranjado-Blanco, Anaranjado, Verde-Blanco, Azul, Azul-Blanco, Verde, Marrón-Blanco, Marrón en el armado de las RJ45 y la patchera).

Se deberán instalar puestos dobles de Red, se entregará la medición de los mismos, todos los puestos deben de estar identificados en sus extremos y ordenados correlativamente en secuencias 12, 34, 56 etc.

En caso de anexos a más de 90 metros, se deberá instalar fibra óptica multimodo OM3, incluyendo los conversores de LAN en los extremos.

Tanto el rack  hiperventilado y las patcheras cumplirán con las condiciones definidas por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio del Interior y serán suministrados por la empresa contratista. La empresa Contratista deberá presentar material ilustrativo y descriptivo de las mismas al Departamento de Proyectos Arquitectónicos para su aprobación.

D1- Instalación:

La empresa contratista será responsable de proveer los materiales y garantizar los siguientes detalles técnicos: el cableado estructurado será todo categoría 6, se aplicará la norma T568B (Anaranjado-Blanco, Anaranjado, Verde-Blanco, Azul, Azul-Blanco, Verde, Marrón-Blanco, Marrón en el armado de las RJ45 y la patchera). Este irá a un único punto de concentración, terminando en una patchera categoría 6 dentro de un rack de comunicaciones.

Se deberán instalar puestos dobles de Red y se entregará la medición de los mismos. Todos los puestos deben de estar identificados en sus extremos y ordenados correlativamente en secuencias 12, 34, 56 etc.

Las canalizaciones para datos deberán ser sobredimensionadas para futura expansión, tendrán registros mediante cámaras de inspección en todo su trayecto, de manera que facilite el tendido de nuevas líneas de datos desde sala de rack a los lugares destinados a equipos informáticos.

En caso de anexos a más de 90 metros, se deberá instalar fibra óptica multimodo OM3, incluyendo los conversores de LAN en los extremos.

D2- Rack:

Se dispondrá la instalación de los equipos de comunicación (rack) este deberá de contar con un equipo de aire acondicionado el cual deberá ser lo suficientemente potente para acondicionar el recinto indicado en recaudos para tales fines, no inferior a 12000 BTU. Se deberá tener en cuenta que el equipo deberá estar funcionando las 24 horas a una regulación de 17 a 20º.

D3- UPS:

La empresa adjudicataria proveerá los equipos de soporte energético para la red informática previa cotización y descripción con material ilustrativo para ser evaluado por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

La UPS deberá ser dimensionada acorde a la cantidad de tomas a estabilizar.

El tablero destinado a los sistemas de soporte energético contará con interruptores doble via de manera de que cuando sea necesario realizar el mantenimiento de la UPS no se tenga que interrumpir el suministro energético de los puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo estarán constituidos por dos tomas schuko de color rojo estabilizados, un schuko y dos tres en linea sin estabilizar.

E- Reloj Biométrico:

Se deberá dejar prevista una canalización para datos y uno para eléctrica a 1.40 NPT desde la parte inferior del equipo.

F- Filtro dispensador agua:

Se deberá dejar prevista un toma en los sectores indicados para la instalación de filtros dispensadores de agua.

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO ARTIFICIAL:

- Se suministrarán e instalarán equipos de aire acondicionado según especificaciones del ANEXO I.

INSTALACIÓN MECÁNICA DE VENTILACIÓN

Se colocarán en los locales de duchas 025 y 101, extractores con un caudal de extracción mínimo de 200m3/h.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA.

Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en una sola vía original, en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:2007, según la escala exigida, y copia (de la totalidad de lo entregado en formato papel), en formato digital.

Documentación para la presentación de la PROPUESTA TECNICA.

En este punto se refiere al contenido y cantidad mínima de elementos que forman la Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permitirán su evaluación.

1- Memoria Técnico Descriptiva.

En dicha Memoria deberá describirse básicamente cada uno de los siguientes puntos:

- Sistema constructivo, así como también detallar los diferentes elementos constructivos de la propuesta.

- Sistema sanitario. Trazados generales previstos y forma de evacuación. Sistema de suministro de agua potable, protección contra incendios, etc.

- Instalación eléctrica.

- Instalaciones complementarias, etc.

- Sistema térmico natural y artificial, así como sus componentes.

2- Rubrado.

Se tendrá en cuenta el RUBRADO BÁSICO que se adjunta para la formulación de la propuesta. Dicho rubrado no podrá ser modificado ni enmendado. En caso de que se desee plantear una alternativa, ésta se deberá incluir al final del mismo.

Ningún Ítem del rubrado quedará sin cotizar. En caso de que alguno de los Items se encuentre incluido en otro, se deberá dejar claramente especificado.

Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

3- Documentación Gráfica.

La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo:

- Planta ubicación, escala 1/1000

- Planta general, escala 1/250

- Plantas de albañilería, escala 1/100

- Planta de techos, escala 1/100

- Cortes, escala 1/100

- Planta de cielorrasos, escala 1/150

- Detalles SSHH, escala 1/25

- Detalle pretil, escala 1/10

- Planta general instalación eléctrica, escala 1/150

- Plantas instalación eléctrica (potencia, tensiones débiles y luminarias), escala 1/100

- Plantas instalación sanitaria, escala 1/100

- Plantas instalación contra incendios, escala 1/100

- Planillas de aberturas y detalles

Los OFERENTES podrán agregar los elementos y documentación adicional que estimen conveniente para la mejor interpretación de la propuesta.

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO Y PLANOS SEGUN OBRA

PROYECTO EJECUTIVO

1. Implantación

Planta de ubicación

- Plano de Ubicación de las construcciones escala 1:200 con nombre y acotado de anchos de calles, veredas, predios linderos, distancias a medianeras, retiros, etc.

- Firma del técnico responsable.

Planta de implantación

- Plano del terreno a escala 1:100 con los deslindes reales y retiros, orientación, nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.

- Ubicación de los ejes de origen de coordenadas del proyecto respecto al edificio y al predio.

- Indicación de puntos de conexión con servicios públicos.

- Firmas de técnico responsable

2. Albañilería

Planta de Albañilería

- Identificación de sector y nivel de piso terminado

- Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.

- Ubicación de los elementos principales de las instalaciones sanitarias (columnas principales) y eléctricas (tableros, canalizaciones verticales principales)

- En Planta Baja expresión acotada de todos los espacios exteriores acondicionados, áreas enjardinadas, accesos, circulaciones, etc. especificando sus pavimentos, materiales y niveles.

- En Azotea expresión acotada del despiezo de las pendientes para la evacuación de pluviales incluyendo las cotas altimétricas de los puntos relevantes.

Cortes de Albañilería

- Identificación de sector y nivel de piso terminado

- Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.

Planillas de Albañilería

- Planillas de aberturas

- Planilla de aberturas de aluminio

- Planilla de aberturas de carpintería

- Planilla de aberturas de herrería

- Planilla de elementos especiales.

Detalles de Albañilería

- Detalle de aislación térmica y estructura de los cielorrasos de yeso, con el calculo de transmitancia térmica admisible.

- Detalle escala 1:20 de Planta y alzados de baños, con indicación acotada de ubicación de aparatos y accesorios, aberturas de puertas y placares, puestas eléctricas y tomas de agua para sanitaria, aparejo de los revestimientos de piso y paredes, extractor, etc.

- Detalles de azoteas (pretiles, puntos de evacuación de pluviales, remates de ductos, soportes de cañerías u otras instalaciones) Escala mínima 1:20

- Todo otro detalle que resulte necesario de acuerdo a las características del proyecto.

Especificaciones Constructivas Particulares. Memoria particular de albañilería.

- Descripción del sistema constructivo utilizado.

- Especificaciones técnicas de los materiales rústicos y de terminación a utilizar (tipo de mampuestos, revoques, pinturas, revestimientos, etc)

Muestras y especificaciones técnicas.

- Muestra y certificado LATU de la membrana a colocar.

- Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (ascensores, revestimientos, mamparas, pinturas, accesorios, herrajes,etc.)

4. Detalle Equipamiento / Instalaciones Auxiliares:

Todos los gráficos y memorias de las instalaciones electro-mecánicas deben llevar firma de Técnico Proyectista de la Instalación.

- Información Técnica de dichos elementos.

- Especificaciones técnico constructivas.

5. Instalación sanitaria

Todos los gráficos y memorias de instalación sanitaria deben llevar firmas del Técnico Proyectista Instalador Sanitario o Ingeniero Sanitario.

Plantas de instalación sanitaria

- Identificación de sector, destino de locales y niveles de piso terminado.

- Plantas a escala 1:100 con ubicación de todos los elementos de la instalación con referencias a cortes, detalles, etc.

- Localización de medidores.

- Expresión acotada de todos los elementos de la instalación, incluyendo la definición planimétrica precisa de la ubicación de las cámaras y puntos relevantes. En las cámaras de la red primaria deberán constar dimensiones, cotas de tapa y zampeado de cada una de ellas.

Cortes de instalación sanitaria

- Cortes a escala 1:100 con ubicación de todos los elementos de la instalación con referencias a detalles, etc.

- Indicación de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.

Planta de la red de abastecimiento

- Identificación de bloques, sectores y niveles completos.

- Planta escala 1:200 con ubicación de todos los elementos de la instalación con referencias a cortes, detalles, etc.

- Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.

Planta de la red de Desagües

- Identificación de bloques, sectores y niveles completos.

- Planta escala 1:200 con ubicación de todos los elementos de la red de colectores con referencias a cortes, detalles, etc.

- Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.

- Ubicación acotada de todos los elementos especiales relacionados a la red de colectores: ubicación de cámaras y otros puntos relevantes.

Especificaciones constructivas particulares. Memoria particular de instalación sanitaria.

- Especificación de los sistemas de abastecimiento, desagües e infraestructuras (si corresponde) utilizados.

- Especificaciones del diseño: materiales, dimensionados, etc.

Instalaciones de Prevención y Combate de Incendios

Plantas de Instalaciones

- Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles

- Cotas

- Indicación de cortes

- Localización y numeración de los elementos previstos para la instalación, según corresponda:

  - Extintores

  - Luces de emergencia

  - Detectores

  - Sistemas de alarmas (central, detectores, pulsadores manuales y alarma acústica y visual)

  - Otros

- Elementos de instalación eléctrica complementaria:

  - Para  detectores

  - Para sistemas de alarma

  - Otros

Cortes y fachadas

- De acuerdo a lo requerido por el proyecto

Memoria

- Listado de todos los materiales y elementos propuestos indicando un numero (correspondientes con los indicados en planta), tipo, especificaciones y características técnicas.

6. Instalación eléctrica

Todos los gráficos y memorias de instalación eléctrica deben llevar firmas del Técnico Proyectista o del Técnico Instalador Electricista.

- Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles.

- Ubicación de las puestas, tableros y medidores, CGP (caja general de protección) e instalación de enlace.

- Recorridos de bandejas y cañerías dibujadas en escala coincidente con la de la base de arquitectura.

- Cañerías de corrientes débiles (telefonía, TV, CCTV y alarmas, datos, etc).

- Pases en elementos estructurales y resolución de interferencias con otras ingenierías.

- Detalles de subestaciones si lo requiere el proyecto.

- Detalles constructivos de montajes significativos como tableros, cámaras, puesta a tierra, etc.

Memoria de instalación eléctrica

- Listado de todos los materiales y elementos propuestos en el proyecto

- Especificaciones técnicas de los materiales y elementos propuestos para instalar.

Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (ups, equipos, tableros, luminarias, módulos y plaquetas, etc.)

7. Acondicionamiento térmico

Todos los gráficos de instalación térmica deben llevar firmas del técnico proyectista o técnico especializado.

Memoria de Acondicionamiento Térmico y sus Instalaciones

- Descripción del sistema y sus elementos componentes

- Características y especificaciones técnicas de los elementos y materiales a emplear

Detalles

- Presentación en planta y cortes a escala apropiada, de los elementos especiales de la instalación que sea necesarios, por ej: anclajes, soportes, duetos, etc.

Muestras y/o ficha técnica de equipos a instalar.

8. Cronograma de obra, Plan de trabajo y Programa de inversión.

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán:

- Plazo total de ejecución de la obra

- Las sucesivas etapas de ejecución y duración

- Los equipos que se utilizarán en la construcción

- Los procesos constructivos a emplearse

- Cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo

PLANOS SEGÚN OBRA

Una vez terminada la obra se deberá entregar según los plazos indicados en el Pliego, los planos indicando exactamente lo realizado en obra.

NOTAS

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta memoria o a los planos

antes de comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberán ser

aprobados por el Departamento de Proyectos y/o el Departamento de Obras del Área

de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda. Una vez que los

mismos fueran autorizados, el Contratista deberá actualizar los recaudos respectivos

dejando constancia de ello a través del envío de una copia de dichas modificaciones al Departamento de Proyectos y/o al Departamento de Obras del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e incluirá de forma independiente el Monto Imponible.

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo por parte del Supervisor de Obra y que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia.

Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

ANEXO III

ADQUISICION CON INSTALACION INCLUIDA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (unidades interiores y exteriores)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trata la presente sobre el suministro con instalación incluida de 24 (veinticuatro) equipos de aire acondicionado en total, tipo Split, para la sede regional de la Guardia Republicana sito en Salto Grande.

Todos los equipos deberán ajustarse en capacidad térmica de los locales que  van a acondicionar y contaran con:

- Sistema Split, frio-calor de montaje mural o piso techo según el caso.

- Todos los aires deberán ser sistema ON- OFF

- El gas refrigerante deberá ser R410 - A

- Compresor rotativo de alto rendimiento.

- Control remoto inalámbrico con pantalla de cristal liquido programable.

- Interruptor termo magnético para seguridad y protección del equipo.

- Interconexión eléctrica y frigorífica entre las unidades.

- Adecuada canalización del desagüe de la unidad evaporadora-interior, no deberán quedar desagües “goteando” hacia fachada.

- Ménsula metálica para el sustento de la unidad exterior (cuando corresponda), al igual que los metros de electro canal colocado para cubrir las canalizaciones (terminación decorativa).

Contar con garantía escrita y service por un año que comprenda también la instalación de la unidad y limpieza de filtros.

La cotización incluirá el total de metros de cañería de interconexión entre unidad interior y exterior.

En el caso de que la  unidad sea colocada sobre una azotea, se deberá realizar una loseta de H. A. sobre poliestireno expandido, teniendo en cuenta que si se afecta la membrana asfáltica, deberá ser reparada.

Se coordinara previamente con el Área de Infraestructura del M. Interior, una visita al lugar para establecer la ubicación de estos equipos fijándose día y hora para la misma.

Para un mejor estudio de las ofertas se adjunta un modelo de planilla de distribución, donde se establece aparte del precio, la cantidad, potencia y ubicación de las unidades:

CANTIDADES GENERALES: