SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/167257

Montevideo,  12 de Abril  de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2018/167257 cuyo objeto es la  “PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS, EN EL INTERIOR DEL PAÍS”, se comunica la siguiente respuesta a la  consulta formulada por la empresa  HATCH CONSTRUCCIONES.

CONSULTAS Y RESPUESTAS:

RUBRO DEMOLICIONES

# Ítem 2.07 retiro de cielorrasos, implica el retiro de tirantearía y placas o solo la placa?

2.07- Solo se debe cotizar retiro de placas.

# Ítem 2.08 barraras y vallados, que tipo implica?

2.08- El material a utilizar puede ser chapón fenólico, chapa de acero galvanizado o similares. Los elementos de sujeción dependerán de la estructura utilizada, se aceptarán tubulares de acero, perfilería galvanizada o tirantería de madera. Deberán tener la altura necesaria para no permitir el acceso de personas al sector delimitado, aproximadamente será 2 metros.

# Ítem 2.13 desarme de agregados en instalaciones, que implica?

2.13- Corresponde a remoción de elementos de instalaciones sanitarias o eléctricas no pertenecientes a la instalación original de la vivienda.

# RUBRO REVOQUES

# Ítem 5.16 Gargantas 15cm, que implica?

Las tareas 5.16 y 5.17 corresponden a la realización del revoque de terminación en ambos casos.

Las tareas 11.19 y 11.20 corresponden a la ejecución constructiva tanto de una garganta como de una tapa de pretil respectivamente.

RUBRO REVESTIMIENTO

- Ítem 6.04 – Recolocación de azulejos, en este caso la tarea es retirar y volver a colocar o colocar el mismo material que se desprendió.

6.04- La tarea debe contemplar la posibilidad de que existan azulejos en buen estado que deban ser retirados sin la necesidad de picado para su recolocación.

RUBRO CUBIERTAS

- Cuál es la diferencia entre el Ítem 12.09 y 12.10?

12.09- Este rubro debe incluir, además de suministro y colocación, el retiro de las chapas existentes.

- En los ítems 12.16, 12.17 y 12.18 sobre placa sándwich seria isopanel?

12.16, 12.17 y 12.18-  Isopanel es una marca comercial del producto panel sándwich, se aceptará esta o cualquier otra marca cuyo producto sea de similares características.

RUBRO SANITARIA

Ítem 13.42 zocalo de ducha 5cm, en que material se debe cotiza?

13.42- El material a cotizar es granito.

RUBRO ELECTRICA

Ítem 15.01 tablero nuevo completo, esta tarea incluye solo tablero o también llaves térmicas y disyuntor? ¿Para cuantos módulos?

15.01- El tablero incluirá: gabinete con guías, 1 llave termomagnética general, 1 llave diferencial y de 5 a 7 llaves termomagnéticas de derivaciones, que variará según el caso. El precio deberá contemplar todas las posibilidades.

Ítem 15.23 conexión nueva según normativa incluye columnas, esta tarea implica la firma certificada del técnico o solo la instalación de la unidad al tablero del frente?

15.23 El rubro debe incluir el trámite de conexión ante UTE con la firma técnica en los casos que sea necesaria.

Ítem 15.34 chequeo de instalación eléctrica con generados, que implica?

15.34 En los casos que en la vivienda no haya suministro de energía eléctrica, para el chequeo se deberá utilizar generador para abastecer a la vivienda y poder probar el correcto funcionamiento de todos los elementos de la instalación.

Fe de erratas: donde dice “generados” debió decir “generadores”.

RUBRO CARPINTERIA

Ítem 16.01 ventana corrediza serie 20, que medidas debe tener?

16.01- Las medidas son variables, por ese motivo se solicita cotizar m2.

Ítem 16.03 ventana hierro, que medidas debe tener?

16.03- Las medidas son variables, por ese motivo se solicita cotizar m2.

Ítem 16.04 ventana madera, que medidas debe tener?

16.04- Las medidas son variables, por ese motivo se solicita cotizar m2.