SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2018/167257

Montevideo,  3 de Abril  de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2018/167257 cuyo objeto es la  “PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS, EN EL INTERIOR DEL PAÍS”, se comunica la siguiente respuesta a segunda consulta formulada por la empresa CM CONSTRUCCIONES (CARLOS MACHADO).

CONSULTAS Y RESPUESTAS:

17.24 ¿Dicha tarea incluye estructura? (postes, hilo, etc.?)

17.24- Si, incluye estructura.

17.20 a 17.22 Para dichas rejas, ¿qué estructura se debe cotizar? ( hay detalle constructivo?)

17.20 a 17.22- Se deberá cotizar estructura metálica: tubulares de 8 cm x 8 cm con tapa, marco en ángulo “L” de 1 ½ pulgada y espesor 3/16 pulgadas. En altura igual o superior a 1.80 m se deberá colocar “T” de hierro de 1 ½ pulgada y espesor 3/16 pulgadas.

17.16 ¿Qué modelo de baranda se debe cotizar? ( hay detalle constructivo?).

17.16- Se colocarán en azotea con apoyos, cuidando impermeabilización existente. Planchuela perimetral y a media altura de 1 pulgada y espesor 3/16 pulgadas; varillas de 12mm verticales cada 15 cm.

10.05 ¿Dicha tarea incluye estructura de sujeción?

10.05- La estructura de sujeción se considera existente, no se incluye en la tarea.

12.01 ¿Qué tipo de chapa se debe cotizar?

12.01- Corresponde a chapa de fibrocemento 6mm perfil 7.

11.20 ¿Qué tipo de tapa se solicita en la tarea?

11.20- Corresponde a la ejecución constructiva de tapa de pretil de forma tradicional, con terminación superficial de revoque incluida.

12.11 ¿Qué tipo de madera debe considerarse y que medidas los tirantes?

El tipo de madera puede ser pino o eucaliptus. Podrá aplicarse a secciones de 2x3 pulgadas, 3x3 pulgadas y 3x4 pulgadas, el precio debe contemplar las 3 posibilidades.

12.02 ¿Qué tipo de chapa se debe cotizar?

12.02- Se rectifica espesor de chapas 0.4 mm. Las chapas de zinc pueden ser de tipo onduladas o trapezoidales, el precio debe contemplar ambas posibilidades.

13.51 ¿Son cuplas de conexión rápida? ¿Qué medidas se debe cotizar?

13.51- Si, incluye corte de sector averiado, suministro y colocación de pieza de conexión rápida. Podrá aplicarse a tuberías de ½ o ¾ pulgadas, el precio debe contemplar ambas posibilidades.

13.85 a 13.91 Polipropileno random, ¿qué tipo, 1,2 o 3?

13.85 a 13.91- Deberá cotizarse en polipropileno random para agua fría y caliente termofusionable.

13.63 De que material debe ser el mecanismo de cisterna, ¿bronce o plástico?

13.63. Se debe cotizar mecanismo de cisterna embutida de bronce.

13.25 ¿Qué tipo de bulones se solicita cotizar? (¿para tapas de cámaras?)

13.25- Se debe cotizar bulones para tapas de cámaras.