ANEXO II
MATERIALES A ADQUIRIR PARA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE PREDIO MAGALLANES 1632 – ACTUAL GRUPO DE RESERVA TÁCTICA
Obra a ejecutar por Personal de Jefatura de Montevideo
Supervisión de Obra : Departamento de Obras Gerencia de Infraestructura

ITEM 1) CODIGO SICE 71456 – Embudos EPDM – 100 mm – cantidad: 18. Desagues laterales EPDM (100 mm): 5. Suministrados con globo de protección. Especificaciones: compatible con todas las membranas asfálticas.
ITEM 2) CODIGO SICE 3563 – Cemento Portland : 170 bolsas de 25 kg – Especificaciones: molienda conjunta de clinker Pórtland y sulfato de calcio. Cumpla normas UNIT 20 de Uruguay e IRAM 50.000 de la Argentina.
ITEM 3) CODIGO SICE 72854 – Mortero de reparación de tres componentes, a base de resinas epoxi y cargas, exento de solventes – Cantidad: 10 kg.
ITEM 4) CODIGO SICE 9729 – Masilla poliuretánica elástica de bajo módulo: sellador adhesivo de elasticidad permanente, a base de poliuretano para juntas. De 1 componente, que polimerice con la humedad del aire. Cantidad: 3 cartuchos 300 ml.
ITEM 5) CODIGO SICE 4700 – Pintura elastomérica (dispersión de resinas sintéticas de alta resistencia a la intemperie): revestimiento protector, impermeabilizante y decorativo, antialgas y antihongos. Blanca. Semimate. Cantidad : 50 kg.
ITEM 6) CODIGO SICE 837 -- Aluminio asfáltico : 20 litros. Especificaciones: Pintura aluminio asfáltico reflejante para protección de imeprmeabilizaciones asfálticas. Líquido. Gris aluminio.
ITEM 7) CODIGO SICE 1221 – Emulsión asfáltica – 500 kg – Especificaciones: base acuosa.
ITEM 8) CODIGO SICE 27039 – Arena Terciada (diam. Máx 2 mm) – 700 bolsas.
ITEM 9) CODIGO SICE 15236 – Membrana asfáltica: 145 rollos de 10 m.
Especificaciones: Lámina impermeable y flexible de asfalto oxidado plástico, con alma central de polímero sintético (polietileno), revestimiento de aluminio gofrado de autoprotección en una cara y lámina de polietileno de protección por la otra que actúa como antiadherente permitiendo el enrollado de la lámina. Se proporcionará muestra: trozo membrana 10x10cm. Indicación de la marca cotizada de membrana y sustrato asfáltico. Presentar certificado del LATU en donde conste el cumplimiento con la norma UNIT 1058 según la membrana.
  ITEM 10) CODIGO SICE 14997 – Agente de unión (adhesivo) tixotrópico a base de resinas epoxi, sin solventes. Actúe de igual forma en superficies secas o húmedas, desarrollando sus resistencias en forma paralela a las del mortero u hormigón – Cantidad: 10 kg.
Productos accesorios para realizar impermeabilización de alta calidad :
  ITEM 11) CODIGO SICE 32473 – Revestimiento anticorrosivo de dos componentes, a base de cemento modificado con resinas sintéticas, protector contra la corrosión del acero en estructuras de hormigón armado – Cantidad: 10 kg.