DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO

SECTOR MARKETING

OBRA: CASINO NOGARÓ

TEMA: PANTALLAS LEDS

###### M E M O R I A     D E S C R I P T I V A

1. OBJETO

- Se solicita la colocación e instalación de pantalla Led para exterior propiedad de Casinos del Estado, suministro del computador y/o equipos de video que la controlen y el o los tableros de suministro de energía para el conjunto, de acuerdo a los lineamientos contenidos en la presente y gráficos adjuntos. La cotización debe incluir la puesta a punto de la estructura actual para su colocación y el desmontaje de la pantalla actual y el traslado de la misma al depósito de la Dirección General de Casinos en Montevideo.

2. ESPECIFICACIONES  GENERALES

  - La pantalla se retirará en el depósito de Casinos del Estado sito en General Hornos 5405, Nuevo París, Montevideo.

  - Se instalará en:

- Sala de Esparcimiento Nogaró: Avenida. Gorlero 996, Punta del Este, Departamento de Maldonado, Uruguay

  - Los proyectos (el arte, dimensionado, componentes, etc.) serán elaborado por las empresas oferentes.

  - Medidas del Display: 4 m x 3 m.

  - Se priorizarán las soluciones que demanden escaso mantenimiento y bajo consumo eléctrico.

  - Se tendrán muy especialmente en cuenta las soluciones que con alto valor estético y utilizando tecnologías de última generación que posean alta eficiencia energética (gran rendimiento lumínico con bajo consumo de energía eléctrica).

  - Las dimensiones serán acordes al emplazamiento.

  - Se emplearán materiales durables y tratamientos especiales anticorrosión.

  - La alimentación de energía eléctrica será ejecutada por la sala de D.G.C. hasta un registro previsto para la conexión de las pantalla en donde se coloque la pantalla y en coordinación con la D.G.C. de acuerdo a las indicaciones que indique el adjudicatario cuidando especialmente de mantener el equilibrio entre las fases (considerando que todas las instalaciones son trifásicas).

Por lo tanto se deberá prever y ejecutar la instalación eléctrica desde cada registro eléctrico previsto para tal fin en cada sector Sala.

  - La Dirección General de Casinos, a través de sus áreas técnicas competentes, estudiará y evaluará la/s soluciones propuestas. El diseño definitivo de los carteles deberá ser aprobado por la Dirección de Casinos, previo a su construcción instalación.

  - Los trabajos se realizarán “llave en mano”, por lo tanto se entregará  en perfectas condiciones tanto desde el punto de vista estético como en el funcionamiento de las instalaciones proyectadas y/o afectadas al presente.

3. RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO

  - Los oferentes deberán rectificar “in situ” las características y dimensiones de los            lugares sobre los que se colocará la pantalla, el cartel e iluminación de fachada.

Por lo tanto, será responsabilidad de los oferentes concurrir a inspeccionar los locales en todo lo referente a los trabajos afectados al presente, para hacerse una idea acabada de la magnitud de los trabajos y las dificultades de ejecución o instalación que se puedan presentar. Coordinar visita con la Sala

4.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1  Deberá presentarse perspectiva o fotomontaje de la o las soluciones propuestas a color, indicando la solución diurna y la nocturna. El formato no será inferior a 18x24 cm. Asimismo se adjuntarán gráficos a escala de la o las soluciones propuestas con detalles técnicos de construcción y materiales a emplear. Estos gráficos serán a color y con el suficiente detalle para comprender cabalmente las propuestas.

4.2  Se adjuntará memoria descriptiva de la propuesta.

4.3  Deberá indicarse consumo en amperios (220V- 50Hz  ).

4.4 Se adjuntará lista de obras realizadas de carácter similar a lo propuesto (preferentemente con fotos de los mismos) y curriculum de la empresa, así como de  sus técnicos responsables.

5. GARANTIA

5.1 Se incluirá cláusula de garantía total por el periodo de al menos 2 años desde su instalación. Durante dicho período se incluirá la reposición total de todos los elementos que resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones por cuenta del adjudicatario, sin que ello signifique ningún costo adicional para la Dirección Gral. de Casinos.

6.2 	El oferente deberá ejercer un service trimestral para el mantenimiento del display gigante.

6.3 El oferente deberá acudir en un plazo no mayor a dos días para arreglar la pantalla en el caso de roturas, fallas, desperfectos.

NOTA: La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la realización de los trabajos cotizados, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional ni se admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en desconocimiento de cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las ofertas.