Montevideo, 19 de Octubre de 2016.

Licitación Abreviada No. 16371

“Construcción de oficinas y servicios exteriores - Gerencia de Operaciones Técnicas- Servicios Nuevos- Montevideo.”

Comunicado No. 7

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Se pregunta:

- ¿En qué consiste la reparación del canalón? ¿Todo el canalón?

Se responde:

El canalón de hormigón existente deberá limpiarse y ver si es necesaria alguna reparación puntual, las filtraciones que existen hoy parecen ser únicamente de los puntos de bajada.

Se pregunta:

- Los caños de bajada que se sustituyen;  ¿en qué consiste esta operación? ¿Qué detalles se disponen?

Se responde:

Se cambiarán los caños de bajada existente por caños de PVC 110, se retirarán los existentes picando la unión en el canalón, se amurará el nuevo caño al canalón y se colocarán dos abrazaderas en el tramo para fijarlo a la pared. Se deberá recomponer el embudo.

- División Arquitectura y Mantenimiento Edilicio