COMUNICADO N° 2/18

REF: LICITACIÓN ABREVIADA N° 21097

“SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SWITCHES PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS”

Se modifica el artículo 3° del Pliego de Condiciones Particulares, cuya redacción es  la siguiente:

Todo el equipamiento deberá ser nuevo. No se admitirá cotización de equipos usados o recertificados.

La actual infraestructura informática de esta ANP esta soportada bajo equipamiento de la marca CISCO, utilizando protocolos de su propiedad, siendo de vital importancia y excluyente, contar con equipamiento de la referida marca, compatibles con las tecnologías instaladas y con suficiente proyección de servicio, mantenimiento y actualización; y que soporten las nuevas tecnologías.

Las características técnicas reseñadas tienen como finalidad determinar las condiciones mínimas que deben reunir los equipos licitados.

EQUIPOS:

1) - CINCO (5) SWITCH CISCO WS-C3850-12S-S

2) - OCHO (8) SWITCH CISCO WS-C2960C-8-TC-L

Los modelos Cisco WS-C3850-12S-S descriptos precedentemente deben contar con fuente redundante, con capacidad para soportar en una sola fuente, el funcionamiento de todo el equipo a su máxima potencia. Para los modelos Cisco WS-C2960C-8-TC-L no aplica el requerimiento de contar con fuente redundante descripto precedentemente.

Todos los equipos deben incluir los accesorios necesarios para ser instalados en rack (rieles, tornillos, adaptadores, etc)

MÓDULOS:

3) – CINCO (5) Módulos CISCO C3850-NM-2-10G

4) – DIEZ (10) Módulos CISCO SFP-10G-LR

5) – DIECISÉIS (16) Módulos CISCO 16GLC-LH-SMD

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA – MÓDULOS Y EQUIPOS.

Los módulos y equipos descriptos precedentemente deberán contar con doce (12) meses de garantía de la marca, gestionado directamente por el oferente.

Dicho servicio de mantenimiento y garantía deberá cubrir los casos reportados para mantenimiento o falla del equipamiento, de forma tal de permitir el correcto funcionamiento y operación de los mismos.

Esto implicará actuaciones de los técnicos on-site y remotas de acuerdo a las necesidades de cada caso.

Se deberá brindar también información y upgrades respecto al equipamiento involucrado, incluyendo la actualización de software y firmware a todas las versiones disponibles durante la contratación.

El servicio deberá incluir la apertura y seguimiento del caso al fabricante si correspondiera frente a fallas o consultas de la ANP.

Los tiempos de respuesta dependerán del grado de importancia/criticidad que tenga el caso reportado y los mismos se regirán por el siguiente cuadro:

| Importancia / Criticidad | Tiempo máximo de respuesta | Tiempo máximo de resolución |
| --- | --- | --- |
| Alta | 20 minutos | 6 horas / será de 1 día solo para servidores HP |
| Media | 1 hora | 1 día |
| Baja | 1 día | 3 días |

Nota: Alta=Equipo o servicio parado, Media=importante deterioro en la funcionalidad, Baja=consultas, alertas de fallas.

En caso de resultar necesario  para cumplir con los plazos de resolución se deberá proveer de un reemplazo con características técnicas similares o superiores a las del equipo con fallas en tanto la empresa realiza la reparación del mismo.

Se solicita para cada ítem mencionado una cotización individual por 12 (doce) meses, correspondiente a un servicio con la modalidad 7 x 24 (7días por 24 horas todos los días del año) y a un servicio con la modalidad 5 x 8 (5 días a la semana por 8 horas laborables diarias todos los días del año).

La Administración determinará a posteriori cual servicio se contratará para cada ítem.

Los oferentes deberán cotizar por el suministro total del objeto licitado.