| FECHA: | 24/05/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1500158100

COMPRA DE 40.000 KG DE METILDIETANOLAMINA

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

CONSULTA 1: ¿Qué vigencia tiene la licitación?

RESPUESTA: El producto se consumirá durante dos años aproximadamente.

CONSULTA 2: ¿Cuántas muestras para análisis serían en total por trimestre?

RESPUESTA: En cada sistema son dos torres absorbedoras y una torre regeneradora.

Para el Sistema 1 (Unidad 20): se trata de la regeneradora 23-E, la absorbedora 21-E y la absorbedora de la Unidad 10 (DSF) 13-E. Esta última torre fue omitida en el punto I.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por lo que se adjunta aquí datos de la misma:

Torre Absorbedora 13-E:

| Datos constructivos |
| --- |
| Diámetro (m) | 1.05 |
| Empaque | Anillos raschig 1 ½” |
| Altura de empaque (m) | 2*2,5 |

| Datos Operativos |
| --- |
| Flujo de Amina Pobre (diseño) (m3/h) | 14,1 |
| Flujo normal de Amina Pobre (m3/h) | 9,0 |
| Temperatura de Amina Pobre (ºC) | 35 (debe entrar a unos 5 a 7 °C por encima de la temperatura de entrada del gas agrio) |

Para el Sistema 2 (Unidades 3100, 3200; HDS): se trata de la regeneradora 3202-E, la absorbedora 3101-E y la absorbedora 3201-E

En resumen, en cada trimestre se analizarán 6 muestras de amina, 4 de aminas ricas provenientes de cada una de las 4 absorbedoras y 2 de aminas pobres provenientes de cada una de las regeneradoras.

Saludos cordiales,

lg