LICITACION PUBLICA   Nº 18640

Objeto: construcción de un Espesador de Lodo por Gravedad para la Usina de Laguna del Sauce del Departamento de Maldonado, conforme establece el Pliego de Especificaciones

Aclaraciones

PREGUNTA 1)

En referencia a la Sección II – Pliego de Condiciones Particulares Apartado 10.1a) II)  define como Obras similares aquellas estructuras de hormigón con volumen de almacenamiento mayor a 1000 m3, en contacto permanente con los mismos y con probada estanqueidad.

Se entiende volumen de almacenamiento el embalse correspondiente a represas hidroeléctricas. Favor indicar si es correcta ésta interpretación

RESPUESTA 1)

El Pliego de Condiciones Particulares establece: "Obras de estructuras especiales de hormigón: a estos efectos se define obras de estructuras especiales de hormigón a aquellas que en servicio almacenen líquidos y estén en contacto permanente con los mismos, con probada estanqueidad (estructuras de plantas de potabilización, de depuración de líquidos residuales, depósitos con un volumen de almacenamiento de líquidos mayor o igual a 1.000 m3).

El propósito de este artículo es que las empresas oferentes demuestren ante la Administración su capacidad para la ejecución de obras de hormigón de cierto porte, destinadas a contener líquidos, y por tanto con probada estanqueidad. En ese sentido, las estructuras de hormigón de plantas de tratamiento destinadas al almacenamiento de líquidos, y los depósitos en general con el mismo propósito, refieren a "obras similares". Se entiende por tanto que una presa de hormigón armado que almacene un volumen mayor a 1000m3, cumple con los requisitos del pliego.