Montevideo, 25 de junio de 2018.

Licitación Pública No. 18283

Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de

San José de Mayo – Dpto. San José

Comunicado Nº3

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares,  Sección II, se comunica la respuesta a las consultas recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1:

Se consulta si pueden ser entregados los recaudos gráficos de este llamado en formato .dwf.

Respuesta N° 1:

No serán entregados en esta instancia los planos de proyecto en formato .dwf.

Consulta N° 2:

Se solicita aclarar lo indicado en el apartado 5.5.3.2 para el punto de funcionamiento de los equipos de bombeo. Se indica “operando una (1) bomba contra la instalación (tubería y accesorios), deberá cumplir con el punto de funcionamiento indicado en la siguiente y tabla”.

| Equipos # | Caudal (l/s) | Altura total (mca) | Altura geométrica (mca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 101,0 | 31,5 | 14,44 |

Pero la tabla indica 2 equipos, no uno.

Se consulta si el punto de funcionamiento solicitado en la tabla que se adjunta se debe obtener con la operación de 1 bomba o si dicho punto se obtiene con 2 bombas operando en paralelo.

Respuesta N° 2:

El punto de funcionamiento se debe obtener con 2 bombas operando en paralelo.

Es decir que lo indicado debió ser: “operando dos (2) bombas en paralelo contra la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el punto de funcionamiento indicados en la siguiente tabla”

| Equipos # | Caudal (l/s) | Altura total (mca) | Altura geométrica (mca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 101,0 | 31,5 | 14,44 |

Consulta N° 3:

Del recorrido de la traza del interceptor existen cruces donde se hace necesario el cruce con tunelera. Se consulta si se van a incorporar a la planilla de cotización un rubro para la cotización de este trabajo.

Respuesta N° 3:

La incorporación en la planilla de cotización un rubro “cruce con tunelera”, no está previsto.

Gerencia de Saneamiento.