Montevideo, 06 de julio de 2018.

Licitación Pública No. 18283

Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de

San José de Mayo – Dpto. San José

Comunicado Nº4

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares,  Sección II, se comunica la respuesta a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1:

En el pliego de especificaciones Apéndice IV se indican las condiciones en las que se deben desmantelar los pozos. Favor confirmar cuando se indica “demoler las estructuras de hormigón existentes” si se hace referencia a las estructuras complementarias al pozos (casetas, pórticos, etc). Las estructuras de hormigón propiamente del pozo se deberán mantener y solamente rellenar.

Respuesta Nº 1:

Efectivamente se hace referencia a demoler las estructuras complementarias, lo cual deberá realizarse hasta 1metro por debajo del nivel de terreno natural.

Las estructuras de hormigón propias del pozo y demás cámaras principales serán vaciadas, se deberán demoler hasta 1metro por debajo del nivel de terreno y posteriormente se rellenarán completamente de modo de evitar cualquier posible riesgo tanto de circulación como ambiental en el predio y su entorno.

El tamaño máximo de escombro será 20x20x20 (cm), que en caso de utilizarse como relleno deberá complementarse con material granular adecuado para rellenar posibles huecos. Pasado el nivel de escombros, se compactará con los métodos habituales de relleno de zanja.

Posteriormente se regularizará el terreno al nivel natural de la zona, tal como indique la Dirección de Obras.

Consulta Nº 2:

Favor enviar estudios de suelos en la zona de implantación de pozo de bombeo “Artigas”.

Respuesta Nº 2:

No se cuenta con estudios de suelo específicos.

Consulta Nº 3:

Favor confirmar que frente al predio de nuevo pozo de bombeo “Artigas” hay red de agua potable para conectarse. En caso contrario favor indicar cuál sería el punto más cercano para la conexión y en que diámetro.

Respuesta Nº3:

La red de agua potable más próxima se encuentra en la esquina de Artigas y 25 de Agosto.

Deberá preverse la ampliación de la red de agua potable en PEAD75mm.

Gerencia de Saneamiento.