Montevideo, 21 de setiembre de 2018.

Licitación  Pública Internacional No.18682

“Refuerzo de la Aducción de la Ciudad de Melo”

Comunicado Nº 4

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunican las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta 1:

Favor enviar el plano BM02 que figura en los planos de línea de impulsión.

Respuesta 1:

El plano solicitado se encuentra como anexo en el Comunicado N° 3.

Consulta 2:

Favor enviar los planos de agrimensura de relevamiento topográficos de acuerdo a lo que indica el punto 2.3 Revisión de Anteproyecto de la memoria técnica.

Respuesta 2:

Los datos de agrimensura están incluidos dentro del anteproyecto elaborado por O.S.E. entregado a los licitantes.

Los planos elaborados por la Oficina de Agrimensura de O.S.E. se entregarán al Contratista.

Consulta 3:

A los efectos de ser comparables las ofertas de todos los participantes de la licitación se solicita a la Administración que defina el sistema de cebado que considera el adecuado.

Respuesta 3:

El sistema de cebado será con bomba de vacío con corte por sensor de presencia de líquido.

Consulta 4:

Se consulta si se puede cotizar la alternativa de PEAD PE 100 SDR 17 PN10 para las tuberías de PVC propuestas tanto para los rubros globales como unitarios.

Respuesta 4:

Se acepta la cotización de PEAD PE100 SDR17 en lugar de PVC PN10 como alternativa, tanto para rubros globales como  unitarios. Cabe aclarar que la sustitución de un material por otro es válido sólo en los casos que la tubería sea en PVC, no así en FD.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA.