Montevideo, 12 de octubre  2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 18641

Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Paysandú, Departamento de Paysandú, y de la disposición final de su efluente.

Comunicado No.5

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, en el Anexo VIII Especificaciones Técnicas del PCP, se agrega el Numeral 9 Modelo de Calidad de agua que luce a continuación:

9. Modelo de calidad de agua. Los efectos sobre la calidad de agua deberán analizarse en base a un modelo de calidad de agua apropiado para el tipo de vertido (contaminantes y forma de disposición) y cuerpo receptor en consideración. Los puntos de vertido a estudiar con el modelo de calidad serán tres: el punto propuesto por OSE y otros dos puntos a definir en acuerdo con OSE en las inmediaciones del anterior, con el fin de determinar la ubicación con mejores condiciones de mezcla.

Para la evaluación de la afectación por el vertido se deberá previamente analizar y definir cuáles serán los contaminantes a considerar, que como mínimo incluirán algún parámetro bacteriológico y los nutrientes fósforo y nitrógeno. Asimismo, se deberá establecer el nivel de calidad de aguas, a partir de la realización de monitoreos de línea base, así como los estándares de calidad que apliquen a zonas con usos definidos identificados, los cuales se basarán en la normativa vigente aplicable: Decreto 253/979 y Digesto del río Uruguay.

Para la evaluación de la contaminación bacteriológica el modelo a aplicar deberá ser obligatoriamente de tipo numérico 2D o 3D mientras que para otros contaminantes, si bien se prefiere un modelo numérico de este tipo, podrá ser de tipo conceptual si se justifica su aplicabilidad en cada caso. La decisión de aceptar un modelo alternativo al indicado para la evaluación de un contaminante particular será de OSE a su solo juicio.

El modelo deberá reproducir los escenarios de vertido para distintas condiciones de operación, en función de cantidad y calidad de vertido y de las condiciones ambientales: cuerpo receptor y clima. Se estudiarán situaciones de puesta en marcha, régimen normal y contingente (alivios líquido crudo, efluente con pre-tratamiento, efluente tratado sin desinfectar, u otros). El modelo deberá incorporar aquellos aportes significativos preexistentes y los que se encuentren en trámite de autorización.

Como resultado de este análisis se deberán presentar mapas de afectación para las distintas condiciones modeladas y las conclusiones del consultor, haciendo énfasis en aquellos puntos relevantes identificados. Para la evaluación se deberá asociar cada uno de los escenarios modelados con una probabilidad estimada de ocurrencia.

Como insumos para la realización del modelo OSE suministrará las Carta Náutica de SOHMA correspondientes y la batimetría en la traza propuesta por OSE. Será de cargo del consultor la realización de una batimetría de mayor detalle si lo considera necesario.

Gerencia de Gestión Ambiental