| FECHA: | 12/11/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 3 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 2

LICITACION ABREVIADA N° 1500160600 - realización de trabajos de pintura industrial en las plantas de distribución de combustibles de Montevideo e Interior del país

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

      - CONSULTA 1: ¿Es correcto que el precio únicamente del Hidrojet sea mayor en el techo que en la envolvente?

RESPUESTA: Los precios que ANCAP propone son el resultado de valores estadísticos actualizados en base a precios de mercado y licitaciones anteriores.

No tienen que ser necesariamente iguales los precios de Hidrojet para envolvente y techo.

- CONSULTA 2: El suministro de energía eléctrica de ser posible. ¿No tiene restricciones de carga?

RESPUESTA: El suministro de energía eléctrica se realizará de acuerdo al punto III.8 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA.

- CONSULTA 3: VI.3 - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

VI.3.1 - ALCANCE DE LAS TAREAS

Generalidades

Los trabajos consistirán en la limpieza manual o mecánica, hidrolavado si fuese necesario, preparación de superficie mediante arenado húmedo o Hidrojet, y pintura exterior de los tanques (incluidos los techos), escaleras, barandas, plataformas superiores, estructuras metálicas, cañerías (la totalidad de las existentes tanto de incendio como de producto) y equipos (motores, bombas, etc). “Los trabajos se realizarán sobre superficies con recubrimientos existentes. Se trata por tanto del mantenimiento del recubrimiento de todos los elementos mencionados.

Se incluye también la pintura de leyendas, números y logotipos en superficies, cañerías y equipos existentes.

**El oferente propondrá el método de trabajo y los materiales a usar, exigiéndose una garantía mancomunada, entre el fabricante y el contratista. Dicha garantía deberá ser como mínimo de 5 (cinco) años. En caso de cotizaciones de igual valor, se dará preferencia a las firmas que ofrezcan una garantía mayor a la mínima requerida. Durante ese lapso, de presentarse deterioros en la pintura que signifiquen la pérdida de la función de protección, el adjudicatario deberá realizar a su costo las reparaciones necesarias.

* No es a nuestro entender claro éste ítem, se especifica en primer lugar que los trabajos se realizarán sobre superficies con recubrimientos existentes, a continuación se explicita que se trata del mantenimiento del recubrimiento de todos los elementos mencionados y no de los sustratos, ¿qué quiere decir que no deberá retirarse el recubrimiento?, lo cual sería incompatible con los grados de preparación solicitados para la limpieza por proyección de abrasivo o del Hidrojet.

**Queda claro que si bien el oferente propondrá el método de trabajo y los materiales a utilizar, tanto el método como los materiales serán los exigidos y explicitados en el pliego, propondrá el método de trabajo y los materiales a utilizar, cuando existe una diversidad de sustratos y condiciones de los mismos, que se conocerán y se verán cuando se soliciten las tareas de mantenimiento. ¿Es correcto que el oferente proponga el método o debería ser el adjudicatario?

Solicitamos se realicen las aclaraciones correspondientes.

RESPUESTA: Los trabajos son de mantenimiento de pintura exterior. Se tienen en cuenta todas las posibilidades de preparación de la superficie que podrá ser desde un hidrolavado, limpieza manual o mecánica, arenado o hidrojet, teniendo en cuenta el estado en que se encuentre la superficie.

En la mayoría de los casos solo se realizará hidrolavado y preparación de superficie manual o mecánica, lo cual se desprende de los metrajes fictos.

El oferente deberá proponer el método de trabajo así como también los distintos esquemas de pintura a utilizar en los distintos rubros para los cuales se solicita cotización.

- CONSULTA 4: VI.3.2 - LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

En los trabajos de preparación de superficies por arenado húmedo, se manifiesta que se realizará en general a grado Sa2.5, y que podrá particularmente exigirse un grado Sa 3, queda claro que estos grados son los únicos a utilizar.

En el Hidrojet se exigirá el grado WJ2 equivalente al grado Sa2.5, en ambos casos se deja el metal expuesto en un 95% de la superficie, porque en el arenado se pide inhibidor y no en el Hidrojet.

Por otra parte hoy se realiza el arenado en húmedo o el Hidrojet y se aplican pinturas específicas para este trabajo, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de pintura prefieren el no uso de inhibidores.

RESPUESTA: El oferente deberá aclarar en el esquema correspondiente las modificaciones que crea conveniente realizar a lo solicitado.

- CONSULTA 5: En la página 36 en la descripción de los epoxis a utilizar dice: “Se utilizarán epoxi para imprimación, capa intermedia y acabado o que cumplan con las tres funciones”.

Si bien los epoxis pueden cumplir las tres funciones, en el caso de superficies exteriores sujetas a la meteorización solo se utilizan como imprimación e intermediaria, ya que como terminación tiene mala resistencia a los UV.

Así mismo, en el caso de los acrílicos y los poliuretanos entendemos que no es su función ni las propiedades anticorrosivas ni la adherencia al acero.

RESPUESTA: Ídem anterior.

En estas dos últimas dudas se reitera que el contratista definirá el esquema más conveniente y el tipo de pintura a utilizar para cada tipo de caso.

Saludos cordiales,

lg