| FECHA: | 12/02/2019 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 7 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 6

LICITACION ABREVIADA N° 1500160600 - realización de trabajos de pintura industrial en las plantas de distribución de combustibles de Montevideo e Interior del país

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Informamos que la fecha de apertura de la Licitación Abreviada de referencia será el día 22 de febrero de 2019 a las 15:00 horas.

Se anula y sustituye la TABLA DE RELACIÓN DE PRECIOS del punto III.2 - COTIZACIÓN según sigue:

TABLA DE RELACIÓN DE PRECIOS

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD FICTA ESTIMADA* | COEFICIENTE “Ai” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ver NOTA) |  |
| 1- Superficie exterior de |  |  |  |
| tanques de almacenamiento |  |  |  |
| 1.1.1- Arenado húmedo | m2 | 300 | 823 |
| de envolvente |  |  |  |
| 1.1.2- Arenado húmedo | m2 | 90 | 777 |
| de techo |  |  |  |
| 1.2.1- Limpieza con hidrojet | m2 | 300 | 1550 |
| de envolvente |  |  |  |
| 1.2.2- Limpieza con hidrojet | m2 | 90 | 1690 |
| de techo |  |  |  |
| 1.3.1- Hidrolavado de | m2 | 3400 | 159 |
| envolvente |  |  |  |
| 1.3.2- Hidrolavado de techo | m2 | 900 | 94 |
| 1.4.1-Limpieza manual o | m2 | 3400 | 273 |
| mecánica de envolvente |  |  |  |
| 1.4.2-Limpieza manual o | m2 | 900 | 236 |
| mecánica de techo |  |  |  |
| 1.5.1-Aplicación de pintura de | m2 | 3400 | 320 |
| fondo en envolvente |  |  |  |
| 1.5.2-Aplicación de pintura de | m2 | 900 | 329 |
| fondo en techo |  |  |  |
| 1.6.1-Aplicación de pintura de | m2 | 3400 | 537 |
| terminación en envolvente |  |  |  |
| 1.6.2-Aplicación de pintura de | m2 | 900 | 425 |
| terminación en techo |  |  |  |
| 2- Escaleras inclinadas con |  |  |  |
| baranda de protección |  |  |  |
| 2.1- Arenado húmedo | ml | 7 | 2982 |
| 2.2- Limpieza con hidrojet | ml | 7 | 4214 |
| 2.3-Limpieza de superficie | ml | 70 | 1881 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 2.4-Aplicación de pintura de | ml | 70 | 1680 |
| fondo |  |  |  |
| 2.5-Aplicación de pintura de | ml | 70 | 1848 |
| terminación |  |  |  |
| 3- Escaleras vert. Marineras |  |  |  |
| c/defensas de protección |  |  |  |
| 3.1-Arenado húmedo | ml | 3 | 3598 |
| 3.2-Limpieza con hidrojet | ml | 3 | 4662 |
| 3.3-Limpieza de superficie | ml | 30 | 1605 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 3.4-Aplicación de pintura de | ml | 30 | 1475 |
| fondo |  |  |  |
| 3.5-Aplicación de pintura de | ml | 30 | 1643 |
| terminación |  |  |  |
| 4- Plataformas con baranda |  |  |  |
| de protección |  |  |  |
| 4.1-Arenado húmedo | m2 | 3 | 4284 |
| 4.2-Limpieza con hidrojet | m2 | 3 | 5371 |
| 4.3-Limpieza de superficie | m2 | 30 | 2651 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 4.4-Aplicación de pintura de | m2 | 30 | 2109 |
| fondo |  |  |  |
| 4.5-Aplicación de pintura de | m2 | 30 | 2417 |
| terminación |  |  |  |
| 5- Barandas en techos de |  |  |  |
| tanques de almacenamiento |  |  |  |
| 5.1-Arenado húmedo | ml | 10 | 2833 |
| 5.2-Limpieza con hidrojet | ml | 10 | 3962 |
| 5.3-Limpieza de superficie | ml | 70 | 1447 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 5.4-Aplicación de pintura de | ml | 70 | 1265 |
| fondo |  |  |  |
| 5.5-Aplicación de pintura de | ml | 70 | 1386 |
| terminación |  |  |  |
| 6- Cañerías |  |  |  |
| 6.1- Arenado húmedo | m2 | 140 | 891 |
| 6.2- Limpieza con hidrojet | m2 | 140 | 1923 |
| 6.3-Limpieza de superficie | m2 | 700 | 450 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 6.4-Aplicación de pintura de | m2 | 700 | 441 |
| fondo |  |  |  |
| 6.5-Aplicación de pintura de | m2 | 700 | 595 |
| terminación |  |  |  |
| 7- Válvulas |  |  |  |
| 7.1-Arenado húmedo | m2 | 5 | 1897 |
| 7.2-Limpieza con hidrojet | m2 | 5 | 2565 |
| 7.3-Limpieza de superficie | m2 | 40 | 1259 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 7.4-Aplicación de pintura de | m2 | 40 | 932 |
| fondo |  |  |  |
| 7.5-Aplicación de pintura de | m2 | 40 | 1147 |
| terminación |  |  |  |
| 8- Equipos |  |  |  |
| 8.1-Limpieza de superficie | U | 10 | 1442 |
| manual o mecánica |  |  |  |
| 8.2-Aplicación de pintura de | U | 10 | 1535 |
| fondo |  |  |  |
| 8.3-Aplicación de pintura de | U | 5 | 1540 |
| terminación |  |  |  |
| 8.4 - Aplicación de pintura de terminación para superficies de equipos de mas de 80°Cde | u | 5 | 1540 |
| 9- Leyendas, Números y |  |  |  |
| Logotipos |  |  |  |
| 9.1- Pintado de leyendas y | m2 | 20 | 3061 |
| números |  |  |  |
| 9.2- Pintado de logotipos | m2 | 200 | 2128 |
| 10- Mano de Obra |  |  |  |
| 10.1- Hora hombre medio oficial | hora | 160 | 823 |
| 10.2 –Hora hombre oficial | hora | 160 | 1146 |
| pintor |  |  |  |
| 11.- Andamios |  |  |  |
| 11.1-Montaje y desmontaje de | m³ | 10 | 950 |
| andamios hasta 8 m de |  |  |  |
| altura |  |  |  |
| 11.2-Montaje y desmontaje de | m³ | 10 | 1400 |
| andamios entre 8 y 20 m |  |  |  |
| de altura |  |  |  |
| 11.3-Montaje y desmontaje de | m³ | 10 | 750 |
| andamios con módulos |  |  |  |
| hasta 8 m de altura |  |  |  |
| 11.4-Alquiler diario de andamio | m³ | 10 | 50 |
| sobre la base de su |  |  |  |
| volumen real |  |  |  |

Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: En la Memoria Técnica, en el punto VI.3.1. - Generalidades del Alcance de los Trabajos, se establece que los trabajos se realizarán sobre superficies con recubrimientos existentes. Se trata por tanto del mantenimiento del recubrimiento de todos los elementos que se mencionan. El oferente deberá proponer el método y los materiales, exigiéndose una garantía mancomunada, mínima de 5 años entre el fabricante de las pinturas y el contratista. Esto genera la siguiente duda: si hay una superficie con recubrimiento y el contratista propone un esquema, ¿cómo puede saber al cotizar si es o no compatible? Asimismo, el recubrimiento que haga el contratista según cada esquema y cuadro de espesores, ¿cómo se mide si ya hay un recubrimiento?

RESPUESTA: Se agrega lo siguiente al punto VI.3.1 - ALCANCE DE LAS TAREAS:

“Los oferentes deberán cotizar los siguientes esquemas de revestimiento para los distintos elementos a ser pintados:

A-Esquema N° 1 aplicable al rubro 1- Superficie exterior de tanques de almacenamiento

1) Aplicación de 120 micras de espesor seco de revestimiento epoxi de alto espesor, aplicable directamente sobre óxido bien adherido, en los lugares donde quede superficie metálica al desnudo luego de la preparación de superficie.

2) Aplicación de una mano de fondo anticorrosivo al agua, espesor total seco de 40 micras.

3) Aplicación de dos manos de esmalte acrílico al agua blanco, espesor total seco de 80 micras (40 micras secas, por mano).

B-Esquema N° 2 aplicable a los rubros: 2 –Escaleras inclinadas con baranda de protección, 3- escaleras verticales marineras con defensas de protección, 4- Plataformas con baranda de protección, 5- Barandas en techos de tanques de almacenamiento, 6-Cañerías, 7- Válvulas y 8-Equipos.

1) Aplicación de 120 micras de espesor seco de revestimiento epoxi de alto espesor, aplicable directamente sobre óxido bien adherido, en los lugares donde quede superficie metálica al desnudo luego de la preparación de superficie.

2) Aplicación en toda la superficie de revestimiento epoxi de secado rápido en un espesor total seco de 60 micras.

3) Aplicación en toda la superficie de esmalte poliuretánico acrílico brillante en un espesor total seco de 60 micras.

C-Esquema N° 3 aplicable a Equipos con superficies expuestas a temperatura mayor a 80°C

1) Aplicación de 3 manos de 25 micras de espesor seco cada una, de un esmalte alquídico modificado siliconado, color aluminio.

D-Esquema N° 4 aplicable al rubro 9-Leyendas, Números y Logotipos.

1) Se lijará en forma manual la superficie a pintar hasta eliminar el brillo de la misma

2) Se aplicarán 60 micras de espesor seco de esmalte poliuretánico acrílico en los colores especificados.

Para cualquiera de los esquemas a aplicar se exige una garantía mancomunada mínima de 5 años entre el fabricante de las pinturas y el contratista.”

CONSULTA 2: En el hidrolavado se pide mayor a 1200 libras/pulgadas2 y podrá requerirse en algunos casos hidrolavado en caliente. Esto es impreciso y difícil de cotizar teniendo en cuenta que hay un sólo ítem para ello en el cuadro de cotización, lo mismo sucede con el arenado húmedo que en general se hará al grado SA 2 1/2 de la Norma SIS 055900 pero que se podrá exigir grado SA3 y también hay un sólo rubro para cotizarlos.

RESPUESTA:

a) Se modifica el quinto párrafo del punto VI.3.2.1 - ARENADO HÚMEDO, quedando redactado según sigue:

“El arenado requerido será grado SA 2 ½ (metal semi-blanco) de la Norma SIS 055900.”

b) Se agrega lo siguiente al punto VI.3.2.3 - HIDROLAVADO:

“En caso de que se requiera hidrolavado en caliente se pagará un 10%  más sobre el precio del ítem de hidrolavado que corresponda.”

CONSULTA 3: El suministro de energía eléctrica se indica en VI.3.2.4 que es gratuito donde hay puntos de conexión (en todas las potencias?) y qué sucede cuando no hay puntos de conexión? Queda implícito que el contratista se debe proveer de los generadores?

RESPUESTA: El suministro de energía eléctrica será brindado por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible.

ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.

Se suministrará hasta 20 KW en 220 V, trifásica, en la medida que la Planta lo disponga.

El Contratista deberá proveer generadores a su costo en caso de que ANCAP no pueda entregar energía o la misma sea insuficiente.

CONSULTA 4: En el mismo sentido de la imprecisión se entiende la forma de solicitarse los andamios incluidos en el precio de todos los ítems.

RESPUESTA: Todos los precios unitarios de los rubros a cotizar incluyen los medios de elevación necesarios para la ejecución de los mismos, ya sea escaleras, balancines, andamios o cualquier otro sistema que se adopte.

Esto abarca la pintura de techo y envolvente de tanques de almacenamientos, escaleras, plataformas, barandas, cañería, válvulas, equipos y todo tipo de leyendas, números y logotipos.

Si hubiera que realizar algún trabajo no previsto en los rubros anteriormente mencionados se incluyen los ítems 11.1 a 11.4 en la planilla de cotización, donde se indican los coeficientes y cantidades fictas para montaje, desmontaje, y alquiler de andamios.

CONSULTA 5: Se entiende que la limitación del factor "C" a cotizar en 1.1 puede generar dificultades para cotizarlo, si la relación de precios del Ai no estuviera todo lo bien que fuera deseable, teniendo en cuenta que se cambió el criterio incluyendo los andamios en los unitarios.

RESPUESTA: Se anula y sustituye el punto III.18 - ADJUDICACIÓN quedando redactado según sigue:

“Se adjudicará la oferta que presente el menor precio total comparativo.

Las ofertas que superen C=1,3 serán pasibles de ser rechazadas por manifiesta inconveniencia, a sólo criterio de ANCAP.”

Saludos cordiales,

lg