Montevideo, 28 de noviembre de 2018

Licitación Pública No. 18660.

Construcción edilicia e instalaciones en local calle Soriano.   Montevideo.

#### Comunicado Nº 3

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1.	Es de nuestro interés proponer una solución estructural en hormigón pre moldeado integral, que incluya pilares, vigas y losas. En este sentido, deberíamos modificar las secciones planteadas en el esquema estructural E1. Consultamos si esta solución sería aceptable como propuesta básica.

Respuesta N° 1.	      Sería aceptable un solución integral en hormigón premoldeado, como propuesta básica, respetando siempre el esquema estructural de lámina E1, en el sentido de lograr una estructura con apoyos solamente en los laterales, dejando una planta libre sin apoyos intermedios,  y pilares de dimensiones y formas tales que no obliguen a reducir las luces proyectadas de los espacios y tampoco generen volumen entrantes que avancen hacia los ambientes.

Consulta N° 2.	A los efectos de pre – dimensionar la estructura solicitamos información sobre los usos de los entrepisos y sobrecargas a considerar.

Respuesta N° 2.	Si bien no está definido totalmente el uso de las plantas superiores, deberá considerarse el uso general como oficinas administrativas para el primer piso, y la ubicación de dos salas de capacitación o conferencias en el segundo nivel, descartándose los usos de depósitos o similares, por lo que la sobrecarga a considerar será la recomendada  por normativa para estos usos (unit 33-91).

Sí deberá considerarse la instalación de un depósito de agua de 10m3  cada uno, para reserva de incendio, los que se ubicaran en la cubierta superior, sobre el área de servicios.

Consulta N° 3.	Considerando que los locales tienen cielorrasos, consultamos si es de recibo proponer para los entrepisos y cubierta una solución con losetas de hormigón pre moldeadas nervadas.

Respuesta N° 3. 	Si se puede considerar el uso de losetas premoldeadas de hormigón, teniendo en cuenta la suspensión de cielorrasos, bandejas de eléctrica, datos, etc., y considerar la perforación de esas losetas para la  instalación sanitaria sería suspendida.

Consultas N° 4.	Para el mejor estudio de la propuesta, solicitamos contar con archivos CAD del anteproyecto del llamado.

Respuesta N° 4.	Se anexan los  recaudos solicitados en formato dwg, dejando expresa constancia que ante cualquier diferencia o incongruencia surgida, los únicos recaudos validos son los que fueron adquiridos en el pliego, en formato PDF.

Consulta N° 5.	Solicitamos confirmar que el panel GRC solo se encuentra en la fachada principal, y consultamos si es posible sustituirlo por otro tipo de panel con terminación y prestaciones similares.

Respuesta N° 5.	El panel GRC solo se encuentra en fachada principal, y sería aceptable su sustitución por un panel de otro tipo, de similares o mejores prestaciones, y de igual calidad en cuanto a su terminación de modo de generar las mismas condiciones de estética y apariencia.

ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO