Montevideo, 29 de noviembre de 2018

Licitación Pública No. 18660.

Construcción edilicia e instalaciones en local calle Soriano.   Montevideo.

#### Comunicado Nº 4

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunican las respuestas a las consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1.	Favor especificar material y altura de zócalo sanitario.

Respuesta N°1.	Zócalos sanitarios de acero inoxidable, altura 60mm.

Consulta N° 2.	Favor especificar marca y modelo de inodoro.

Respuesta N°2.	Inodoro largo con depósito de apoyar de doble descarga, con asiento y tapa.

Consulta N° 3.	Favor especificar modelo de granito de umbrales sobre A05 y A06.

Respuesta N°3.	El umbral de granito en aberturas A05 y A06 será del tipo negro absoluto.

Consulta N° 4.	Las columnas pluviales en el corte están dibujadas algunas en HF y otras en PVC. Favor Aclarar.

Respuesta N° 4.	Todas las columnas de bajada serán de hierro fundido.

Consulta N° 5.	Además, no coincide lo proyectado en cortes con planta baja. En cortes se ven las pluviales directamente a cámara de inspección, mientras que en planta lo desagües primarios de los inodoros también reciben las pluviales y deberían ser separativo. Favor confirmar.

Respuesta N° 5.	Lo válido es lo proyectado en lámina S01, el sistema de saneamiento es unitario, y la columna de bajada de primaria conecta a la columna de pluvial, la que continúa en azotea como ventilación. Prever la instalación de embudo vertical sifonado para azotea.

Consulta N°6.		En memoria se describe sistema Steel Framing cuando en realidad es dry Wall. Los únicos muros que deberían ser en SF serían los exteriores M05 y M07 entendemos, por lo que consultamos si los restantes tabiques tienen que ser con perfilería de SF o pueden ser de 70mm de dry wall. Favor confirmar.

Respuesta N° 6.	Todos los tabiques serán en sistema Steel Framing y no de 70mm en Dry wall.

Consulta N°7.		Los tabiques llevan aislación de acuerdo a lámina A22. Favor aclarar espesor y densidad de la misma.

Respuesta N° 7.	Aislación interior de los paneles está especificado en memoria, será de lana de vidrio de 100mm, con aluminio, densidad 18KG/m3.

Consulta N° 8.	 Cielorraso desmontable modulo 61x61; ¿con rebaje o sin rebaje? ¿Modelo? SSHH y tisanería son en aplacado de yeso, ¿llevan aislación? Si llevan, por favor aclarar espesor y densidad.

Respuesta N° 8.	Serán con rebaje (perfil de borde tegular), placas lisas color blanco. En SSHH y tisanería, aislación de lana de vidrio con aluminio de 75mm, densidad 18Kg/m3.

Consulta N° 9.	¿Está previsto la instalación de aire acondicionado u otro sistema para la refrigeración/calefacción para tener en cuenta la instalación eléctrica y sanitaria?

Respuesta N° 9.	En plano de eléctrica, se indican los tomacorreintes con tres índices, (ver referencias), el primero corresponde a la cantidad de Schukos, el segundo a la cantidad de tres en línea y el tercero a la altura estimada. Los que están indicados con altura 2.4m corresponden a tomas para equipo Split.

Consulta N° 10.	En el proyecto, no se está solicitando instalaciones para acondicionamiento térmico, tampoco extracciones de aire.

Respuesta N° 10.	Solamente tomacorriente para equipos split (ver respuesta 9). La instalación de extractores esta especificada en la memoria.

Consulta N° 11.	No se pide instalaciones de seguridad ni de iluminación de emergencia, ni de alarmas, ni de circuito cerrado de T.V. ni T.V. para sala de espera.

Respuesta N°11. 	La iluminación de emergencia esta prevista en láminas A14, por lo que se deberá cotizar todos los suministros y trabajos necesarios para su correcta instalación. Las instalaciones que no estén mencionadas ni en planos ni en memorias no se deberán cotizar.

Consulta N° 12.	Para los puestos de trabajo, solo se pide una caja con módulo schuko y uno tres en línea.

Respuesta N°12.	Ver respuesta N° 9, son tres de cada tipo por cada puesto.

Consulta N° 13.	Precisamos planillas de mesadas y umbrales de petreos, con dimensiones, modelo, color y espesor.

Respuesta N° 13.	En memoria descriptiva están especificadas las dimensiones y características de las mesadas. Levaran regrueso recto en todo su perímetro visto.

Consulta N° 14.	Precisamos detalle de loza sanitaria, modelo y color.

Respuesta N° 14.	Ver respuesta número 3.

Consulta N° 15.	La puerta de tizaneria no está planillada en lámina A01, favor planillar. ¿el placard dentro de la misma hay que incluirlo? Favor confirmar y de ser así planillar.

Respuesta N° 15. 	Puerta ídem a M01. No cotizar placard en cocina.

Consulta N° 16.	Alfombra mateck, favor dar más especificación.

Respuesta N° 16.	Alfombra de tablillas de aluminio articuladas.

Consulta N° 17.	Revestimiento de piedra contra pared de patio, favor especificar tipo y altura del revestimiento.

Respuesta N° 17. 	Revestimiento de piedra en listones, tipo laja amarilla o laja negra con oxido (cualquier de las dos opciones). La altura será hasta nivel de pretiles de último piso.

Consulta N° 18. 	Canto rodado, favor especificar tipo, color, capas

Respuesta N° 18.	El espesor es el indicado en memoria y las piedras de 16/32mm.

Consulta N° 19. 	¿A qué se refiere con zócalo sanitario?

Respuesta N° 19.	Zócalo “redondeado”, de acero inoxidable (ver respuesta 1).

Consulta N° 20.	Tapas metálicas de los ductos; favor indicar chapa, espesor.

Respuesta N° 20.	Será de chapa galvanizada lisa de 2mm, sobre estructura de perfiles de hierro y marco de hierro. La tapa será batiente, con sistema de seguridad (candado), para acceder desde la azotea. Ver detalle en planos cad.

Consulta N° 21.	En lámina A23, detalle de tisanería, el revestimiento tiene una altura de +2.05 sobre NPT. Favor confirmar que altura de revestimiento hay en SSHH.

Respuesta N° 21.	Especificado en lámina A05. Altura 2.05m.

Consulta N° 22.	En corte CC de la lámina A10, hay un revestimiento de chapa calada sobre perfil UPN. Favor especificar tipo de chapa y dimensiones o diseño de calado.

Respuesta N° 22.	Chapa perforada espesor 0.9mm, con perforaciones cuadradas de 8mm. La estructura cumple la función de soporte de unidades exteriores de aire acondicionado.

Consulta N° 23.	¿Hay relevamiento de medianeras? ¿Cuál es el estado de las mismas?

Respuesta N° 23.	No existe relevamiento de medianeras, su estado debió verificarse en visita de obra.

Consulta N° 24.	¿Hay estudios de suelos o cateos?

Respuesta N°24.	Se adjunta el estudio del suelo disponible.

Consulta N° 25.	En visita nos confirmaron que hay que desmantelar todo el techo, y que deberíamos llevarlo a un lugar que nos indique ose. La consulta es a donde, o favor indicar a cuantos Km del predio tenemos que estimar.

Respuesta N° 25.	Los materiales de demolición indicados serán llevados al predio de ose ubicado en pueblo Abayubá (llegando a La Paz), por lo que se deberá estimar unos 20 Km desde el lugar de las obras.

Consulta N° 26.	¿Podemos contar con mayores detalles tanto de fachada metálica como de elementos de herrería (tapas de los ductos, parrillas, etc)?

Se adjunta plano con detalles de fachada. Respecto a ductos y parrillas ver respuestas N° 20 y

N°22.

Consulta N° 27. 	En cada ducto vertical se grafican 2 columnas pluviales. En lámina S01 indica las CB01 CB02 CB03 en PVC 110 y la CB04 en HF 110. En lámina S02 indica la CB02 en PVC 110 y las CB01 en HF 110, CB03 y CB04 en HF 110. Confirmar en que material se deberá cotizar cada una de las 4 columnas de bajada pluvial.

Respuesta N° 27.	Todas las columnas serán en hierro fundido (ver respuesta N° 4).

Consulta N° 28. 	Indicar si la cañería de ventilación del sifón desconector VF en PVC 100 se ubicará en forma aparente, en el interior del muro o aplacada al mismo dentro de una mocheta.

Respuesta N° 28.	Se ubicará en el interior del muro.

Consulta N° 29. 	Indicar si la ventilación del desagüe de la pileta de cocina se instalará hasta la azotea a los 4 vientos.

Respuesta N° 29.	Llegará hasta la azotea.

ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO