| FECHA: | 15/03/2019 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 5 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2600001700

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, METÁLICAS Y DEMÁS TAREAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE MOLIENDA EN PLANTA MINAS.

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones referentes a la licitación de referencia:

Se realizará una nueva vista para aquellos oferentes que no pudieron concurrir en la fecha establecida en el pliego. La misma será el día 19 de marzo  a las 10:30 hs.

- ANCAP cuenta con una red de Saneamiento

El contratista se podrá conectar a la red actual, para ello deberá suministrar y montar todos los componentes desde el punto indicado por ANCP hasta el obrador

- Estudio de encefalograma por trabajo en altura  más de 10 m

Se aplicará la legislación vigente según decreto 125/2014 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción

- Agregado de grueso en el pliego se establece que:

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las mismas, con la granulometría indicada en las Normas.  Considerando el planteamiento realizado se habilita el uso de piedra calcárea limpia de polvo y piedra molida a tamaño menor desproporcionado.

- Servicios

Energía Eléctrica

Se suministrará energía eléctrica desde un interruptor 250 KVA desde la subestación 391. El contratista deberá alimentar desde el interruptor de la subestación 391 un tablero que deberá contar con una bobina de disparo, un pulsador hongo en la puerta y dos interruptores:

- 1 de 100KVA para la obra civil desde donde se alimentará el tablero de distribución para la obra civil

- 1 de 150 KVA para el montaje electromecánico donde contratista de montaje alimentará su tablero de distribución

El Contratista será responsable de realizar suministro y montaje de todo los componente tales como cables, ductos, bandejas, tableros, interruptores etc. para dejar operativo el tablero general y su red de distribución, todo de acuerdo a las normas vigentes para obras definitivas, a pesar de que deberá retirar sus tableros y tendidos al finalizar los trabajos, no así el tablero general de obra y su alimentación que quedarán para uso de otros contratistas que permanezcan en la obra y luego para propiedad de Ancap

Agua envasada

ANCAP  no proveerá agua envasada, solamente el agua de la red existente y el oferente debe hacer sus conexiones a la misma.

Agua industrial

ANCAP suministrará agua industrial, el Contratista deberá realizar la o las conexiones a la red de ANCAP que requiera para las necesidades de la obra.

- Ampliación de la zona demoler

Se determinó necesario ampliar la zona a demoler. Ver plano URY02-GA01-0000000-0001 adjunto a la presente circular.

- Sistema de puesta a tierra

Se deberá incluir una malla de tierra en la base general de la instalación

Malla reticulada de 4 m x 5 m, con cable de cobre 50 mm y soldaduraexotérmica.

Idealmente, malla enterrada en zanjas de 50 cm de profundidad por debajo de la fundación.

8 jabalinas con sus respectivas cámaras.

Bigotes por tubos de pvc para conexiones exteriores (en cámaras), etc. de acuerdo a indicaciones en obra.

- IMPORTANTE

Todos los Oferentes son responsables de que los subcontratistas que pretende incluir en su oferta, hayan visitado el lugar de los trabajos y tomado conciencia de las dificultades de acceso y ejecución, del mismo modo que lo han hecho los representantes de cada oferente.  Por lo anteriormente expuesto ANCAP no aceptará posteriormente reclamos por falta de conocimiento de los condicionantes imperantes o futuros para el desarrollo de la obra.

Respecto a una consulta recibida, respondemos lo siguiente:

CONSULTA: Consultamos si existe algún plano más. Nos interesaría que nos envíen, de existir, planos que ubiquen mejor la obra y planos de las instalaciones electro mecánicas.

RESPUESTA: Los planos entregados  con el pliego son:

ANCAP_01_A_008 - Tolvas_Plantas Niveles +0-55 y +4-95

ANCAP_01_A_009 - Tolvas_Plantas Niveles +7-55 y +13-00A010

ANCAP_01_A_010 - Tolvas_Fachada y Corte A-AA012 son los necesarios y ANCAP_01_A_011 - Tolvas_Corte B-B

ANCAP_01_A_012 - _Aberturas edifico de tolvas

Nota aclaratoria: la codificación se inició en ANCAP_01_A_008

Agregamos a la presente circular el plano N° URY02-GA01-0000000-0001 en formato PDF y en formato CAD.

Saludos cordiales,

lg