Montevideo, 12 de junio de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 19

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Debido a situación de emergencia sanitaria actual se solicita que la forma de presentación de oferta sea con apertura electrónica digital y no presencial sin copias impresas

Respuesta 1:

La apertura se realizará en forma presencial mediante documentación física.

Consulta 2:

Se consulta si se aceptan tuberías de DN800 mm en PEAD SDR17 PN10 para la línea de impulsión en vez de la prevista en FD700 mm.

Respuesta 2:

No se aceptarán tuberías DN 800 mm en PEAD SDR17 PN10 para la línea de impulsión hacia la planta de tratamiento.

Consulta 3:

Se solicita enviar plano de “Estructura de descarga”, ítem 6.83 de rubrado.

Respuesta 3:

El rubro 6.8.3 “Estructura de descarga” se deberá cotizar igual a cero, ya que el mismo está incluido dentro del rubro 10 "Pretratamiento", de la planta de tratamiento, cuyos planos de referencia son 44348/IS04 al 07.

Consulta 4:

Se solicita detallar consideraciones respecto al sistema constructivo solicitadas por DINAMA a tener en cuenta para la ejecución del emisario subacuático.

Respuesta 4:

Aún no existen condiciones de autorización establecidas por MVOTMA para este proyecto porque el trámite no terminó. De todos modos se deberá prever que el MVOTMA establezca como condición de AAP someter a aprobación de DINAMA en forma previa al comienzo de trabajos subacuáticos el procedimiento constructivo detallado para el emisario orientado a minimizar la turbidez."

De todos modos En la documentación que OSE preparó para el trámite de AAP se establecieron los siguientes puntos respecto del emisario:

- Procedimiento constructivo: El emisario podrá ser construido utilizando dos métodos, cuyos procedimientos se mencionan a continuación: el que se escogerá en este caso dependerá del Contratista en acuerdo con OSE:

1 Armado y colocación in situ

a. Construcción de escollera o ataguía provisoria

b. Excavación subacuática

c. Dragado

d. Colocación de emisario subacuático

e. Retiro de escollera provisoria

f. Recomposición del medio

2 Pre-armado y colocación posterior

a. Armado de tuberías

b. Desplazamiento de los tramos de tubería

c. Excavación de la zanja

d. Arrastre

e. Protección del emisario.

- Medidas de prevención/mitigación: la construcción del emisario deberá planificarse de modo que cumpla con lo siguiente

i. Siempre que sea posible se evitará la remoción de la vegetación en lo que respecta al tramo terrestre final del emisario.

ii. En el caso de las intervenciones sobre el monte, se recomienda mantener la cobertura de copas, es decir, dejando cerrado el dosel del bosque

iii. Desarrollo de las actividades de construcción que involucren al río Uruguay preferentemente durante las estaciones donde se registran las menores temperaturas en el medio acuático (otoño-invierno), evitando las temporadas de reproducción de peces y cría de reclutas.

Consulta 5:

De rubro 11.30 “Suministros Soplantes de Tornillo SPT y accesorios” se solicita aclarar si efectivamente la tecnología solicitada es de tornillo porque las especifiaciones técnicas de memoria tienen características de soplantes lobulares y de tornillo.

Respuesta 5:

Los soplantes son del tipo tornillo.

Consulta 6:

Se solicita permitir la presentación de ofertas sin el Certificado válido para ofertar, expedido por Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o con inicio de trámite del mismo, el cual será condición para una eventual firma de contrato.

Respuesta 6:
Remitirse al Comunicado N° 16, Respuesta N° 40.

GERENCIA DE SANEAMIENTO