Montevideo, 09 de julio de 2020

Licitación Abreviada No. 20701

“Suministro de 2.700.000 kg de sulfato de aluminio en polvo”

Comunicado No. 3

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se da respuesta a consultas recibidas.

Consulta 1:

En la Tabla 1 – Requisitos químicos, Componentes mayoritarios del Anexo VIII, se omite hierro total: base hidrato. Y en Tabla 2 – Requisitos químicos, Elementos Trazas del Anexo VIII omiten el valor de hierro.

Favor pueden enviar el cuadro modificado o con aclaraciones correspondientes.

Respuesta 1:

Las Tablas 1 y 2 son correctas. El valor de hierro para base bauxita se encuentra en la Tabla 1, mientras el valor de hierro para base hidrato se encuentra en la tabla 2. Esto corresponde a la última versión a la Norma UNIT 1228:2019.

Consulta 2:

Me pueden confirmar el número CAS y el grado/pureza/calidad requerido para la licitación.

Respuesta 2:

1) N° CAS 10043-01-3

2) grado/pureza/calidad:

Al (III) expresado como Al2O3 (g/100g de producto) >= 17,0 (sulfato de aluminio base hidrato)

Al (III) expresado como Al2O3 (g/100g de producto) >= 14,0 (sulfato de aluminio base bauxita)

Fuente: Norma UNIT 1228:2019- Productos químicos para uso en potabilización de agua- Sulfato de aluminio- Definiciones y requisitos.

División Estandarización