Canelones, 19 de octubre de 2021.

CONCURSO DE PRECIOS No. 20001091

Adquisición de 1 sonda multiparámetrica sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos.

COMUNICADO Nº 6

ACLARACION

En aplicación a los Art. 3 y 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Suministros y servicios no personales de la Sección I, se realizan las siguientes modificaciones y agregados al Pliego de Condiciones que rige para el Concurso de Precios de referencia:

ART. 10.2 - OBJETO

DONDE DICE:

El objeto de este Concurso de Precios es la adquisición de 1 sonda multiparamétrica sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VII) del presente Pliego, según el siguiente detalle:

| Lote | Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sonda multiparamétrica sumergible instalada en una boya | UN | 1 |
|  | 2 | Sonda de conductividad instalada en profundidad | UN | 1 |
|  | 3 | Seguimiento operativo, mantenimiento preventivo y/o ajuste o verificación. | MES | 12 |
|  | 4 | Capacitación en el uso de rubro 1 | GLOBAL | 1 |
|  | 5 | Capacitación en el uso de rubro 2 | GLOBAL | 1 |

Para este Concurso de Precios se admiten alternativas: No

Para este Concurso de Precios se admiten variantes: No

Lugar y Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego.

Forma de Pago es el establecido en el Art. 28 del presente Pliego

DEBE DECIR:

El objeto de este Concurso de Precios es la adquisición de:

- 1 sonda multiparamétrica sumergible -más una boya (en la que se instalará dicha sonda)-, destinada al análisis de parámetros de calidad de agua superficiales de la Laguna del Cisne en un punto próximo a la descarga de la cañada del Cisne;

1 sonda de conductividad sumergible, destinada al monitoreo de agua bruta del Arroyo Solís Chico, próximo al puente en Ruta 8.

Más la contratación de:

- la trasmisión de datos en tiempo real

- el seguimiento operativo durante un año (mantenimiento, operación y calibración), incluyendo los implementos o patrones necesarios para la calibración, ajuste o verificación, los medios necesarios para acceder al lugar donde estén ubicados los equipos y los implementos de seguridad necesarios;

- la capacitación en el uso de ambos equipos

Todo esto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas (Anexo VII) del presente Pliego y de acuerdo al siguiente detalle,

| Lote | Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sonda multiparamétrica sumergible instalada en una boya | UN | 1 |
|  | 2 | Sonda de conductividad instalada en profundidad | UN | 1 |
|  | 3 | Seguimiento operativo, mantenimiento preventivo y/o ajuste o verificación. | MES | 12 |
|  | 4 | Capacitación en el uso de rubro 1 | GLOBAL | 1 |
|  | 5 | Capacitación en el uso de rubro 2 | GLOBAL | 1 |
|  | 6 | Boya para instalar sonda multiparamétrica | UN | 1 |
|  | 7 | Transmisión de datos en tiempo real | MES | 12 |

Para este Concurso de Precios se admiten alternativas: No

Para este Concurso de Precios se admiten variantes: No

Lugar y Plazo de entrega es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego.

Forma de Pago es el establecido en el Art. 28 del presente Pliego

ART. 10.3 – PRECIO Y COTIZACIÓN

DONDE DICE:

Para el Rubro 1 y 2

DEBE DECIR:

Para el Rubro 1, 2 y 6

DONDE DICE:

Para los Rubros 3, 4 y 5

DEBE DECIR:

Para los Rubros 3, 4, 5 y 7

ART. 23 – PENALIDADES

Bajo el subtítulo: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo

SE AGREGA:

Si el proveedor no cumple con los servicios detallados en el rubro 3 de acuerdo al periodo de las visitas especificado, por cada semana de incumplimiento será penalizado con una multa de 10 UR.

Si el proveedor no cumple con el servicio detallado en el rubro 7, por cada día de incumplimiento será penalizado con una multa de 5 UR.

ART. 25 – RECEPCIÓN

Bajo el subtítulo: Lugar de Entrega

DONDE DICE:

El proveedor deberá realizar la entrega del rubro 1 y 2 en los lugares indicados para la instalación de las sondas según se especifica en el Anexo VII, previa coordinación de día y hora vía correo electrónico a comprasaguapotable@ose.com.uy.

DEBE DECIR:

El proveedor deberá realizar la entrega del rubro 1, 2 y 6 en los lugares indicados para la instalación de las sondas según se especifica en el Anexo VII, previa coordinación de día y hora vía correo electrónico a comprasaguapotable@ose.com.uy.

Bajo el subtítulo: Plazo y plan de entrega de suministros y prestación de servicios

DONDE DICE:

Para el rubro 1 y 2

DEBE DECIR:

Para el rubro 1, 2 y 6

DONDE DICE:

El rubro 3

DEBE DECIR:

El rubro 3 y 7

ART. 28 – PAGOS

DONDE DICE:

c. El pago de los servicios adjudicados se realizará de la siguiente manera:

El pago por los servicios del rubro 3, 4 y 5 se realiza en forma mensual, a mes vencido.

La condición de pago es 30 (treinta) días de fecha de factura.

DEBE DECIR:

c. El pago de los servicios adjudicados se realizará de la siguiente manera:

El pago por los servicios del rubro 3, 4, 5 y 7 se realiza en forma mensual, a mes vencido.

La condición de pago es 30 (treinta) días de fecha de factura.

ANEXO VII - Especificaciones técnicas.

Bajo el apartado 1.

SE AGREGA

Rubro 6: Boya para instalar sonda multiparamétrica

Se deberá proveer de una boya en la que se instalará la sonda multiparamétrica

Rubro 7: Transmisión de datos en tiempo real

Los datos deben quedar en la infraestructura de OSE, para eso pueden integrarse a las aplicaciones SPY, ZEUS, SENECA o tener modbus tcp y que pueda ser leído desde el cliente modbus del historian de ifix desde la red de OSE.

La visualización de los datos de las Sondas se hará a través de la aplicación MedLin (desarrollada por GTI) desde donde se habilitarán usuarios por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información de OSE.

Los datos recopilados por las sondas deben poder ser visualizados las 24 hs todos los días del año por los usuarios, la transmisión es responsabilidad del proveedor y la misma debe trabajar en régimen 24/7.

Los datos recabados por las sondas serán transmitidos mediante GPRS (en la banda de ANTEL) utilizando únicamente SIM de la red privada de OSE, que serán proporcionadas por OSE.

La transmisión de datos se hará por defecto cada 15 minutos, pudiéndose disminuir hasta 1 minuto para situaciones especiales.

El mantenimiento de los equipos de campo, todo componente de software asociado a la solución, diagnóstico de problemas de comunicaciones, equipo, etc., estará a cargo de la empresa proveedora. O.S.E. se limitará a comunicar por escrito u otro medio acordado oportunamente entre la Administración y el Contratista las anomalías detectadas y la empresa dispondrá de un plazo de 24 horas para su reparación o reposición. El contratista deberá contar con personal de campo para efectuar el citado mantenimiento de los equipos, con la presencia de técnicos de O.S.E.

Bajo el apartado 6.

SE AGREGA

Rubro 6

La entrega del rubro 6 se realizará en el lugar definido para la instalación de la sonda multiparamétrica.

Rubro 7

El plazo de contratación de la transmisión de datos en tiempo real se comenzará a contabilizar una vez realizada la recepción de los rubros 1, 2 y 6.

Se controlará, de manera mensual, el cumplimiento de la transmisión de datos las 24 horas todos los días del año.

Planillas de Cantidades y Precios

Las Planillas de Cantidades y Precios establecidas en el COMUNICADO Nº 2, se sustituyen por las siguientes:

Oficina de Apoyo Técnico

Gerencia Región Centro