CONCURSO DE PRECIO 20002155

Aclaraciones Tanque _ SAUCE

Se adjunta nuevo rubrado, con rubros opcionales a cotizar y aclaraciones al respecto del llamado.

- CONTRAPISO / PAVIMENTOS

-Demolición y remoción de pavimento y contrapiso existente

-Relleno de 15 cm de tosca compactada cada 10cm

-Colocación de film 150 micrones

-Contrapiso armado con Mallalur 4.2-15x15

, con separador Eps 1cm en todo el perímetro

Se cotizaran 3 opciones de revestimiento para el piso:

Op1

- Baldosa cementicia similar a la existente color amarillo

Op2

- Baldosa monolítica gris 30x30 color a definir por D.O.

Op3

- Microcemento color a definir , aplicar promotor de adherencia + base y 2 manos a definir por D.O

- UMBRAL

Umbral de acceso_ Demolición y realización de umbral de granito flameado opción 1.

Opción 2 cotizar realizar umbral en hormigón lustrado.

- ABERTURAS

Todas las aberturas de madera se cotizaran a nuevo para la comparativa de precios, al momento de ejecutar la tarea se evaluará la condición y posibilidad de refacción de cada abertura.

- HERRERIA

- Se cotizara la protección Guarda Hombre para la escalera existente, a forma de comparativa serán 12 aros de ∅ 90cm en planchuela 1”x 3/8”soldada lateralmente a la escalera existente. La cual se hará tratamiento de cepillado, limpieza con Ironfox, antióxido tipo cromox 2 manos y pintura esmalte color a definir.

- El tratamiento de la perfileria existente, tanto los PNI del cielorraso como las bajadas de HF de la cuba se harán de la siguiente manera:

-remoción de todo el material agregado existente (revoque + pintura) mediante cepillado

-Tratamiento primario con Ironfos + antioxido tipo Cromox

-Pintura de 2 manos con esmalte tipo hammerite color a definir por D.O

- VENTILACIÓN

La ventilación existente en el techo del tanque es de hormigón de ∅30cm, a la cual se le realizara un sombrerete según la MCP