OBJETO DEL LLAMADO

El Objeto del Contrato comprende cuatro puntos:

- Solicitud y traslado del servicio de UTE existente.

- Suministro y colocación de tablero eléctrico con Deposito de cloro y Nicho para bomba sumergible independiente.

- Suministro y colocación de foco LED para iluminación del predio

- Suministro y colocación de cerca olímpica y portón de acceso vehicular, acondicionamiento parcial del predio.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitud y traslado del servicio de UTE existente.

Se solicita trasladar el servicio de energía eléctrica (Nicho/pilastra UTE) para bombeo a ubicarse en el departamento de Maldonado, paraje Nueva Carrara Vieja, calle sin nombre casi camino Charles Darwin se proporciona localización exacta en google earth (Figura 1) y plano de catastro (Figura 2).

Servicio según normativa vigente de UTE, se deberá llevar el servicio subterráneo por aproximadamente 10 metros hasta el predio donde estará el servicio de abastecimiento de agua.

Figura 1

Figura 2

Suministro y colocación de tablero eléctrico con Deposito de cloro y Nicho para bomba sumergible independiente.

La confección del tablero se deberá ajustar a los componentes solicitados, deberá contar además en el exterior con piloto rojo bomba apagada, piloto verde bomba prendida, selectora 3 posiciones (Auto, Manual, off), y piloto blanco para ausencia/presencia de tensión (Ver Figura 3). Se deberá colocar también jabalina de puesta a tierra del sistema.

El tablero se deberá presentar con los planos correspondientes

Se deberá cumplir con la normativa vigente de UTE y con la norma internacional IEC 61439, será competencia de OSE-UGD., la aprobación de la calidad de los componentes.

Datos de la bomba

Tipo: Sumergible multietapas

Potencia: 2HP

Tensión: trifásica 220v.

Figura 3

Componentes del tablero

Tablero de policarbonato 40 x 50 (medidas aprox)

Interruptor diferencial de 16A 30mA

Interruptor termo magnético de 16A (general)

Llave termo magnética de 16 A (sistema de arranque directo)

Llave termo magnética de 10 A (toma corriente)

Llave termo magnética de 2A (control)

Protector de fase

Contactor 32A

Relé térmico con regulación de 5 a 8A

Relé de Electrodos de nivel

Relé protector de fase

Toma corriente schuko para riel din

Sistema de ventilación

Descargadores de tensión en modulo para riel de 20KV

El sistema de arranque no se conectará directo a la bomba, sino que se hará mediante borneras de conexión

Se deberán colocar en el extremo inferior derecho 8 borneras de 2,5mm, para sistema de medición a distancia.

Nicho para tablero

Se deberá suministrar y colocar según descripción en archivo Word “nicho para Tablero Electrico y deposito de cloracion”

Nicho para bomba sumergible

Se deberá suministrar y colocar según descripción en archivo PDF “nicho para perforacion y aforo”

Suministro y colocación de focos LED para iluminación del predio

Se deberán suministrar y colocar 1 columna para focos tipo Led de 150 W, y un tablero de iluminación, que deberá ser independiente del tablero de la bomba, deberá contar con un interruptor diferencial y un interruptor termo magnético.

La ubicación de la columna se definirá durante la obra.

Suministro y colocación de cerco olímpico y portón de acceso vehicular

Cerco perimetral externo - Tipo olímpico de 1,80 m de altura con tejido malla electro soldada e hilos de hierro galvanizado.  Este cerco se construirá perimetralmente sobre las líneas del perímetro del terreno expropiado de la figura 1, asimismo los detalles cosntructivos del cerco perimetral y el portón están definidos en el PDF “Cerramiento perimetral”.

Ubicación del Portón comenzarlo a 2.5 m de la esquina derecha del frente del terreno (mirado desde la calle).

- A_ Viga perimetral de hormigón armado con hierros, distancia 2.5 m entre columnas.

B_ Colocación de los postes de refuerzo esquinero de hormigón armado,

C_ Colocación de los tres hilos de alambre galvanizado para tensar la malla electro soldada.

D_ Las excavaciones para fundaciones del cerco perimetral olímpico comprenden la ejecución del pozo para colocación de los postes.

E_ El portón de acceso vehicular será construido según PDF “cerramiento perimetral”. La terminación del portón será pintada con dos manos de convertidor de óxido y esmalte sintético.

Todos los detalles según descripción en PDF anexo.

- Adecuación de un sector del predio según detalle en anexo Poder Point “Nueva Carrara Adecuación del Terreno”.

A_ Adecuación del predio nivelación con caída 0.5 % a favor de la pendiente natural.

La distribución de la pilastra para el contador de UTE y el nicho estándar (la caseta de cloración y tanque de cloro) están definidos en su distribución en el terreno en el PDF “PERFNnueva Carrara mca-Layout1”

- El portón de acceso vehicular será construido según PDF2. La terminación del portón será pintada con dos manos de convertidor de óxido y esmalte sintético.

- Cotizar leyes sociales.

PARA QUE LOS ARCHIVOS SE ABRAN SE DEBE  HACER DOBLE CLICK ENCIMA DEL QUE SE QUIERA ABRIR