Montevideo, 04 de abril de 2024.

#### Licitación Abreviada Nº 24141

“Sustitución de redes y conexiones domiciliarias de agua potable en Barra de Carrasco, Ciudad de la Costa, Dpto. Canelones.”

#### Comunicado Nº 2

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

En la memoria particular se indica que “sólo se admitirán tuberías de PEAD”, pero en los planos se indica PVC o PEAD. ¿Se permitirá instalar tuberías de PVC?

Respuesta 1:

Sólo se admitirán tuberías de PEAD, no se podrán instalar tuberías de PVC.

Consulta 2:

Las características de la tubería de PEAD (“Tuberías de PEAD según norma UNIT ISO 4427 PN 10 PE100 SDR 17”) a suministrar no aclaran el color de la tubería, podrá ser negra o tiene que ser azul?

Respuesta 2:

La tubería de PEAD tiene que ser de color azul.

Consulta 3:

En los suministros de identificación obligatoria se incluyen:

Tuberías, piezas y juntas

Válvulas y aparatos

Sensor de presiones

Variadores de velocidad

Fittings de electrofusión. (cuplas, tees,tomas en carga, etc)

Equipo presurizador.

En caso que las tuberías puedan ser sólo de PEAD, ¿hay que presentar piezas y juntas?

¿Es necesario presentar sensor de presiones, variadores de velocidad y equipopresurizador?

Respuesta 3:

Cuando se mencionan piezas y juntas, se refiere a los fiittings de electrofusión (cuplas, curvas, tees, reducciones, tomas en carga, etc.)

No es necesario presentar identificación de sensores de presión, variadores de velocidad y  equipo presurizador ya que no corresponde a esta obra.

Consulta 4:

En la sección de suministros, también se pide: “Para los suministros que estén en contactocon agua de tratamiento se deberá presentar certificación NSF 61 o equivalente.” ¿Quésuministros en particular deberán presentar esta certificación?

Respuesta 4:

Los suministros que en particular deben contar con certificación NSF 61 o equivalente son los fiittings de electrofusión (cuplas, curvas, tees, reducciones, tomas en carga, etc.), las llaves de paso, válvulas de aire e hidrantes.

GERENCIA DE SUMINISTROS