Especificaciones cámaras.

Item 1)

Cantidad: 2

Camara de seguridad IP bullet especificaciones:

Ranura para tarjeta micro sd: que soporte hasta 64 GB

Tarjeta micro sd incluida: de 16Gb

Megapixel: 20fps@3M (2304x1296) &25/30fps @1080P (1920x1080)

Vision nocturna

Alertas inteligentes de movimiento

Protección: IP67

Angulo de visión: comprendido entre el siguiente rango 90-110º

Wifi: IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz

Compasión de video: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

Resolución de video: 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720)

Protocolos soportados: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS

Compatibilidad: ONVIF, CGI

Máximo de acceso a usuarios: 20 usuarios.

Item 2)

Cantidad: 1

Dispositivo físico NVR especificaciones:

OS: Linux embebido

Resolución de grabación soportada: 5 MP, 3MP, 1080P, 720P

Interfaz de operación: WEB/Local

Tipo de decodificación de video: H.264/MJPEG

Capacidad de decodificación: 3M 25fps, 1080P 25/30fps, 720P 30fps

Interfaces físicas mínimas: 1 HDMI, 1 USB, 1 VGA, 1 RJ45

Almacenamiento interno soportado: 1 puerto sata que máximo 4/6 TB

Almacenamiento interno incluido: HDD de 2 Tb

Protocolos soportados: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, ip Search, P2P

Compatibilidad: ONVIF

Intervalo de grabación: 1 -120 min.

Consultas y Contacto Técnico: xavierm@agn.gub.uy

Cotizar en Moneda Nacional – Enviar RUT en ofertas – Pago por SIIF 60 días.

# Text boxes

# MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

## ARCHIVO GENERAL DE LA NACION