# departamento de adquisiciones

Montevideo, 4 de agosto  de 2017.

COMPRA DIRECTA Nº 598/2017

OBRA OFICINA COMERCIAL

OBJETO DE LAS OBRAS Y GENERALIDADES

Se trata de la unificación de dos oficinas existentes, además de la realización de una reparación parcial de cielorraso.

Todos los trabajos necesarios serán contratados a través de una sola empresa, la misma será responsable de la obra completa, realizando la contratación de los sub contratos idóneos para cada trabajo.

DEMOLICIONES y RETIROS

Demolición parcial de muro para generar un pasaje de 1.00x 2.05 m, mas la viga dintel.Retiro de una puerta y una ventana existentes.

ALBAÑILERÍA

Realización de mochetas, dinteles y antepechos en la demolición y retiros de las aberturas.Se realiza dintel con una viga de hormigón armado de  20x20 con 4 hierros de 8mm longitudinales y estribos de 6mm cada 20 cms.

Se repararán los revoques existentes de ambas oficinas dejando una textura pareja entre lo existente y lo nuevo.

Se terminan todo con enduido general.

Se coloca un caño de desagüe de aire acondicionado con PVC 40 mm.

Se realiza un umbral entre los dos pisos, en hormigón lustrado.

ABERTURAS

Consiste en el suministro y colocación de:

Una puerta batiente tipo blindex con cerradura, similar a las puertas existentes.

Una ventana corrediza de aluminio prepintado negro serie 25 de 2.00x1.20m.

CIELORRASO

Suministro y colocación de  un cielorraso suspendido de fibra mineral, tipo armstrong de igual diseño que el existente, en la oficina

En el montaje se seguirán las líneas de los perfiles existentes.

Se realizará la sustitución parcial y reparación del cielorraso existente en la circulación previa a la llegada a las oficinas en cuestión.

PAVIMENTO

Suministro y colocación de moquete de alto transito color gris grafito, similar a la existente.

Suministro y colocación  zócalo de madera pintado de color blanco para todo el perímetro donde hay pared de mampostería.

Se colocarán los ubrales metálicos bajo las aberturas.

PINTURA

Sobre paredes y techos interiores ya reparados se dará 1 mano de sellador pigmentado y  2  manos con pintura latex antihongo de marca y calidad reconocidas color blanco.

ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO / ELÉCTRICO

Se realizará la instalación lumínica sobre cielorraso comprendiendo suministro y colocación de cableado, de 4 luminarias  provistas por TNU.

Se deberán suministrar y colocar los corrugados embutidos, cables, cajas y bandejas necesarios.

Se colocarán 5 puestas embutidas en pared  - dos a cada lado y una en pared exterior para aire acondicionado - serán con un módulo shucko y uno tres en línea, alimentados con cable de 2mm (2 vivos +tierra).

Los módulos /plaquetas y tapas de los tomas e interruptores serán de la línea loft color blanco, así como el interruptor para las luces.

El tablero que alimentará luminarias y tomas será el mismo que alimenta actualmente.

LA OBRA SE ENTREGARÁ EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.

COTIZACIÓN

Se presupuestará desglosando según la memoria, abriendo el rubrado dentro de cada ítem.

La presupuestación será en pesos y se indicará el monto máximo de las leyes sociales.

Se indicará el plazo de ejecución.

Las consultas, coordinación de visita y solicitud de gráficos se realizarán a través del email arquitectomorales@tnu.com.uy.

FORMA DE PAGO: SIIF

COTIZAR EN LÍNEA EN PÁGINA WEB DE ACCE (Plazo 11/8/2017 18:00 hs.)

POR CONSULTAS: Dirigirse a la Sra. Ma. Elisa Toja al 19595 in 250

Alejandra Raggiotto

DPTO. DE ADQUISICIONES