ARMADA NACIONAL

ROU  VANGUARDIA

Detalle de lo solicitado:

1) Cocina Eléctrica de 4 placas con horno incluido. Placas de entre 2 y 3 kw, para 380V.

De acero inoxidable AISI 304.

Potencia del horno: entre 4 y 6 kw.

Medidas aproximadas: 80 x 80 x 85 cms

Debe incluir barreras para la sujecion de ollas en las placas eléctricas.

Alimentación: 380 V trifasico, 50 Hz.

Cantidad necesaria: 2

2) Fritador Eléctrico, con capacidad de 30 lts, con 2 canastos.

De acero  inoxidable AISI 304.

Medidas aproximadas: 50 x 80 x 85 cms.

Alimentación: 380 V trifasico

Cantidad necesaria: 1

3) Horno eléctrico, con ventilación forzada y humidificador.

De material inoxidable.

Capacidad: 4 bandejas (de aprox: 60 x 40 cms)

Medidas aproximadas: 80 x 70 x 50 cms

Temperatura de Funcionamiento: hasta 300° C

Potencia: hasta 7 kw

Con termostato.

Alimentación: 380 V trifasico,50 Hz.

Deben tener la capacidad de colocarlos uno encima del otro.

Cantidad necesaria: 2

La altura de las cocinas y fritador deberán ser iguales para que queden como una continuación

una de la otra, sin diferencias.

Las patas de los equipos deben tener una altura que permita una separación con el piso de entre 10 y 20 cms.

Todo el equipamiento debe permitir un facil desarme asi como su ingreso al local.

Se debera concurrir a visitar las instalaciones del ROU 26, el cual labrara un certificado de visita,el no tenerlo sera excluyente.

El oficial delegado en ROU 26 a los efectos de evacuar durante  dudas es la Sra AN (CG) Catalina RUBIO, celular: 091016110.

1.-SE VALORARA  LA OFERTA GLOBAL.

2.-TENER EN CUENTA TAMBIÉN LO QUE SE PIDE EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA (ALTURA DE COCINAS Y FRITADOR, DEBERAN SER IGUALES PARA QUE QUEDEN COMO UNA CONTINUACIÓN UNA DE LA OTRA, SIN DIFERENCIAS. TODO EL EQUIPAMIENTO DEBE TENER FIJACIÓN

AL PISO Y/O MAMPARO).-

3.- ADEMAS LOS EQUIPOS DEBEN SER DESARMABLES PARA QUE PERMITAN EL PASAJE POR LAS ABERTURAS EXISTENTES (1,40 X 0,65 CM ).-

Las ofertas deberán ser en pesos uruguayos exenta de IVA por ser consumo abordo.  Enviadas mediante alguna de las siguientes vías:

- vía Fax al teléfono 29155500 int 203

- vía mail  a emflo_n4@armada.mil.uy

- personalmente a la cuarta división del Estado Mayor de la Flota (sección Compras).

3- Los Oferentes deberán estas registrados en el RUPE.

4- Mantenimiento de ofertas: 60 dias

5- Plazo de ejecución del servicio/ plazo de entrega: NO mayor a 30 dias

6- El Pago sera : Crédito SIIF

7- En las ofertas deberá lucir la firma de un representante de la empresa.

8- Garantia no menor a 1 año.

9- Todo el equipamiento debe ser industrial.

10- En caso que las empresas coticen en línea, estas deberán enviar su oferta según alguno de los medios descriptos anteriormente, antes que finalice el plazo máximo para la recepción de ofertas.

11- El servicio se realizara en/ la entrega sera en: Base Naval del Puerto de Montevideo, Fuerza de

Mar