DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                       TEL:   2915 54 85   /2916 17 03

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa 95/2017                                                              Expediente: 2017/1415

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: 11 de diciembre 2017 Hr 14

Montevideo 5 de diciembre  del 2017.-

Asunto: Se solicita cotizar acondicionamiento y pintura en general de algunos locales del Edificio Sarandí 450 y del 1er piso de Sarandi 430 (6 oficinas)

Presupuestar por cada local de oficina

MEMORIA DESCRIPTIVA

Destino:

Edificio Sarandí 450 	2° Piso	Asesoría Letrada (50 m2)

Centro de Computos (22 m2)

3° Piso	Relaciones Públicas (44 m2)

Departamento de Copras (44 m2)

4° Piso	División Edilicia (40 m2)

Edificio Sarandi 430 - 1° Piso - Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (400 m2)

Departamento: Montevideo

Ubicación: Sarandi 450 esquina Misiones

Sección Judicial: 3°

Padrón: 4060/ 4061

Se trata de distintos trabajos de mantenimiento y pintura interior parcial (según detalles) en el edificio que ocupan las oficinas administrativas de esta institución ubicados en Sarandí 450 y del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra en Sarandí 430.

ACONDICIONAMIENTO:

General. Reparación de revoques en paredes y cielorrasos que se  encontraran en mal estado.

PINTURA:	. Pintura en general de las paredes y cielorrasos.

. Pintura de aberturas pintadas y barnizadas. En el caso de las aberturas

barnizadas, se retirará totalmente el tratamiento actual, y se les aplicará

barniz mate.

Las Empresas deberán cotizar por separado los montos de Mano de Obra, Materiales y Leyes Sociales, de cada uno de los locales (6 oficinas).

El SODRE en función de la disponibilidad de rubros, podrá adjudicar parcialmente los trabajos y podrá adjudicar a un solo oferente la totalidad de los trabajos o podrá dividir la adjudicación en dos o más adjudicatarios de entenderlo conveniente.

Por consultas y Visita del Lugar

División Edilicia del SODRE

Sarandi 450 – 4º Piso	2915 24 25

Arquitectos 	Daniel Barreira		099 035 554

Lorena Lungo		099 292 613

Visita obligatoria

Día Miércoles 6 de diciembre de 2017 a las 15 hs en Sarandi 450

Forma de pago

Pago siif 60/90 días

## ALBAÑILERÍA

Revoques.  	Paredes Interiores.

Tipo 1. 		1ª capa de 2 cm. de mortero tipo B (8x1 según tabla).

2ª capa de 1 cm. de mortero tipo F (20x1 según tabla).

Cielorrasos.

Tipo 2		1ª capa azotada de arena y pórtland 3x1.

2ª capa mortero tipo B (8x1 según tabla).

3ª capa mortero tipo F (20x1 según tabla)

Hormigón Armado.

En las superficies de hormigón armado, se realizará el mismo revoque tipo 2 de los cielorrasos.

##### PINTURA

Carpintería.   Los elementos de carpintería llevarán las siguientes terminaciones:

Se deberá preparar la superficie dejándola limpia, seca, desgrasada, libre de manchas u hongos.

Pintados

a.  Se aplicarán 1 o 2 manos de Fondo Blanco “INCA” o de calidad

similar.

- Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético Semimate “SATINCA” o de calidad similar, preferentemente a pincel o rodillo, diluyendo con aguarrás mineral si fuera necesario.

Barnizados

- Se aplicará una primera mano de “barniceta” (2 partes de barniz con una parte de aguarrás mineral) dejándola secar y luego lijar suavemente.

- Se aplicarán entre 2 y 3 manos de barniz mate, a pincel o rodillo, lijándose suavemente entre manos o por lo menos antes de la última.

Herrería.	Los elementos de herrería llevarán las siguientes terminaciones:

- Deberán llegar a obra con 2 manos de Fondo Antióxido Sintético,

preferentemente a pincel o rodillo, previa preparación de la

superficie, eliminando óxido, suciedad, grasitud, etc.

- Se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético “INCALUX” o similar, preferentemente a pincel o rodillo. La primera de las manos deberá diluirse al 10% con aguarrás mineral.

- Se deberá considerar especialmente la puerta principal del acceso de Sarandi 450, la que se deberá pintar con soplete y su color será gris mate, con los apliques bronceados.

Revoque Interior.   	Los revoques de paredes y cielorrasos interiores, se terminarán con 2 o 3 manos de Pintura para Cielorrasos “INCA” o de calidad similar, aplicada a pincel o rodillo, previa preparación de la superficie, eliminando partes flojas de pinturas viejas, limpiándola, dejándola libre de grasitud y polvillo suelto. Si hubiera contaminación con hongos, se deberán eliminar los mismos.

EN TODOS LOS CASOS EL COLOR LO DETERMINARÁ EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA.

TABLA DE MORTEROS

A      	5     Mezcla    (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)       	Elevación Muros

1     Cemento

B      		8     Mezcla    (5 Arena Gruesa + 2 Cal en pasta)       	1ª Capa Revoque

1     Cemento                                                                             Interior

C       	4      Mezcla   (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	   	Coloc. Mosaicos

1      Cemento						   	Rev.. y Escalones

D	7      Mezcla   (4 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	   	Azulejos y

- Cemento							Revestimientos

E	4      Mezcla con hidrófugo				   	Capa bajo muros

1      Cemento						   	1ª Capa imperm.

Muros

F	20    Mezcla    (3 Arena Gruesa + 1 Cal en pasta)	   	2ª Capa Revoque

1    Cemento						                          Interior

Forma de pago:

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F