ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ISOPANEL PARA PERSONAL  DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL AEROPUERTO DE MELILLA

- 6,058x2,438x2,591 m

- 1 dormitorio y baño completo (inodoro,pileta,ducha con cabina y ventana,cañerías en termofusión)

- Revestimiento de baño c/cerámicas a una altura de 1,80 m, las cerámicas serán elegidas por el cliente de hasta U$S 10 el m2

- Instalación eléctrica completa(2 luces,1 interruptor,3 tomas,1 interruptor c/protección,1 ficha conex hembra,1 caja distribución c/interruptor)

- Ventanas PVC 0,80x1,20 m c/persiana y 1 de 0,60X0,40 m, 1 puerta ventana de aluminio 1,80x2,00 m c/cerradura y 2 puertas interiores de 0,70x2,00  m

- Piso estructuras galvanizadas,sobre esta un fenólico de 15 mm y vinílico.

- 4 dados de hormigón de 0,40x0,40 m

- Aire Acondicionado

- Pintura texturada en interior y exterior

- Conexión a cámara séptica

- Incluir flete