Especificaciones técnicas mínimas de equipo de escritorio estándar

- Marca y modelo (especificar)

- Placa madre: especificar marca y modelo

- Procesador: Intel Core i3 (7ma. generación) o similar

- Velocidad del procesador: 3.0 Ghz

- Memoria Ram: 8 GB (deben quedar slots vacíos).

- Indicar hasta qué capacidad se puede expandir la RAM.

- Disco duro: 1 Tb SATAIII

- Conexión de red: 10/100/1000

- Indicar cantidad de puertos USB frontales y restantes

- Ranuras de expansión: PCI-express

- Gabinete: NO genérico, estructura rígida, debe incluir fan chasis. Presentar especificaciones técnicas (obligatorio)

- Fuente: Para el caso de clones: 500W reales; sin mínimo para equipos de marcas internacionales.

- Teclado USB español

- Mouse USB óptico c/scroll

- Parlantes:  especificar

- Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits español (La factura debe detallar la version del S.O. obligatoriamente)

- Alimentación eléctrica: 220V

- Cable de corriente: schuko

- Cable de red: RJ45 Cat. 6 2 mts.

- Garantía: 3 años

- Plazo de entrega: en este rubro no se aceptará que se ponga “inmediato” sin aclarar cuál sería el plazo de entrega si en el momento que se envía la orden de compra no hay existencia en stock.

Especificaciones técnicas de monitor

- Debe ser nuevo. No puede ser recertificado ni refabricado.

- Marca y modelo (especificar)

- Formato widescreen

- Display led: puede ser 22” 0 24”

- Entrada DVI

- Alimentación eléctrica: 220 V

- Cable de corriente 3 en línea o schuko

- Cable DVI

- Garantía: 3 años on site

- Plazo de entrega: en este rubro no se aceptará que se ponga “inmediato” sin aclarar cuál sería el plazo de entrega si en el momento que se envía la orden de compra no hay existencia en stock.

- Pixel defectuosos: Si el monitor entregado presenta algún pixel defectuoso, la empresa deberá cambiarlo por otro sin pixel defectuoso; esto, si el MIEM hace el reclamo correspondiente en un período de tiempo a convenir con el proveedor.