ITEM. 1

HASTA LA CANTIDAD DE 2 (DOS) PC

| Características | Especificación Requerida | Mínimo / Deseable/ | Especificación obligatoria ofrecida |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | Especificar | Requerido |  |
| Modelo (nombre y número) | Especificar | Requerido |  |
| Factor de Forma | Especificar | Requerido |  |
| GABINETE |  |  |  |
| Fuente en la parte inferior | Si | Requerido |  |
| Bahias screw-less | Si | Requerido |  |
| PROCESADOR Y PLACA MADRE |  |  |  |
| Marca y modelo de la placa madre | Especificar | Requerido |  |
| Procesador | Intel Core i5 7ta Generación (o equivalente) | Requerido |  |
| Velocidad del procesador (por núcleo) | 3,2 Ghz | Mínimo |  |
| Cantidad mínima de ranuras de expansión PCI Express libres | 2 | Mínimo |  |
| MEMORIA PRINCIPAL (RAM) |  |  |  |
| Tamaño mínimo de la memoria RAM, libres para las aplicaciones y sistema operativo. | 8 GB | Mínimo |  |
| Capacidad mínima de expansión de la memoria cambiando la memoria instalada | 16 GB | Mínimo |  |
| Cantidad de SLOTS de memoria TOTAL | 4 | Mínimo |  |
| Tipo de RAM | DDR4 | Mínimo |  |
| Velocidad de la memoria RAM | 2.4 Ghz | Mínimo |  |
| UNIDAD DE DISCO RÍGIDO |  |  |  |
| Capacidad mínima de almacenamiento del disco rígido | 1 TB | Mínimo |  |
| Tipo de disco rígidos | SATA 3 | Mínimo |  |
| Velocidad de discos | 7200 rpm | Mínimo |  |
| PERIFÉRICOS |  |  |  |
| Teclado (latino americano) | SI | Requerido |  |
| Parlantes | SI | Requerido |  |
| Mouse óptico | SI | Requerido |  |
| UNIDAD OPTICA |  |  |  |
| Unidad Lectora/Grabadora de DVD | 1 | Requerido |  |
| TARJETA DE RED |  |  |  |
| Cantidad | 1 | Mínimo |  |
| Interfaz | Ethernet 10/100/1000 | Requerido |  |
| Conector | RJ-45 | Mínimo |  |
| SOFTWARE |  |  |  |
| Sistema operativo Microsoft Windows 10 OEM 64 Bits Pro preinstalado en idioma español, con licencia y CD o partición de recuperación. | SI | Requerido |  |
| CONECTIVIDAD |  |  |  |
| Puertos USB 2.0 | 4 | Mínimo |  |
| Puertos USB frontales | 2 (1 x lo menos 3.0) | Mínimo |  |
| Puertos USB 3.0 | 2 | Mínimo |  |
| Cantidad mínima de ports D-SUB para monitor | 1 | Mínimo |  |
| Salida de Parlantes (se valorará posición frontal) | SI | Requerido |  |
| Entrada de Micrófono (se valorará posición frontal) | SI | Requerido |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA |  |  |  |
| Alimentación eléctrica | 220 V - 50 Hz | Requerido |  |
| Incluir cables de alimentación eléctrica SCHUKO y de interconexión entre los distintos componentes | SI | Requerido |  |
| Potencia | 600 W | Minimo |  |
| Fuente con certificación 80 plus o similar | SI | Requerido |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE TECNICO |  |  |  |
| Plazo | 3 años | Mínimo |  |
| VARIOS |  |  |  |
| Provisión de cables, manuales y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo | SI | Requerido |  |
| Debe cumplir con las normas Energy Star 5.0 | SI | Requerido |  |

ITEM :  2

HASTA 2  MONITOR  LCD 19”

ITEM: 3

HASTA 1 IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR

ITEM: 4

HASTA 20   PENDRIVE 64 GB

ITEM: 5

HASTA 2  VINCHA CON MICROFONO Y PUERTO USB